## Slide 1
计算机体系结构实验
Lab1-2:Verilog环境下实现简单自动机
主讲老师：刘森
助教：薛敏坤 赵珂玉

## Slide 2: Section 1. 实验目标
了解什么是有限自动机
绘制检测“1011”的状态机转移图（可以手绘或者采用绘图软件）
Verilog代码实现“1011”序列的检测代码和仿真代码
检测“1011”序列时需要考虑序列叠加情况， 比如“1011011”，则有两个“1011”，这需要输出两 个有效信号
在提供的Verilog项目模板下，完成以下目标：

## Slide 3: Section 2. 有限自动机基础知识
1. 什么是自动机？
一个能够根据当前的状态和外部输入的信号，按照预设规则决定下一步动作的执行/控制单元
类比生活：比如接受硬币输入的自动售货机，它内部记着你‘已经投了多少钱’（这就是状态），当你继续投币（这是输入信号），它就会判断是继续等待还是吐出饮料（跳转到新状态）
要素 | 解释 | 自动售货机例子 | 1011序列检测例子
状态(State) | 系统当前所处的模式 | 已经投了多少钱 | 已检测到"1"/"10"/"101"等
转移(Transition) | 状态变化的规则 | 继续等待还是吐出饮料 | 当前状态+新输入→新状态
输入(Input) | 外部信号（如按键、时钟） | 继续投币 | 串行输
2. 核心三要素

## Slide 4: Section 2. 有限自动机基础知识
3. 不完全状态转移图（1011检测）
Start
S4
S1
S2
S3
1
10
101
1011
1
0
1
1

## Slide 5: Section 3. 实验提交要求
根据PPT中提供的不完全状态转移图绘制出完整状态转移图（手绘或软件绘制都可）
完成“1011”检测模块的编写
运行仿真，提交仿真结果图，并加以说明
提交整个Automaton项目以及实验报告的zip压缩包，同时将zip压缩包重命名为{学号}_{姓名}_lab1-2.zip，比如12345678910_张三_lab1-2.zip

## Slide 6
Appendix.
期望仿真结果
Verilog语法教程
Verilog 基础语法