## Slide 1: Ch4: Instruction Set 指令系统
第1讲：指令系统的设计
第2讲：程序的机器级表示
第3讲：ISA实例：RISC-V

## Slide 2: 第一讲 指令系统设计
指令系统设计的基本原则
指令类型和格式
数据类型
  寄存器组织、存储器组织
操作数的寻址方式
  立即 / 寄存器 / 寄存器间接 / 直接 / 间接 / 堆栈 / 偏移
操作码的编码
  定长编码法、变长扩展编码法
条件码和标志寄存器
指令设计风格
异常和中断处理机制
主 要 内 容

## Slide 3: Instruction Set Design
instruction set
software
hardware
回顾：冯.诺依曼结构机器对指令规定：
用二进制表示，和数据一起存放在主存中
由两部分组成：操作码和操作数（或其地址码）
  Operation Code: defines the operation type
  Operands: indicate operation source and destination
指令系统处在软/硬件交界面，同时被硬件设计者和系统程序员看到
硬件设计者角度：指令系统为CPU提供功能需求，要求易于硬件设计
系统程序员角度：通过指令系统使用硬件，要求易于编写OS和编译器
指令系统设计的好坏还决定了：计算机的性能和成本

## Slide 4: 一条指令须包含的信息
问题：一条指令必须明显或隐含包含的信息有哪些？
操作码：指定操作类型
(操作码长度：固定／可变)
源操作数参照：一个或多个源操作数所在的地址
(操作数来源：主(虚)存/寄存器/I/O端口/指令本身）
结果值参照：产生的结果存放何处（目的操作数）
(结果地址：主(虚)存/寄存器/I/O端口)
下一条指令地址：下条指令存放何处
(下条指令地址 ：主(虚)存)
(正常情况隐含在PC中，改变顺序时由指令给出）

## Slide 5: 一条指令中应该有几个地址码字段？
零地址指令
(1) 无需操作数 如：空操作／停机等
(2) 所需操作数为默认的 如：堆栈／累加器等
形式：
一地址指令
其地址既是操作数的地址，也是结果的地址
(1) 单目运算：如：取反／取负等
(2) 双目运算：另一操作数为默认的 如：累加器等
形式：
二地址指令（最常用）
分别存放双目运算中两个操作数，并将其中一个地址作为结果的地址。
形式：
三地址指令（RISC风格）
分别作为双目运算中两个源操作数的地址和一个结果的地址。
形式：
多地址指令
用于成批数据处理的指令，如:向量 / 矩阵等运算的SIMD指令。
OP
OP
A1
A2
A3
OP
A1
A1
OP
A2

## Slide 6: 从指令执行周期看指令设计涉及的问题
Instruction
Fetch
Instruction
Decode
Operand
Fetch
Execute
Result
Store
Next
Instruction
从存储器取指令
对指令译码，以确定将要做什么操作
计算操作数地址并取操作数
进行相应计算，并得到标志位
将计算结果保存到目的地
计算下条指令地址（通常和取指令同时进行）
指令地址、指令长度（定长/变长）
指令格式、操作码编码、操作数类型
地址码、寻址方式、操作数格式和存放方式
操作类型、标志或条件码
结果数据位置（目的操作数）
下条指令地址（顺序 / 转移）

## Slide 7: 指令格式的设计
指令格式的选择应遵循的几条基本原则
应尽量短
要有足够的操作码位数
指令编码必须有唯一的解释，否则是不合法的指令
指令字长应是字节的整数倍
合理地选择地址字段的个数
指令尽量规整
与指令集设计相关的重要方面
操作码的全部组成：操作码个数 / 种类 / 复杂度
LD/ST/INC/BRN 四种指令已足够编制任何可计算程序，但程序会很长
数据类型：对哪几种数据类型完成操作
指令格式：指令长度 / 地址码个数 / 各字段长度
通用寄存器：个数 / 功能 / 长度
寻址方式：操作数地址的指定方式
下条指令的地址如何确定：顺序，PC+1；条件转移；无条件转移；……
一般通过对操作码进行不同的编码来定义不同的含义，操作码相同时，再由功能码定义不同的含义!

## Slide 8: 操作数类型和存储方式
操作数是指令处理的对象，与高级语言数据类型对应，基本类型有哪些？
地址（指针）
被看成无符号整数，用来参加运算以确定主(虚)存地址
数值数据
定点数(整数)：一般用二进制补码表示
浮点数(实数)：大多数机器采用IEEE754标准
十进制数：用NBCD码表示，压缩/非压缩（汇编程序设计时用）
位、位串、字符和字符串
用来表示文本、声音和图像等
    4 bits is a nibble（一个十六进制数字）
    8 bits is a byte
    16 bits is a half-word (若一个字为32位）
    32 bits is a word (若一个字为32位）
逻辑(布尔)数据
按位操作（0-假／1-真）
存放在寄存器或内存单元中

## Slide 9: IA-32 & MIPS Data Type
IA-32
  基本类型：
    字节、字(16位)、双字(32位)、四字(64位)
  整数：
    16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
    18位压缩8421 BCD码表示的十进制整数
  无符号整数（8、16或32位）
  近指针：32位段内偏移（有效地址）
  浮点数：IEEE 754（80位扩展精度浮点数寄存器）
MIPS
  基本类型：
    字节、半字(16位)、字(32位)、四字(64位)
  整数： 16位、32位、64位三种2-补码表示的整数
  无符号整数：（16、32位）
  浮点数：IEEE 754（32位/64位浮点数寄存器）

## Slide 10: Addressing Modes（寻址方式）
什么是“寻址方式”？
指令或操作数地址的指定方式。即：根据地址找到指令或操作数的方法。
地址码编码由操作数的寻址方式决定
地址码编码原则：
指令地址码尽量短
操作数存放位置灵活，空间应尽量大
地址计算过程尽量简单
指令的寻址----简单
正常：PC增值
跳转 ( jump / branch / call / return )：同操作数的寻址
操作数的寻址----复杂（想象一下高级语言程序中操作数情况多复杂）
操作数来源：寄存器 / 外设端口 / 主(虚)存 / 栈顶
操作数结构：位 / 字节 / 半字 / 字 / 双字 / 一维表 / 二维表 /…
通常寻址方式特指“操作数的寻址”
为什么？
目标代码短，省空间
利于编译器优化产生高效代码
指令执行快

## Slide 11: Addressing Modes
寻址方式的确定
（1）没有专门的寻址方式位（由操作码确定寻址方式）
  如：MIPS指令，一条指令中最多仅有一个主(虚)存地址，且仅有一到两种寻址方式，Load/store型机器指令属于这种情况。
（2）有专门的寻址方式位
  如：X86指令，一条指令中有多个操作数，且寻址方式各不相同，需要各自说明寻址方式，因此每个操作数有专门的寻址方式位。
有效地址的含义
操作数所在存储单元的地址（可能是逻辑地址或物理地址），可通过指令的寻址方式和地址码计算得到
基本寻址方式
立即 / 直接 / 间接 / 寄存器 / 寄存器间接 / 偏移 / 堆栈
基本寻址方式的算法及优缺点
（见下页）

## Slide 12: 基本寻址方式的算法和优缺点
方式 算法 主要优点 主要缺点
立即 操作数=A 指令执行速度快 操作数幅值有限
直接 EA=A 有效地址计算简单 地址范围有限
间接 EA=(A) 有效地址范围大 多次存储器访问
寄存器 操作数=(R) 指令执行快，指令短 地址范围有限
寄间接 EA=(R) 地址范围大 额外存储器访问
偏移 EA=A+(R) 灵活 复杂
堆栈 EA=栈顶 指令短 应用有限
偏移方式：将直接方式和寄存器间接方式结合起来。
有：相对 / 基址 / 变址三种 （见后面几页！）
假设：A=地址字段值，R=寄存器编号，
EA=有效地址， (X)=X中的内容
问题：以上各种寻址方式下，操作数在寄存器中还是在存储器中？有没有可能在磁盘中？什么情况下，所取数据在磁盘中？
只有当操作数在存储器中时，才有可能“缺页”，此时操作数在磁盘中！
OP
R
A
…

## Slide 13: 偏移寻址方式
R
存储器
操作数
寄存器堆
A
+
A
OP
偏移寻址：EA=A+(R) R可以明显给出，也可以隐含给出
R可以为PC、基址寄存器B、变址寄存器 I
  相对寻址： EA=A+(PC) 相对于当前指令处位移量为A的单元
  基址寻址： EA=A+(B) 相对于基址(B)处位移量为A的单元
  变址寻址： EA=A+(I) 相对于首址A处位移量为(I)的单元
......
指令中给出的地址码A称为形式地址

## Slide 14: 偏移寻址方式
相对寻址
指令地址码给出一个偏移量(带符号数)，基准地址隐含由PC给出。
即：EA=(PC)+A （ex. MIPS’s instruction: Beq）
可用来实现程序(公共子程序)的浮动 或 指定转移目标地址
注意：当前PC的值可以是正在执行指令的地址或下条指令的地址
基址寻址
指令地址码给出一个偏移量，基准地址明显或隐含由基址寄存器B给出。即：EA=(B)+A （ex. MIPS’s instructions: lw / sw）
可用来实现多道程序重定位 或 过程调用中参数的访问
变址寻址
指令地址码给出一个基准地址，而偏移量(无符号数)明显或隐含由变址寄存器 I 给出。即：EA=(I)+A
可为循环重复操作提供一种高效机制，如实现对线性表的方便操作
SKIP

## Slide 15: 相对寻址实现公共子程序的浮动
子程序内地址关系相对独立，与用户程序的地址无关，不管浮动到哪里，总是实现AX和120相加
ADD AX, . +1
50
52
120
100
101=(PC)
ADD AX, . +1
120
102
250
251=(PC)
252
ADD AX, . +1
120
公共子程序
存储器
“ . ” 表示相对寻址方式
有效地址EA=(PC)+1
即：操作数在当前指令随后的一条指令后！
假定每条指令占一个单元
通常计算有效地址时，PC已指向下条指令!

## Slide 16: 相对寻址实现相对转移
BACK
举例：双字节定长指令字，其中转移指令的第一字节是操作码Jxx，第二字节是位移量D，用补码表示，则转移目标指令相对于转移指令的范围为多少？
若转移指令地址为2000H，转移目标地址为1FF0H，总是在取指令同时对PC增量，则转移指令第二字节位移量为多少？
-128～+127 ？
只有确定了是按字还是字节编址、位移量D是指指令条数还是单元数，才能确定目标地址范围（目标地址范围不等于位移量D的表示范围！）。
当按字节编址且D为单元数时，转移目标地址= (PC)+2+D
跳转范围：-126～128单元
- 63～64条指令
D=1FF0H–2002H=FFEEH（–18）
不一定！
不知道！
1FF0H = 2000H+2+D
举例：MIPS指令“beq $1, $2, 25”的转移目标地址为(PC)+4+4*25，这里的25是指令条数而不是单元数，MIPS采用定长指令字，按字节编址， 所有指令的长度都是32位（4字节）。
Jxx
D
转移
D
2000H
1FF0H

## Slide 17: 基址寻址实现程序重定位
用户程序装入系统后有一个基址，虽然偏移量都为51，但因基址不同，故操作数不同。
ADD AX, #51
150
50
51
120
ADD AX, #51
120
151
SUB AX, #51
40
51
130
SUB AX, #51
240
251
130
用户程序1
用户程序2
100
200
“ # ” 表示基址寻址方式
有效地址EA=基址值+51
基址为100
基址为200
存储器
BACK

## Slide 18: 变址寻址实现线性表元素的存取
自动变址
指令中的地址码A给定数组首址，变址器I每次自动加/减数组元素的长度x。
EA=( I )+A
I=( I ) ± x
例如，X86中的串操作指令
对于“for (i=0;i<N;i++) ….”，即地址从低→高增长：加
对于“for (i=N-1;i>=0;i--) ….”,即地址从高→低增长：减
可提供对线性表的方便访问
若每个元素为一个字节，则 I=(I) ± 1
若每个元素为4个字节，则 I=(I) ± 4
A=100
变址器I
0
A[0]
A[1]
A[2]
A[3]
存储器
假定一维数组A从内存100号单元开始
一般RISC机器不提供自动变址寻址，并将变址和基址寻址统一成一种偏移寻址方式

## Slide 19: Example：MIPS中的循环处理
for (i=0;i<N,i++)
g = g +A[i];
Assuming variables i, g ~ $7, $8 and base address
of array is in $9
add $7, $0, $0 ; i=0
Loop: add $10, $7, $9 ; $10=&A[i]
lw $6, 0($10) ; $6=A[i]
add $8, $8, $6 ; g= g+A[i]
addi $7, $7, 4 ; i=i+1
bne $7, $2, Loop
编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令的地址，而只要用标号即可！汇编器完成地址计算
数组元素为int类型，即 sizeof(int)=4。
BACK
MIPS不支持自动变址，需用专门指令进行下标增量
MIPS不区分变址还是基址 统一为偏移寻址方式

## Slide 20: Instruction Format(指令格式)
操作码的编码有两种方式
- Fixed Length Opcodes (定长操作码法)
- Expanding Opcodes (扩展操作码编法)
instructions size
  代码长度更重要时：采用变长指令字、变长操作码
  性能更重要时：采用定长指令字、定长操作码
  为什么？
问题：是否可以有定长指令字、变长操作码？定长操作码、变长指令字呢？
指令长度是否可变与操作码长度是否可变没有绝对关系，但通常是 ：“定长操作码不一定是定长指令字”、 “变长操作码一般是变长指令字”。
变长指令字和变长操作码使机器代码更紧凑；定长指令字和定长操作码便于快速访问和译码。学了CPU设计就更明白了。

## Slide 21: 定长操作码编码 Fixed Length Opcodes
基本思想
指令的操作码部分采用固定长度的编码
如：假设操作码固定为6位，则系统最多可表示64种指令
特点
译码方便，但有信息冗余
举例
IBM360/370采用:
８位定长操作码，最多可有256条指令
只提供了183条指令，有73种编码为冗余信息
机器字长32位，按字节编址
有16个32位通用寄存器，基址器B和变址器X可用其中任意一个
问题：通用寄存器编号有几位？B和X的编号占几位？
都是4位！

## Slide 22: IBM370指令格式
8
8
4
12
4
12
第1个半字
第2个半字
第3个半字
RR型
OP
R1
R2
RX型
OP
R1
X
RS型
OP
R1
R3
SI型
OP
I
SS型
OP
B
D
B
D
B
D
L
B1
D1
B2
D2
Ri：寄存器
X：变址器
Bi：基址器
Di：位移量
I：立即数
L：数的长度
RR：寄存器 - 寄存器 SS：基址存储器 - 基址存储器
RX：寄存器 - 变址存储器 SI：基址存储器 - 立即数
RS：寄存器 – 基址存储器
格式：定长操作码、变长指令字

## Slide 23: 扩展（变长）操作码编码 Expanding Opcodes
基本思想
将操作码的编码长度分成几种固定长的格式。被大多数指令集采用。PDP-11是典型的变长操作码机器。
种类
等长扩展法：4-8-12；3-6-9；…... / 不等长扩展法
举例说明如何扩展
设某指令系统指令字是16位，每个地址码为6位。若二地址指令15条，一地址指令34条，则剩下零地址指令最多有多少条？
解:操作码按短到长进行扩展编码
二地址指令: (0000 ～ 1110)
一地址指令: 11110 (00000 ～ 11111); 11111 (00000 ～ 00001)
零地址指令: 11111 (00010 ～ 11111) (000000 ～ 111111)
故零地址指令最多有 30x26=15x27 种

## Slide 24: PDP-11中典型指令格式
OP
S
D
存储地址
存储地址
4
6
6
16
16
OP
R
D
存储地址
7
3
6
16
OP
FP
D
8
2
6
16
OP
X
8
8
OP
D
10
6
16
OP
R
13
3
OP
16
S、D：3位指定寻址方式，3位为寄存器编号
R：8个通用寄存器之一
FR：4个浮点寄存器之一
X：位移
存储地址
存储地址
采用专门的寻址方式字段
格式：变长操作码、变长指令字

## Slide 25: 条件测试方式
° 条件转移指令通常根据Condition Codes (条件码 CC/ 状态位 / 标志位)转移
通过执行算术指令或显式地由比较和测试指令来设置CC
ex: sub r1, r2, r3 ;r2和r3相减, 结果在r1中，并生成标志位ZF、CF等
bz label ;标志位ZF=1时转到label处执行；否则顺序执行
°常用的标志（条件码）有四种（哪四种？）
SF – negative OF – overflow
CF – 进位/借位 ZF – zero
借位如何生成？CF=Cout⊕sub
° 标志可存标志寄存器/条件码寄存器
/状态寄存器/程序状态字寄存器
也可由指定的通用寄存器来存放状态位
Ex: cmp r1, r2, r3 ;比较r2和r3, 标志位存储在r1中
bgt r1, label ;判断r1是否大于0，是则转移到label处
° 可以将两条指令合成一条指令，即：计算并转移
Ex: bgt r1, r2, label ;如果r1>r2，则转移到label处执行；否则顺序执行
bgt的条件？
无符号数：ZF=0^CF=0
带符号整数：ZF=0^SF≡OF
对于带符号和无符号运算，标志生成方式有没有不同？
没有，因为加法电路不知道是无符号数还是带符号整数！

## Slide 26: 标志信息是干什么的？
Ex1: -7- 6 = -7 + (-6) = +3 6 - (-7) = 6 + 7 = -3
9 - 6 = 3 6 - 9 = 13
1
1
+
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
做减法以比较大小，规则：
Unsigned: CF=0时，大于
Signed：OF=SF时，大于
OF=1、ZF=0
SF=0、借位CF=0
+
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
OF=1、ZF=0
SF=1、借位CF=1

## Slide 27: IA-32中的条件转移指令
分三类：
(1)根据单个标志的值转移
(2)按无符号整数比较转移
(3)按带符号整数比较转移

## Slide 28: 指令设计风格 -- 按操作数位置指定风格来分
Accumulator: (earliest machines) 累加器型
特点：其中一个操作数（源操作数1）和目的操作数总在累加器中
1 address add A acc ← acc + mem[A]
1(+x) address add x A acc ← acc + mem[A + x]
Stack: (e.g. HP calculator, Java virtual machines) 堆栈型
特点：总是将栈顶两个操作数进行运算，指令无需指定操作数地址
0 address add tos ← tos + next
General Purpose Register: (e.g. IA-32, Motorola 68xxx) 通用寄存器型
特点：操作数可以是寄存器或存储器数据（即A、B和C可以是寄存器或存储单元）
2 address add A B EA(A) ← EA(A) + EA(B)
3 address add A B C EA(A) ← EA(B) + EA(C)
Load/Store: (e.g. SPARC, MIPS, PowerPC) 装入/存储型
特点：运算操作数只能是寄存器数据，只有load/store能访问存储器
3 address add Ra Rb Rc Ra ← Rb + Rc
load Ra Rb Ra ←mem[Rb]
store Ra Rb mem[Rb] ← Ra

## Slide 29: 指令风格比较
Comparison:
Bytes per instruction? Number of Instructions? Cycles per instruction?
°
Code sequence for C = A + B for four classes of instruction sets:
Stack
Accumulator
Register
Register
(register- memory)
(load - store)
Push A
Load A
Load R1,A
Load R1,A
Push B
Add B
Add R1,B
Load R2,B
Add
Store C
Store C, R1
Add R3,R1,R2
Pop C
Store C,R3
复杂表达式时，累加器型风格指令条数变多，因为所有运算都要用累加器，使得程序中多出许多移入 / 移出累加器的指令！
75年开始，寄存器型占主导地位，原因：
  寄存器速度快，使用大量通用寄存器可减少访存操作
  表达式编译时与顺序无关（相对于Stack）
( Java Virtual Machine 采用Stack型)
想象一下“C=a*x+b*y+x*y”用累加器型风格实现的情况！
指令条数较少

## Slide 30: Examples of Register Usage
每条典型ALU指令中的存储器地址个数
每条典型ALU指令中的最多操作数个数
Examples
0
3
SPARC, MIPS, Precision Architecture, Power PC
1
2
Intel 80x86, Motorola 68000
2
2
VAX (also has 3-operand formats)
3
3
VAX (also has 2-operand formats)
In VAX(CISC): ADDL (R9), (R10), (R11)
；mem[R9] ←mem[R10] + mem[R11]
In MIPS(RISC):
lw R1, (R10) ： R1 ← mem[R10]
lw R2, (R11) ：R2 ← mem[R11]
add R3, R1, R2 ：R3 ← R1+R2
sw R3, (R9) ：mem[R9] ← R3
一条指令！
四条指令！
哪一种风格更好呢？学了第6和第7章后会有更深的体会！
哪种CPI小？
MIPS！

## Slide 31: 指令设计风格 – 按指令格式的复杂度来分
早期CISC设计风格的主要特点
(1) 指令系统复杂
变长操作码 / 变长指令字 / 指令多 / 寻址方式多 / 指令格式多
(2) 指令周期长
绝大多数指令需要多个时钟周期才能完成
(3) 各种指令都能访问存储器
除了专门的存储器读写指令外，运算指令也能访问存储器
(4) 采用微程序控制
(5) 有专用寄存器
(6) 难以进行编译优化来生成高效目标代码
例如，VAX-11/780小型机
  16种寻址方式；9种数据格式；303条指令；
  一条指令包括1～2个字节的操作码和下续N个操作数说明符。一个说明符的长度达1 ～10个字节。
按指令格式的复杂度来分，有两种类型计算机：
  复杂指令集计算机CISC (Complex Instruction Set Computer)
  精简指令集计算机RISC (Reduce Instruction Set Computer)

## Slide 32: 复杂指令集计算机CISC
对CISC进行测试，发现一个事实：
  在程序中各种指令出现的频率悬殊很大，最常使用的是一些简单指令，这些指令占程序的80%，但只占指令系统的20%。而且在微程序控制的计算机中，占指令总数20%的复杂指令占用了控制存储器容量的80%。
1982年美国加州伯克利大学的RISCⅠ，斯坦福大学的MIPS，IBM公司的IBM801相继宣告完成，这些机器被称为第一代RISC机。
CISC的缺陷
  日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长，而且难以保证设计的正确性，难以调试和维护，并且因指令操作复杂而增加机器周期，从而降低了系统性能。
1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题，John Cocks提出精简指令系统计算机 RISC ( Reduce Instruction Set Computer )。
SKIP

## Slide 33: Top 10 80x86 Instructions
( 简单指令占主要部分，使用频率高！)
BACK

## Slide 34: RISC设计风格的主要特点
(1) 简化的指令系统
指令少 / 寻址方式少 / 指令格式少 / 指令长度一致
(2) 以RR方式工作
除Load/Store指令可访问存储器外，其余指令都只访问寄存器。
(3) 指令周期短
以流水线方式工作， 因而除Load/Store指令外，其他简单指令都只需一个或一个不到的时钟周期就可完成。
(4) 采用大量通用寄存器，以减少访存次数
(5) 采用组合逻辑电路控制，不用或少用微程序控制
(6) 采用优化的编译系统，力求有效地支持高级语言程序
MIPS是典型的RISC处理器，82年以来新的指令集大多采用RISC体系结构
x86因为“兼容”的需要，保留了CISC的风格，同时也借鉴了RISC思想

## Slide 35: 指令系统举例: Address & Registers
Intel 8086
VAX 11
MC 68000
MIPS
2 x 8 bit bytes
AX, BX, CX, DX
SP, BP, SI, DI
CS, SS, DS
IP, Flags
2 x 8 bit bytes
16 x 32 bit GPRs
2 x 8 bit bytes
8 x 32 bit GPRs
7 x 32 bit addr reg
1 x 32 bit SP
1 x 32 bit PC
2 x 8 bit bytes
32 x 32 bit GPRs
32 x 32 bit FPRs
HI, LO, PC
acc, index, count, quot
stack, stack frame, string
code,stack,data segment
r15-- program counter
r14-- stack pointer
r13-- frame pointer
r12-- argument pointer
32
32
24
20
问题：GPR是什么？Flags是什么？
HI和LO是MIPS内部的乘商寄存器

## Slide 36
指令系统举例：Pentium指令格式
前缀：包括指令、段、操作数长度、地址长度四种类型
指令：含操作码、寻址方式、SIB、位移量和直接数据五部分，位移量和立即数都可是1/2/4B。SIB中基址B和变址I都可是8个GRS中任一个。SS给出比例因子。操作码：opcode; w：与机器模式（16 / 32位）一起确定寄存器位数（AL / AX / EAX）; d：操作方向；寻址方式： mod、r/m、 reg/op三个字段与w字段和机器模式一起确定操作数所在的寄存器编号或有效地址计算方式
变长指令字：1B~17B
变长操作码：4b / 5b / 6b / 7b / 8b /……
变长操作数：Byte / Word / DW / QW
变长寄存器：8位 / 16位 /32位
调用指令自动把返回地址压栈
专门的push/pop指令，自动修改栈指针
ALU指令在Flags中隐含生成条件码
ALU指令中的一个操作数可来自存储器
提供基址加比例索引寻址
问题: 是累加器型、通用寄存器型、ld/st型？是CISC型、RISC型？

## Slide 37: Pentium处理器的寻址方式
操作数的来源：
  立即数(立即寻址)：直接来自指令
  寄存器(寄存器寻址)：来自32位 / 16位 / 8位通用寄存器
  存储单元(其他寻址)：需进行地址转换
虚拟地址 => 线性地址LA ( => 内存地址)
分段 分页
  指令中的信息：
  (1) 段寄存器SR（隐含或显式给出）
(2) 8/16/32位偏移量A （显式给出）
(2) 基址寄存器B （明显给出，任意通用寄存器皆可）
(3) 变址寄存器I （明显给出，除ESP外的任意通用寄存器皆可。）
    有比例变址和非比例变址
    比例变址时要乘以比例因子S (1:8位 / 2:16位 / 4:32位 / 8:64位)
指令“ MOV EAX, ES: [EBP+ESI*8+100]”的含义是什么？

## Slide 38: 保护模式下的寻址方式
SR段寄存器（间接）确定操作数所在段的段基址
有效地址给出操作数在所在段的偏移地址
寻址过程涉及到“分段虚拟管理方式”，将在第7章讨论
存储器操作数
跳转目标指令地址

## Slide 39: 存储器操作数的寻址方式
int x；
float a[100];
short b[4][4];
char c;
double d[10];
a[i]的地址如何计算？
104+i×4
i=99时，104+99×4=500
b[i][j]的地址如何计算？
504+i×8+j×2
i=3、j=2时，504+24+4=532
d[i]的地址如何计算？
544+i×8
i=9时，544+9×8=616
b31 b0
x
a[0]
a[99]
b[0][1]
100
104
b[0][0]
b[3][3]
b[3][2]
c
500
504
532
536
544
d[0]
d[9]
616

## Slide 40: 存储器操作数的寻址方式
各变量应采用什么寻址方式？
x、c：位移 / 基址
a[i]：104+i×4，比例变址+位移
d[i]：544+i×8，比例变址+位移
b[i][j]： 504+i×8+j×2，
基址+比例变址+位移
int x；
float a[100];
short b[4][4];
char c;
double d[10];
将b[i][j]取到AX中的指令可以是：
“movw 504(%ebp,%esi,2), %ax”
其中， i×8在EBP中，j在ESI中，
2为比例因子
b31 b0
x
a[0]
a[99]
b[0][1]
100
104
b[0][0]
b[3][3]
b[3][2]
c
500
504
532
536
544
d[0]
d[9]
616

## Slide 41: Pentium处理器的存储器寻址
段寄存器
SS
CS
段选择符
段表项(段描述符 )
存取权限
段限
基地址
基址寄存器
变址寄存器
比例因子1/2/4/8
偏移量8/16/32位
x
+
+
线性地址
有效地址
段限
基址
线性地址空间
需要时再对线性地址空间进行分页处理。

## Slide 42: MMX(Microprocessor Media Extension)指令技术
图形/像、音/视频多媒体信息处理特点
  多个短整数并行操作（如8位图形像素和16位音频信号）
  频繁的乘-累加（如FIR滤波，矩阵运算）
MMX的出发点
  使用专门指令对大量数据进行并行、复杂处理
  处理的数据基本单位是8b、16b、32b、64b等
MMX指令集由Intel提出，1997年首次用于P54C Pentium处理器
  引入新的数据类型和通用寄存器
    四种64位紧缩定点整数类型（8 x 1B、4 x 1W、2 x 2W、1 x 4W）
    8个64位通用寄存器MX0～MX7（借用8个80位浮点寄存器）
  采用SIMD（Single Instruction Multi Data）技术
    单条指令同时并行处理多个数据元素
    例如，一条指令完成图像中8个像素的并行操作
  引入饱和（Situration）运算
    非饱和(环绕)运算：上溢时高位数据被截去；饱和运算：上溢时结果取最大值
    例如，图像插值运算：若a点亮度F3H，b点亮度1DH，对a和b线性插值结果为：
    环绕运算：(F3H+1DH)/2=10H/2=08H 插值点的亮度比1DH还低，不合理！
    饱和运算： (F3H+1DH)/2=FFH/2=7FH 合理
在Intel以后的处理器中又增加了SSE、SSE2、SSE3，AVX等指令集
  SSE（Streaming SIMD extensions）

## Slide 43: 异常和中断
程序执行过程中CPU会遇到一些特殊情况，使正在执行的程序被“中断”
  CPU中止原来正在执行的程序，转到处理异常情况或特殊事件的程序去执行，结束后再返回到原被中止的程序处（断点）继续执行。
程序执行被 “中断” 的事件有两类
  内部异常：在CPU执行某指令时内部发生的意外事件或特殊事件
    故障(fault)：执行某条指令时发生的异常事件，如溢出、缺页、越界、越权、越级、非法指令、除数为0、堆/栈溢出、访问超时等。
    自陷(trap)：执行预先设置的指令，如断点、单步、系统调用等。
    终止(abort)：指令执行过程中出现了硬件故障，如访存校验错等。
  外部中断：在CPU外部发生的特殊事件，通过“中断请求”信号向CPU请求处理。如实时钟、控制台、打印机缺纸、外设准备好、采样计时到、DMA传输结束等。
    异常/中断处理分两个阶段
  检测和响应：由硬件完成
  具体的处理过程由软件（操作系统）执行程序完成

## Slide 44: 异常和中断
发生异常(exception)和中断(interrupt)事件后，系统将进入OS内核态对相应事件进行处理，即改变处理器状态（用户态→内核态）
用户进程
OS
响应异常/中断
具体的异常或中断处理
返回当前指令
返回下条指令
终止(abort)
事件
当前指令
下条指令
用户进程的正常控制流中插入了一段内核控制路径

## Slide 45: 第一讲小结
指令由“操作码”和“地址码”两部分组成。
操作类型
  传送 / 算术 / 逻辑 / 移位 / 字符串 / 转移控制 / 调用 / 中断 / 信号同步
操作数类型
  整数（带符号、无符号、十进制）、浮点数、位、位串
地址码的编码要考虑：
  操作数的个数
  寻址方式：立即 / 寄存器 / 寄间 / 直接 / 间接 / 相对 / 基址 / 变址 / 堆栈
操作码的编码要考虑：
  定长操作码 / 扩展操作码
条件码的生成
  四种基本标志：NF（SF） / VF（OF） / CF / ZF
指令设计风格：
  按操作数地址指定方式来分：
    累加器型 、堆栈型 、通用寄存器型、load/store型
  按指令格式的复杂度来分
    复杂指令集计算机CISC、精简指令集计算机RISC
异常和中断
以下通过MIPS指令系统，介绍如何在机器语言级表示程序