## Slide 1
计算机体系结构实验
Lab1-4: vivado的ALU设计实验
主讲老师：刘森
助教：薛敏坤 赵珂玉

## Slide 2
Section 1. 实验目标
通过设计一个简单的算术逻辑单元（ALU），让学生熟悉数字逻辑电路的基本设计方法，
掌握Verilog语言的描述方式，以及理解时序逻辑电路的工作原理。
同时，加深对常见算术和逻辑运算的理解，
培养学生的逻辑思维能力和硬件描述语言编程能力。

## Slide 3
Section 2. 实验内容
设计一个基于Verilog语言的ALU模块，能够实现以下8种基本运算，并在时钟信号的上升沿完成运算操作：
运算类型 | 操作码 （3bit） | 描述
加法 | 000 | 对输入操作数A和B进行加法运算，结果输出到result，进位输出到cout。
减法 | 001 | 对输入操作数A和B进行减法运算（A - B），结果输出到result，借位输出到cout。
乘法 | 010 | 对输入操作数A和B进行乘法运算，结果输出到result（仅保留低32位），cout始终为0
与运算 | 011 | 对输入操作数A和B进行按位与运算，结果输出到result，cout始终为0。
或运算 | 100 | 对输入操作数A和B进行按位或运算，结果输出到result，cout始终为0。
异或运算 | 101 | 对输入操作数A和B进行按位异或运算，结果输出到result，cout始终为0。
非运算 | 110 | 对输入操作数A进行按位取反运算，结果输出到result，cout始终为0。
右移运算 | 111 | 对输入操作数A进行逻辑右移B位的运算，结果输出到result，cout始终为0。

## Slide 4
Section 3. 实验要求
使用Verilog语言编写ALU模块代码，模块名为ALU_Seq。
模块的输入输出接口如下：
  输入：clk：时钟信号，上升沿触发运算;a：32位输入操作数A;b：32位输入操作数B;op：3位操作码，用于选择运算类型。
  输出：result：32位运算结果,cout：进位/溢出标志。
在时钟信号的上升沿，根据操作码op的值，对输入的操作数a和b进行相应的运算，并将结果输出到result和cout。
对于加法和减法运算，需要正确处理进位和借位，并将进位/借位输出到cout。
对于乘法运算，仅保留低32位结果输出到result，cout始终为0。
对于逻辑运算（与、或、异或、非）和移位运算，cout始终为0。

## Slide 5
Section 3. 实验要求
7. 在仿真文件中进行下述样例测试
5 + 3 = 8，cout=0，
FFFFFFFF + 1 = 0，cout=1，
5 - 3 = 2，cout=0，
3 - 5 = FFFFFFFE，cout=1,
5 * 3 = 15，cout=0,
5 & 3 = 1，cout=0,
5 | 3 = 7，cout=0,
5 ^ 3 = 6，cout=0,
~5 = FFFFFFFA，cout=0,
5 >> 1 = 2，cout=0.

## Slide 6
Section 4. 实验效果展示
使用给出的测试代码，得出下述实验波形图。

## Slide 7
实验提交要求
1. 提交文件
需要提交压缩包包含实验项目全部文件和实验报告
2. 命名要求
将zip压缩包重命名为{学号}_{姓名}_lab1-4.zip，比如12345678910_张三_lab1-4.zip