## Slide 1: Ch7: Memory Hierarchy 存储器层次结构
第一讲 存储器概述和RAM芯片 第二讲 主存与CPU的连接及其读写操作
第三讲 外部辅助存储器
第四讲 存储器的数据校验 第五讲 高速缓冲存储器(cache) 第六讲 虚拟存储器

## Slide 2: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述和RAM芯片
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：外部辅助存储器
  第四讲：存储器的数据校验
  第五讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第六讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现

## Slide 3: 基本术语
记忆单元 （存储基元 / 存储元 / 位元） （Cell）
  具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件
存储单元 / 编址单位（Addressing Unit）
  具有相同地址的位构成一个存储单元，也称为一个编址单位
存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列（Bank）
  所有存储单元构成一个存储阵列
编址方式（Addressing Mode）
    按字节编址、按字编址
存储器地址寄存器（Memory Address Register - MAR）
  用于存放主存单元地址的寄存器
存储器数据寄存器（ Memory Data Register-MDR (或MBR) ）
  用于存放主存单元中的数据的寄存器

## Slide 4: 存储器分类
（1）按工作性质/存取方式分类
  随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)
    每个单元读写时间一样，且与各单元所在位置无关。如：内存。
    （注：原意主要强调地址译码时间相同。现在的DRAM芯片采用行缓冲，因而可能因为位置不同而使访问时间有所差别。）
  顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)
    数据按顺序从存储载体的始端读出或写入，因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如：磁带。
  直接存取存储器 Direct Access Memory(DAM)
    直接定位到读写数据块，在读写数据块时按顺序进行。如磁盘。
  相联存储器 Associate Memory（AM）
  Content Addressed Memory (CAM)
    按内容检索到存储位置进行读写。例如：快表。
依据不同的特性有多种分类方法

## Slide 5: 存储器分类
（2）按存储介质分类
半导体存储器：双极型，静态MOS型，动态MOS型
磁表面存储器：磁盘（Disk）、磁带 （Tape）
光存储器：CD，CD-ROM，DVD
（3）按信息的可更改性分类
读写存储器（Read / Write Memory)：可读可写
只读存储器（Read Only Memory)：只能读不能写
（4）按断电后信息的可保存性分类
非易失（不挥发）性存储器(Nonvolatile Memory)
  信息可一直保留， 不需电源维持。
  （如 ：ROM、磁表面存储器、光存储器等）
易失（挥发）性存储器(Volatile Memory)
  电源关闭时信息自动丢失。（如：RAM、Cache等）

## Slide 6: 存储器分类
（5）按功能/容量/速度/所在位置分类
  寄存器(Register)
    封装在CPU内，用于存放当前正在执行的指令和使用的数据
    用触发器实现，速度快，容量小（几~几十个）
  高速缓存(Cache)
    位于CPU内部或附近，用来存放当前要执行的局部程序段和数据
    用SRAM实现，速度可与CPU匹配，容量小（几MB）
  主存储器MM（Main (Primary) Memory）
    位于CPU之外，用来存放已被启动的程序及所用的数据
    用DRAM实现，速度较快，容量较大（几GB）
  外存储器AM (辅助存储器Auxiliary / Secondary Storage)
    位于主机之外，用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件
    用磁表面或光存储器实现，容量大而速度慢

## Slide 7: 内存与外存的关系及比较
内存储器（简称内存或主存）
  存取速度快
  成本高、容量相对较小
  直接与CPU连接，CPU对内存中可直接进行读、写操作
  属于易失性存储器(volatile)，用于临时存放正在运行的程序和数据
内存储器
外存储器
CPU
指令1
指令2
指令k
指令n
程序
数据1
数据2
数据m
数据
①程序和数据从外存成批传送到内存
②CPU从内存中逐条读取指令及相关数据
④将指令处理结果送回内存保存
⑤将处理结果成批传送到外存以长久保存
③逐条执行指令，按指令要求完成对数据的运算和处理
外存储器（简称外存或辅存）
  存取速度慢
  成本低、容量很大
  不与CPU直接连接，先传送到内存，然后才能被CPU使用。
  属于非易失性存储器，用于长久存放系统中几乎所有的信息

## Slide 8: 主存的结构
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
控制线
读/写控制信号
记忆单元

数据线
读/写的数据
(64位)
主存地址
地址线
(36位)
·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MDR
MAR
CPU
MM
问题：主存中存放的是什么信息？CPU何时会访问主存？
指令及其数据！CPU执行指令时需要取指令、取数据、存数据！
问题：地址译码器的输入是什么？输出是什么？可寻址范围多少？
输入是地址，输出是地址驱动信号（只有一根地址驱动线被选中）。
可寻址范围为0~236-1，即主存地址空间为64GB（按字节编址时）。
主存地址空间大小不等于主存容量（实际安装的主存大小）！
若是字节编址，则每次最多可读/写8个单元，给出的是首(最小)地址.

## Slide 9: 主存的主要性能指标
性能指标：
  按字节连续编址，每个存储单元为1个字节（8个二进位）
  存储容量：所包含的存储单元的总数（单位：MB或GB）
  存取时间TA：从CPU送出内存单元的地址码开始，到主存读出数据并送到CPU（或者是把CPU数据写入主存）所需要的时间（单位：ns，1 ns = 10-9 s），分读取时间和写入时间
  存储周期TMC：连读两次访问存储器所需的最小时间间隔，它应等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间，因此，TMC比TA大（ 因为存储器由于读出放大器、驱动电路等都有一段稳定恢复时间，所以读出后不能立即进行下一次访问。 ）
  （就像一趟火车运行时间和发车周期是两个不同概念一样。）

## Slide 10: 时间、存储容量（或带宽）的单位
H
P
C
A
2
0
0
1
Appendix1: Notations and Conventions for Numbers
Quintillion
E
exa
Quadrillion
P
peta
Trillion
T
tera
Billion
G
giga
Million
M
mega
Thousand
K (or k)
kilo
One quintillionth
a
atta
One quadrillionth
f
femto
One trillionth
p
pico
One billionth
n
nano
One millionth
µ
micro
One thousandth
m
mill
Numeric Value
Meaning
Abbreviation
Prefix
Notations and Conventions for Numbers
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
103 or 210
106 or 220
109 or 230
1012 or 240
1015 or 250
1018 or 260

## Slide 11: 内部存储器的分类及应用
内存由半导体存储器芯片组成，芯片有多种类型：
半导体存储器
只读
存储器(ROM)
随机存取存储器(RAM)
静态存储器SRAM
动态存储器DRAM
不可在线改写内容的ROM
闪存（Flash ROM）
（用作Cache）
（用作主存储器）
  每个存储单元(cell)由6个晶体管组成
  只要加上电源，信息就能一直保持
  对电器干扰相对不很敏感
  比DRAM更快，也更贵
  每个存储单元由1个电容和1个晶体管组成
  每隔一段时间必须刷新一次
  对电器干扰比较敏感
  比SRAM慢，但便宜
（用作BIOS）

## Slide 12: 六管静态MOS管电路（不作要求）
6管静态NMOS记忆单元
读出时：
- 置2个位线为高电平
- 置字线为1
- 存储单元状态不同，位线的输出不同
写入时：
- 位线上是被写入的二进位信息0或1
- 置字线为1
- 存储单元(触发器)按位线的状态设置成0或1
信息存储原理： 看作带时钟的RS触发器
存储单元
字线
位线D
位线D
SRAM中数据保存在一对正负反馈门电路中，只要供电，数据就一直保持，不是破环性读出，也无需重写，即无需刷新！
保持时：
- 字线为0（低电平）
Notes: https://zhuanlan.zhihu.com/p/618425267

## Slide 13: 动态单管记忆单元电路（不作要求）
读写原理：字线上加高电平，使T管导通。
  写“0”时，数据线加低电平，使CS上电荷对数据线放电；
  写“1”时，数据线加高电平，使数据线对CS充电；
  读出时，数据线上有一读出电压。它与CS上电荷量成正比。
字线
位线
(数据线)
Cs
T
优点：电路元件少，功耗小，集成度高，用于构建主存储器
缺点：速度慢、是破坏性读出（需读后再生）、需定时刷新
刷新：DRAM的一个重要特点是，数据以电荷的形式保存在电容中，电容的放电使得电荷通常只能维持几十个毫秒左右，相当于1M个时钟周期左右，因此要定期进行刷新（读出后重新写回），按行进行（所有芯片中的同一行一起进行），刷新操作所需时间通常只占1%~2%左右。

## Slide 14: 半导体RAM的组织
记忆单元的组织：
位元
字线W
位线S0
位线S1
读写控制
Din Dout
R/W
位元
选择线(字线)
数据线(位线)
读写控制
Din Dout
R/W
存储体(Memory Bank)： 由记忆单元(位元)构成的存储阵列
记忆单元(Cell)
存储器芯片(Chip)
内存条（存储器模块）
SRAM DRAM

## Slide 15: 字片式存储体阵列组织（不作要求）
X
向译码器
一维地址译码系统
地址驱动线
一般SRAM为字片式芯片，只在x向上译码，同时读出字线上所有位！
Notes: 15

## Slide 16: 位片式存储体阵列组织（不作要求）
位片式在字方向和位方向扩充，需要有片选信号
DRAM芯片都是位片式
Notes: 16

## Slide 17: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
16M位 = 4Mbx4 = 2048x2048x4 = 211x211x4
(1) 地址线：11根线分时复用，由RAS和CAS提供控制时序。
(2) 需4个位平面，对相同行、列交叉点的4位一起读/写
(3) 内部结构框图
问题：
为什么每出现新一代DRAM芯片，容量至少提高到4倍？
行地址和列地址分时复用, 每出现新一代DRAM芯片，至少要增加一根地址线。每加一根地址线，则行地址和列地址各增加一位，所以行数和列数各增加一倍。因而容量至少提高到4倍。
SKIP、

## Slide 18: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
四个位平面
各片同时按“行”进行刷新！
二选一
BACK
刷新计数器的位数是几位？
为何刷新计数值不送列译码器？

## Slide 19: DRAM芯片的刷新
刷新周期：从上次对整个存储器刷新结束到下次对整个存储器全部
刷新一遍为止的时间间隔，也就是相邻两次对某个特定行进行刷新
的时间间隔。
为电容数据有效保存期的上限10ms～100ms，目前公认是64ms。
  多采用异步刷新方式：
  将一个刷新周期分配给所有行，使得在一个刷新周期内每行至少
  刷新一次，且仅刷新一次。
  例如:
  以4096行为例，在64ms时间内必须轮流对每一行刷新一次，即
  每隔64ms/4096=15.625μs刷新一行。

## Slide 20: CPU与存储器之间的通信方式
CPU和主存之间有同步和异步两种通信方式
  异步方式（读操作）过程（需握手信号）
    CPU送地址到地址线，主存进行地址译码
    CPU发读命令，然后等待存储器发回“完成”信号
    主存收到读命令后开始读数，完成后发“完成”信号给CPU
    CPU接收到“完成”信号，从数据线取数
    写操作过程类似
  同步方式的特点
    CPU和主存由统一时钟信号控制，无需应答信号（如“完成”）
    主存总是在确定的时间内准备好数据
    CPU送出地址和读命令后，总是在确定的时间取数据
    存储器芯片必须支持同步方式

## Slide 21: SDRAM芯片技术
SDRAM是同步存储芯片
  每步操作都在系统时钟控制下进行
  有确定的等待时间（读命令开始到数据线有效的时间, 称为CAS潜伏期）CL，例如 CL=2 clks
  连续传送（Burst）数据个数 BL=1 / 2 / 4 / 8
  多体(缓冲器)交叉存取
  利用总线时钟上升沿与下降沿同步传送

## Slide 22
DDR3：一个时钟内传送8个数据
SDRAM芯片的内部结构
同步方式
存储单元
阵列
数据总线
DDR2 SDRAM

## Slide 23: 只读存储器
特点：
  信息只能读不能（在线）写。
  非破坏性读出，无需再生。
  也以随机存取方式工作。
  信息用特殊方式写入，一经写入，就可长久保存，不受断电影响。故是非易失性存储器。
用途：
  用来存放一些固定程序。如监控程序、启动程序等。只要一接通电源，这些程序就能自动地运行；
  可作为控制存储器，存放微程序。
  还可作为函数发生器和代码转换器。
  在输入/出设备中，被用作字符发生器，汉字库等。
  在嵌入式设备中用来存放固化的程序。

## Slide 24: 只读存储器(Read Only Memory)
MROM（Mask ROM）：掩膜只读存储器
PROM（Programmable ROM）：可编程只读存储器
EPROM （Erasable PROM ） ：可擦除可编程只读存储器
EEPROM （E2PROM ，Electrically EPROM） ：
电可擦除可编程只读存储器
flash memory：闪存（快擦存储器）：
快擦型电可擦除重编程ROM

## Slide 25: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述和RAM芯片
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：外部辅助存储器
  第四讲：存储器的数据校验
  第五讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第六讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现

## Slide 26: 存储器芯片的扩展
字扩展（位数不变、扩充容量）
  用16K×8位芯片扩成64K×8位存储器需几个芯片？地址范围各为什么？
  字方向扩展4倍，即4个芯片。0000-3FFFH， 4000-7FFFH， 8000-BFFFH， C000- FFFFH， 地址共16位，高两位由外部译码器译码生成4个输出，分别连到4个片选信号，片内地址有14位
  地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号连译码输出
位扩展（字数不变，位数扩展）
  用4096×1位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片？地址范围各是多少？
  位方向扩展8倍，字方向无需扩展。即8个芯片，地址范围都一样：000- FFFH， 地址共12位，全部作为片内地址
  芯片的地址线及读/写控制线对应相接，而数据线单独引出
字位同时扩展（字和位同时扩展）
  用16K×4位芯片构成64K×8位存储器需几个芯片，地址范围各是多少？
  字向4倍、位向2倍，8个芯片。0000-3FFFH， 4000-7FFFH， 8000-BFFFH， C000- FFFFH
  地址线、读/写控制线等对应相接，片选信号则分别与外部译码器各个译码输出端相连
有两种容量扩展方式：交叉编址和连续编址。
上述例子都是何种编址方式？
连续编址！
DRAM芯片引脚

## Slide 27: 主存模块的连接和读写操作
主存与CPU的连接
总线中有哪三种类型传输线？
数据线、地址线、控制线
存储器总线
前端总线

## Slide 28: 举例：SPARCstation 20’s Memory Module
SPARCstation 20
Memory
Controller
Memory Bus
SIMM Slot 0
SIMM Slot 1
SIMM Slot 2
SIMM Slot 3
SIMM Slot 4
SIMM Slot 5
SIMM Slot 6
SIMM Slot 7
DRAM SIMM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
每个内存条最多能同时读出128位数据
存储器总线的总线宽度为128位
每次访存操作总是在某一个内存条内进行！
总线宽度是指总线中数据线的条数

## Slide 29: PC机主存储器的物理结构
由若干内存条组成
内存条的组成：
  把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成
内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用
目前流行的是DDR2、DDR3内存条：
  采用双列直插式，其触点分布在内存条的两面
  DDR条有184个引脚，DDR2有240个引脚
  PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽
Notes: 29
参考阅读材料2.3中的介绍

## Slide 30: 举例：SPARCstation 20’s内存条(模块)
one memory module （内存条）
  Smallest: 4 MB = 16x 2Mb DRAM chips, 8 KB of Page SRAM
  Biggest: 64 MB = 32x 16Mb chips, 16 KB of Page SRAM
512 rows
512 cols
DRAM Chip 15
bits<127:120>
8 bits
512×8 SRAM
256K x 8
= 2 Mb
DRAM Chip 0
bits<7:0>
512×8 SRAM
256K x 8
= 2 Mb
Memory Bus<127:0>
One page
行缓冲
每个芯片有512行x512列，并有8个位平面
每次读/写各芯片同行同列的8位，共16x8=128位
当CPU访问一块连续区域（即行地址相同）时，可直接从行缓冲读取，它用SRAM实现，速度极快！
问题：行缓冲数据的地址有何特点？
一定在同一行中！

## Slide 31: 举例：128MB的DRAM存储器
存储控制器
(行地址i, 列地址j)
DRAM 7
DRAM 0
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
bits
0-7
bits
8-15
bits
16-23
bits
24-31
bits
32-39
bits
40-47
bits
48-55
bits
56-63
最多读64位
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
主存储器地址 A 处的64-bit数据
地址A
4096行
: 行、列地址为(i,j)的8个单元
由8片DRAM芯片构成
每片 16Mx8 bits
行地址、列地址各12位
每行共4096列(8位/列)
选中某一行并读出之后再由列地址选择其中的一列(8个二进位) 送出
主存地址和片内地址有何关系？
主存地址27位，片内地址24位，与高24位主存地址相同。
主存低3位地址的作用是什么？
确定8个字节中的哪个，即用来选片。
不连续，交叉编址，可同时读写所有芯片。
芯片内地址是否连续？
从该存储器结构可理解为什么规定数据对齐存放。
例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？
分别访问1次和2次
Notes: 31

## Slide 32: 举例：128MB的DRAM存储器
存储控制器
(行地址i, 列地址j)
DRAM 7
DRAM 0
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
bits
0-7
bits
8-15
bits
16-23
bits
24-31
bits
32-39
bits
40-47
bits
48-55
bits
56-63
最多读64位
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
主存储器地址 A 处的64-bit数据
地址A
4096行
: 行、列地址为(i,j)的8个单元
地址A如何划分？
地址A有多少位？
在DRAM行缓冲中数据的地址有何特点？
低3位用来选片
27位！
3
12
12
行号
列号
片
假定首地址为i，则地址分布如下：
地址连续，共8*4096=215=32768个单元
Notes: 32

## Slide 33: 举例：128MB的DRAM存储器
地址A如何划分？
低3位用来选片
3
12
12
行号
列号
片
假定首地址为i，则地址分布如下：
地址连续，共8*4096=215=32768个单元
Chip0 Chip1 … Chip7
第0列 i i+1 i+7
第1列 i+8 i+9 i+15
…
第4095列 i+8*4095 i+1+8*4095 i+7+8*4095
在DRAM行缓冲中数据的地址有何特点？
通常，一个主存块包含在行缓冲中
可降低Cache缺失损失
如果片内地址连续，则地址A如何划分？
12
12
3
行号
列号
片
Notes: 33

## Slide 34: 计算机系统互连
三通道存储器总线
三个内存条并行传输
同时传输3x64b=192b
只要将同色的三个内存插槽插上内存条，系统便会自动识别进入三通道模式
标配的6插槽

## Slide 35: DRAM内存条结构
存控给出的地址包括：Channel、Rank、Bank、Row、Coloum

## Slide 36: SDRAM芯片的引脚
DQM（数据掩码信号）：用于选择Burst传输中的哪个数据，比如，burst长度是4时，则表示需要传输4个64-bit，此时DQM选择需要传输哪几个64bit。

## Slide 37: DRAM芯片的规格
若一个2n×b位DRAM芯片的存储阵列是r行×c列，则该芯片容量为2n×b位且2n=r×c。如：16K×8位DRAM，则r=c=128。
芯片内的地址位数为n，其中行地址位数为log2r，列地址位数为log2c。如：16K×8位DRAM，则n=14，行、列地址各占7位。
n位地址中高位部分为行地址，低位部分为列地址
为提高DRAM芯片的性价比，通常设置的r和c满足r≤c且|r-c|最小。
  例如，对于8K×8位DRAM芯片，其存储阵列设置为26行×27列，因此行地址和列地址的位数分别为6位和7位，13位芯片内地址A12 A11…A1A0中，行地址为A12 A11…A7，列地址为A6…A1A0。因按行刷新，为尽量减少刷新次数，故行数越少越好，但是，为了减少地址引脚，应尽量使行、列地址位数一致

## Slide 38: 主存模块的连接和读写操作
DRAM芯片内部结构示意图
图中芯片容量为16×8位，存储阵列为4行×4列，地址引脚采用复用方式，因而仅需2根地址引脚，每个超元（supercell）有8位，需8根数据引脚，有一个内部的行缓冲（row buffer），通常用SRAM元件实现。
同时有多个芯片进行读写

## Slide 39: 主存模块的连接和读写操作
DRAM芯片读写原理示意图
首先，存储控制器将行地址“2”送行译码器，选中第“2”行，此时，整个一行数据被送行缓冲。然后，存储控制器将列地址“1”送列译码器，选中第“1”列，此时，将行缓冲第“1”列的8位数据supercell(2,1)读到数据线，并继续送往CPU。

## Slide 40: 指令“movl 8(%ebp), %eax”操作过程
CPU先把地址A和“主存读”命令送到总线
主存经过一个取数时间，把数据x送到总线
CPU等待一个确定的时间后，从总线取x到EAX
由8(%ebp)得到地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等重要概念！

## Slide 41: 指令“movl %eax,8(%ebp) ”操作过程
CPU先把地址A和“主存写”命令送总线
CPU把数据y送总线（若不复用数据和地址信号线，可同时送地址和数据）
等待一个写入时间后，主存将y存入A中
由8(%ebp)得到地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等重要概念！

## Slide 42: 多模块存储器
多模块技术
2个、4个或多个存储器同时工作

## Slide 43: 多模块存储器
  双口存储器（能同时进行两个数据的读/写）
  两套独立的读/写控制电路、地址缓存、地址译码及地址线和数据线， 通常作为双口RAM或指令预取部件

## Slide 44: 多模块存储器
  多模块存储器（能提高数据访问速度）
  包含多个小体；
  每个体有其自己的MAR、MDR和读写电路
  可独立组成一个存储模块
  可同时对多个模块进行访问
  根据不同的编址方式可分为：
  连续编址、交叉编址

## Slide 45: 连续编址多模块存储器
按高位地址划分模块
第0模块
第1模块
第7模块
从某单元开始，连续在同一模块访问，然后才跳到下一个模块。
如：一个模块执行程序，另一个实现DMA访问。
为什么能提高吞吐量？
多个模块可并行存取！

## Slide 46: 交叉编址多模块存储器
按低位地址划分模块
第0模块
第1模块
第3模块
从某个单元开始后，总是在所有模块间交替进行。
为什么能提高吞吐量？
多个模块交叉存取！
第2模块
在存储地址“相关”或出现“转移”时，并行性被破坏。

## Slide 47: 交叉编址：轮流启动
Access Pattern without Interleaving:
CPU
Memory
Start Access for D1
Start Access for D2
D1 available
Access Bank 0
Access Bank 1
Access Bank 2
Access Bank 3
We can Access Bank 0 again
CPU
Bank 1
Bank 0
Bank 3
Bank 2
Access Pattern with Interleaving:
  每隔1/4周期在数据线上得到一个信息，使主存吞吐量提高4倍!
轮流启动各Bank！

## Slide 48: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述和RAM芯片
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：外部辅助存储器
  第四讲：存储器的数据校验
  第五讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第六讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现

## Slide 49: 磁盘存储器的信息存储原理
磁头：磁-电和电-磁转换，用于读/写
“0”
“1”
盘片旋转方向
磁盘片
线圈
  写1：线圈通以正向电流，使呈N-S状态
  写0：线圈通以反向电流，使呈S-N状态
  读时：磁头固定不动，载体运动。因为载体上小的磁化单元外部的磁力线通过磁头铁芯形成闭合回路，在铁芯线圈两端得到感应电压。根据感应电压的不同的极性，可确定读出为0或1。
不同的磁化状态被记录在磁盘表面
柱面
磁道
接口插座
磁头
控制电路
移动臂

## Slide 50: 磁盘的磁道和扇区
扇 区
磁 道
磁盘表面被分为许多同心圆，每个同心圆称为一个磁道。每个磁道都有一个编号，最外面的是0磁道
每个磁道被划分为若干段（段又叫扇区），每个扇区的存储容量为512字节。每个扇区都有一个编号
早期扇区大小是512字节。但现在已经迁移到更大、更高效的4096字节扇区，通常称为4K扇区。国际硬盘设备与材料协会（IDEMA）将之称为高级格式化。

## Slide 51: 如何增大磁盘片的容量？
提高盘片上的信息记录密度！
  增加磁道数目——提高磁道密度
  增加扇区数目——提高位密度，并采用可变扇区数
低密度存储示意图 高密度存储示意图
位密度
道密度
位密度
道密度
早期磁盘所有磁道上的扇区数相同，所以位数相同，内道上的位密度比外道位密度高
现代磁盘磁道上的位密度相同，所以，外道上的扇区数比内道上扇区数多，使整个磁盘的容量提高

## Slide 52: 磁盘磁道的格式
在此例中，每个磁道包含30个固定长度的扇段，每个扇段有600个字节(17+7+41+515+20=600)。
磁盘格式化操作指在盘面上划分磁道和扇区，并在扇区中填写ID域信息的过程

## Slide 53: 平均存取时间
磁盘上的信息以扇区为单位进行读写，平均存取时间为：
T = 平均寻道时间 + 平均旋转等待时间 + 数据传输时间（忽略不计）
  平均寻道时间——磁头寻找到指定磁道所需平均时间 (大约5ms)
  平均旋转等待时间——指定扇区旋转到磁头下方所需平均时间 (大约4～6ms) ( 转速： 4200 / 5400 / 7200 / 10000rpm )
  数据传输时间——( 大约0.01ms / 扇区 )
磁头
磁道
旋转轴
碟片
硬盘的操作流程如下：
所有磁头同步寻道（由柱面号控制）→ 选择磁头（由磁头号控制） →
被选中磁头等待扇区到达磁头下方（由扇区号控制） → 读写该扇区中数据

## Slide 54: 磁盘响应时间计算举例
假定每个扇区512字节， 磁盘转速为5400 RPM，声称寻道时间（最大寻道时间的一半）为12 ms, 数据传输率为4 MB/s, 磁盘控制器开销为1 ms, 不考虑排队时间，则磁盘响应时间为多少？
所以，磁盘转速非常重要！
Disk Response Time= Seek time + Rotational Latency + Transfer time
  + Controller Time + Queuing Delay
= 12 ms + 0.5 / 5400 RPM + 0.5 KB / 4 MB/s + 1 ms + 0
= 12 ms + 0.5 / 90 RPS + 0.125 / 1024 s + 1 ms + 0
= 12 ms + 5.5 ms + 0.1 ms + 1 ms + 0 ms
= 18.6 ms
如果实际的寻道时间只有1/3的话，则总时间变为10.6ms，这样旋转等待时间就占了近50%！
12/3+5.5+0.1+1=10.6ms
为什么实际的寻道时间可能只有1/3？
访问局部性使得每次磁盘访问大多在局部几个磁道，实际寻道时间变少！
能否算出每道有多少扇区？
4MBx60 / (512Bx5400) ≈ 87个扇区

## Slide 55: 硬盘存储器的组成
硬盘存储器的基本组成
  磁记录介质：用来保存信息
  磁盘驱动器：包括读写电路、读\写转换开关、读写磁头与磁头定位伺服系统等
  磁盘控制器：包括控制逻辑、时序电路、“并→串”转换和“串→并”转换电路等。（用于连接主机与盘驱动器）
磁盘驱动器
磁盘控制器
硬盘存储器的简化逻辑结构
还包括数据缓存器、控制状态寄存器等。

## Slide 56: 硬盘驱动器的逻辑结构
与磁盘控制器之间的接口
如何定位磁盘上的数据（磁盘地址格式）？
柱面(磁道)号、磁头（盘面）号、扇区号
操作过程？
寻道、旋转、读/写

## Slide 57: 磁盘存储器的连接
磁盘控制器连接在I/O总线上，I/O总线与其他总线（系统总线、存储器总线）之间用桥接器连接
磁盘的最小读写单位是扇区，因此，磁盘按成批数据交换方式进行读写，采用直接存储器存取（DMA，Direct Memory Access）方式进行数据输入输出，需用专门的DMA接口来控制外设与主存间直接数据交换，数据不通过CPU。通常把专门用来控制总线进行DMA传送的接口硬件称为DMA控制器

## Slide 58: 读一个磁盘扇区–第一步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
mouse
keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
CPU对磁盘控制器初始化：
读命令
磁盘逻辑块号
主存起始地址
然后启动磁盘驱动器工作

## Slide 59: 读一个磁盘扇区–第二步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
磁盘控制器读相应的扇区，并按DMA方式把数据送主存

## Slide 60: 读一个磁盘扇区–第三步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
当DMA传送结束，磁盘控制器向CPU发出“DMA结束中断请求”，要求CPU进行相应的后处理。

## Slide 61: 冗余磁盘阵列(RAID)
RAID的基本思想：
  将多个独立操作的磁盘按某种方式组织成磁盘阵列(Disk Array)，以增加容量，利用类似于主存中的多体交叉技术，将数据存储在多个盘体上，通过使这些盘并行工作来提高数据传输速度，并用冗余(redundancy)磁盘技术来进行错误恢复(error correction)以提高系统可靠性。
RAID特性：
  （1）RAID是一组物理磁盘驱动器，在操作系统下被视为一个单逻辑驱动器。
  （2）数据分布在一组物理磁盘上。
  （3）冗余磁盘用于存储奇偶校验信息，保证磁盘万一损坏时能恢复数据。
RAID级别
  目前已知的RAID方案分为8级（0-7级），以及RAID10（结合0和1级）和RAID30 （结合0和3级）和 RAID50 （结合0和5级） 。但这些级别不是简单地表示层次关系，而是表示具有上述3个共同特性的不同设计结构。
系统总体性能的提高不匹配
  处理器和主存性能改进快
  辅存性能性能改进慢 *可靠性(Reliability)
所用措施：RAID-Redundant Arrays of Inexpensive Disk （磁盘冗余阵列）

## Slide 62: 冗余磁盘阵列 ( RAID 0 )
不遵循特性(3)，无冗余。适用于容量和速度要求高的非关键数据存储的场合
  与单个大容量磁盘相比有两个优点：
  (1) 连续分布或大条区交叉分布时，如果两个I/O请求访问不同盘上的数据，则可并行发送。减少了I/O排队时间。具有较快的I/O响应能力。
  (2) 小条区交叉分布时，同一个I/O请求有可能并行传送其不同的数据块(条区)，因而可达较高的数据传输率。例如，可以用在视频编辑和播放系统中，以快速传输视频流。

## Slide 63: 冗余磁盘阵列 ( RAID 1 )
镜像盘实现1对1冗余(100% redundancy)
  （1）读：一个读请求可由其中一个定位时间更少的磁盘提供数据。
  （2）写：一个写请求对对应的两个磁盘并行更新。故写性能由两次中较慢的一次写来决定，即定位时间更长的那一次。
  （3）检错：数据恢复简单。当一个磁盘损坏时，数据仍能从另一个磁盘读取。
  特点；可靠性高，但价格昂贵。
  常用于可靠性要求很高的场合，如系统软件的存储，金融、证券等系统。

## Slide 64: 冗余磁盘阵列 ( RAID2 )
用海明校验法生成多个冗余校验盘，实现纠正一位错误、检测两位错误的功能。
采用条区交叉分布方式，且条区非常小（有时为一个字或一个字节）。这样，可获得较高的数据传输率，但I/O响应时间差。
采用海明码，虽然冗余盘的个数比RAID1少，但校验盘与数据盘成正比。所以冗余信息开销太大，价格贵。
读操作性能高（多盘并行）。
写操作时要同时写数据盘和校验盘。
RAID2已不再使用！
为什么？

## Slide 65: 冗余磁盘阵列 ( RAID 3 )
采用奇偶校验法生成单个冗余盘。
与RAID 2相同，也采用条区交叉分布方式，并使用小条区。这样，可获得较高的数据传输率，但I/O响应时间差。为什么？
用于大容量的 I/O请求的场合，如：图像处理、CAD 系统中。
某个磁盘损坏但数据仍有效的情况，称为简化模式。此时损坏的磁盘数据可以通过其它磁盘重新生成。数据重新生成非常简单，这种数据恢复方式同时适用于RAID3、4、5级。

## Slide 66: 冗余磁盘阵列 ( RAID 4 )
用一个冗余盘存放相应块（块：较大的数据条区）的奇偶校验位。
采用独立存取技术，每个磁盘的操作独立进行，所以，可同时响应多个I/O请求。因而它适合于要求I/O响应速度块的场合。
对于写操作，校验盘成为I/O瓶颈，因为每次写都要对校验盘进行。
  少量写（只涉及个别磁盘）时，有“写损失”，因为一次写操作包含两次读和两次写
  大量写（涉及所有磁盘的数据条区）时，则只需直接写入奇偶校验盘和数据盘。因为奇偶校验位可全部用新数据计算得到。而无须读原数据

## Slide 67: RAID4的少量写
假定考虑一个有5个磁盘的阵列，X0到X3保存数据，P是奇偶校验盘，初始时对每位i有下列关系式：
p(i)= X3(i) ⊕ X2(i) ⊕ X1(i) ⊕ X0(i)
假定仅X0(i)改为X’0(i) ，其余不变，则新校验位为：
P’ (i) = X3(i) ⊕ X2(i) ⊕ X1(i) ⊕ X’0(i)
= X3(i) ⊕ X2(i) ⊕ X1(i) ⊕ X’0(i) ⊕ X0(i) ⊕ X0(i)
化简后得到： p’(i)= p(i) ⊕ X0(i) ⊕ X’0(i)
由此可见，要更新一个X0(i)，必须先读p(i)和X0(i)，然后写X’0(i)和p’ (i)
一次写操作包含两次读和两次写

## Slide 68: 冗余磁盘阵列 ( RAID 5 )
与RAID 4的组织方式类似，只是奇偶校验块分布在各个磁盘中，所以，所有磁盘的地位等价，这样可提高容错性，并且避免了使用专门校验盘时潜在的I/O瓶颈。
与RAID 4一样，采用独立的存取技术，因而有较高的I/O响应速度。
小数据量的操作可以多个磁盘并行操作。
成本不高但效率高，所以，被广泛使用。
P块为校验块，分布在不同的磁盘中

## Slide 69: 冗余磁盘阵列 ( RAID 6 )
冗余信息均匀分布在所有磁盘上，而数据仍以块交叉方式存放
双维块交叉奇偶校验独立存取盘阵列，容许双盘出错
它是对RAID 5的扩展，主要是用于要求数据绝对不能出错的场合
由于引入了第二种奇偶校验值，对控制器的设计变得十分复杂，写入速度也比较慢，用于计算奇偶校验值和验证数据正确性所花费的时间比较多
RAID 6级以增大开销的代价保证了高度可靠性
P0代表第0条区的奇偶校验值，而PA代表数据块A的奇偶校验值

## Slide 70: 冗余磁盘阵列 ( RAID 7 )
带Cache的盘阵列
在RAID6的基础上，采用Cache技术使传输率和响应速度都有较大提高
Cache分块大小和磁盘阵列中数据分块大小相同，一 一对应
有两个独立的Cache，双工运行。在写入时将数据同时分别写入两个独立的Cache，这样即使其中有一个Cache出故障，数据也不会丢失
写入磁盘阵列以前，先写入Cache中。同一磁道的信息在一次操作中完成
读出时，先从Cache中读出，Cache中没有要读的信息时，才从RAID中读
Cache和RAID技术结合，弥补了RAID的不足（如：分块的写请求响应性能差等），从而以高效、快速、大容量、高可靠性，以及灵活方便的存储系统提供给用户

## Slide 71: 闪存（Flash Memory）
(a)“0”状态 (b) “1”状态
控制栅加足够正电压时，浮空栅储存大量负电荷，为“0”态；
控制栅不加正电压时，浮空栅少带或不带负电荷，为“1”态。
Flash 存储元：

## Slide 72: 闪存（Flash Memory）
有三种操作：擦除、编程、读取
写入：快擦（所有单元为1）-- 编程（需要之处写0）
读出：控制栅加正电压，若状态为0，则读出电路检测不到电流；
若状态为1，则能检测到电流。
(a) 编程:写“0” (b) 擦除:写“1” (a) 读“0” (b) 读“1”
读快、写慢！
+VE

## Slide 73: 固态硬盘（SSD）
固态硬盘（Solid State Disk，简称SSD）也被称为电子硬盘。
它并不是一种磁表面存储器，而是一种使用NAND闪存组成的外部存储系统，与U盘并没有本质差别，只是容量更大，存取性能更好。
它用闪存颗粒代替了磁盘作为存储介质，利用闪存的特点，以区块写入和抹除的方式进行数据的读取和写入。
写操作比读操作慢得多。
电信号的控制使得固态硬盘的内部传输速率远远高于常规硬盘。
其接口规范和定义、功能及使用方法与传统硬盘完全相同，在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。目前接口标准上使用USB、SATA和IDE，因此SSD是通过标准磁盘接口与I/O总线互连的。
在SSD中有一个闪存翻译层，它将来自CPU的逻辑磁盘块读写请求翻译成对底层SSD物理设备的读写控制信号。因此，这个闪存翻译层相当于磁盘控制器。
闪存的擦写次数有限，所以频繁擦写会降低其写入使用寿命。

## Slide 74: 固态硬盘（SSD）
SSD中一个闪存芯片由若干个区块（block）组成，每个区块由若干页（page）组成，通常，页大小为512B~4KiB，每个区块由32~128个页组成，因而区块大小为16KiB~512KiB，数据按页为单位进行读写。
SSD有三个限制：
  写一个页的信息之前，必须先擦除该页所在的整个区块
  擦除后区块内的页必须按顺序写入信息
  只有有限的擦除/编程次数
某一区块进行了几千到几万次重复写之后，就会被磨损而变成坏区块，不能再被使用。
闪存翻译层中有一个专门的均化磨损（wear leveling）逻辑电路，试图将擦除操作平均分布在所有区块上，以最大限度地延长SSD的使用寿命。

## Slide 75: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述和RAM芯片
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：外部辅助存储器
  第四讲：存储器的数据校验
  第五讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第六讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现

## Slide 76: 数据的检/纠错（Error Detect/Correct）
为什么要进行数据的错误检测与校正？
存取和传送时，由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。措施：
(1) 从计算机硬件本身的可靠性入手，在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施，提高计算机的抗干扰能力；
(2) 采取相应的数据检错和校正措施，自动地发现并纠正错误。
如何进行错误检测与校正？
  大多采用“冗余校验”思想，即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位。
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠正器
M
P
M’
P”
P’
M
出错信号
数据输出
数据输入
P为校验位

## Slide 77: 数据的检/纠错
比较的结果为以下三种情况之一：
① 没有检测到错误，得到的数据位直接传送出去。
② 检测到差错，并可以纠错。数据位和比较结果一起送入纠错器，将正确数据位传送出去。
③ 检测到错误，但无法确认哪位出错，因而不能进行纠错处理，此时，报告出错情况。
BACK
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠正器
M
P
M’
P”
P’
M
出错信号
数据输出
数据输入

## Slide 78: 码字和码距
什么叫码距？
  由若干位代码组成的一个字叫“码字”
  两个码字中具有不同代码的位的个数叫这两个码字间的“距离”
  码制中各码字间最小距离为“码距”，它就是这个码制的距离。
问题：“8421”码的码距是几？
2（0010）和3（0011）间距离为1，“8421”码制的码距为1。
数据校验中“码字”指数据位和校验位按某种规律排列得到的代码
码距与检错、纠错能力的关系（当d≤4）
① 若码距d为奇数，则能发现d-1位错，或能纠正(d-1)/2位错。
② 若码距d为偶数，则能发现d/2位错，并能纠正(d/2-1)位错。
常用的数据校验码有：
奇偶校验码、海明校验码、循环冗余校验码。

## Slide 79: 奇偶校验码
基本思想：增加一位奇（偶）校验位并一起存储或传送，根据终部件得到的相应数据和校验位，再求出新校验位，最后根据新校验位确定是否发生了错误。
实现原理：假设数据B=bn-1bn-2...b1b0从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’。
  第一步：在源部件求出奇（偶）校验位P。
  若采用奇校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0⊕1。
  若采用偶校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0。
  第二步：在终部件求出奇（偶）校验位P’。
  若采用奇校验，则P’= bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’⊕1。
  若采用偶校验，则P’=bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’。
  第三步：计算最终的校验位P*，并根据其值判断有无奇偶错。
  假定P在终部件接受到的值为P’’，则P*= P’⊕P”
  ① 若P*=1，则表示终部件接受的数据有奇数位错。
  ② 若P*=0，则表示终部件接受的数据正确或有偶数个错。

## Slide 80: 奇偶校验法的特点
问题：奇偶校验码的码距是几？为什么？
  码距d=2。
  在奇偶校验码中，若两个数中有奇数位不同，则它们相应的校验位就不同；若有偶数位不同，则虽校验位相同，但至少有两位数据位不同。因而任意两个码字之间至少有两位不同。
特点
  根据码距和纠/检错能力的关系，它只能发现奇数位出错，不能发现偶数位出错，而且也不能确定发生错误的位置，不具有纠错能力。
  开销小，适用于校验一字节长的代码，故常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验
  因为一字节长的代码发生错误时，1位出错的概率较大，两位以上出错则很少，所以可用奇偶校验。

## Slide 81: 汉明（海明）校验码
由Richard Hamming于1950年提出，目前还被广泛使用。
主要用于存储器中数据存取校验。
基本思想：奇偶校验码对整个数据编码生成一位校验位。因此这种校验码检错能力差，并且没有纠错能力。如果将整个数据按某种规律分成若干组，对每组进行相应的奇偶检测，就能提供多位检错信息，从而对错误位置进行定位，并将其纠正。
  海明校验码实质上就是一种多重奇偶校验码。
处理过程：
  最终比较时按位进行异或，以确定是否有差错。
  这种异或操作所得到的结果称为故障字（syndrome word）。显然，校验码和故障字的位数是相同。
每一组一个校验位，校验码位数等于组数！
每一组内采用一位奇偶校验！

## Slide 82: 校验码位数的确定
假定数据位数为n，校验码为k位，则故障字位数也为k位。k位故障字所能表示的状态最多是2K，每种状态可用来说明一种出错情况。
若只有一位错，则结果可能是：
  数据中某一位错 (n种可能)
  校验码中有一位错 (k种可能)
  无错 ( 1 种可能)
  假定最多有一位错，则n和k必须满足下列关系：
2K≥1+n+k， 即：2K-1≥n+k
  有效数据位数和校验码位数间的关系
  当数据有8位时，校验码和故障字都应有4位。
  说明：4位故障字最多可表示16种状态，而单个位出错情况最多只有12种可能（8个数据位和4个校验位），再加上无错的情况，一共有13种。所以，用16种状态表示13种情况应是足够了。
1+n+k种情况

## Slide 83: 有效数据位数和校验码位数间的关系
单纠错
单纠错/双检错
数据位数
校验位数
增加率
校验位数
增加率
8
4
50
5
62.5
16
5
31.25
6
37.5
32
6
18.75
7
21.875
64
7
10.94
8
12.5
128
8
6.25
9
7.03
256
9
3.52
10
3.91
n和k的关系：2K-1≥n+k （n和k分别为数据位数和校验位数）

## Slide 84: 汉明码的分组
基本思想: n位数据位和k位校验位按某种方式排列为一个（n+k）位的码字，将该码字中每个出错位的位置与故障字的数值建立关系，通过故障字的值确定该码字中哪一位发生了错误，并将其取反来纠正。
  根据上述基本思想，按以下规则来解释各故障字的值。
  规则1： 若故障字每位全部是0，则表示没有发生错误。
  规则2：若故障字中有且仅有一位为1，则表示校验位中有一位出错，因而不需纠正。
  规则3：若故障字中多位为1，则表示有一个数据位出错，其在码字中的出错位置由故障字的数值来确定。纠正时只要将出错位取反即可。

## Slide 85: 汉明码的分组
以8位数据进行单个位检错和纠错为例说明。
假定8位数据M= M8M7M6M5M4M3M2M1，4位校验位P=P4P3P2P1。根据规则将M和P按一定的规律排到一个12位码字中。
  据规则1，故障字为0000时，表示无错。
  据规则2，故障字中有且仅有一位为1时，表示校验位中有一位出错。此时，故障字只可能是0001、0010、0100、1000，将这四种状态分别代表校验位中P1、P2、P3、P4位发生错误，因此，它们分别位于码字的第1、2、4、8位。
  据规则3，将其他多位为1的故障字依次表示数据位M1~M8发生错误的情况。因此，数据位M1~M8分别位于码字的第0011(3)、0101(5)、0110(6)、0111(7)、1001(9)、1010(10)、1011(11)、1100(12)位。即码字的排列为： M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
  这样，得到故障字S=S4S3S2S1的各个状态和出错情况的对应关系表，可根据这种对应关系对整个数据进行分组。
是逻辑顺序，物理上M和P是分开的！

## Slide 86: 汉明校验码分组情况
数据位或校验位出错一定会影响所在组的奇偶性。
码字：M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1
例：若M2出错，则故障字为0101，因而会改变S3和S1所在分组的奇偶性。故M2同时被分到第3(S3)组和第1(S1) 组。
问题：若P1出错，则如何？若M8出错，则如何？
P1~0001，分在第1组；M8~1100，分在第4组和第3组
故障字S4S3S2S1每一位的值反映所在组的奇偶性
SKIP

## Slide 87: 校验位的生成和检错、纠错
分组完成后，就可对每组采用相应的奇（偶）校验，以得到相应的一个校验位。
假定采用偶校验 (取校验位Pi，使对应组中有偶数个1)，则得到校验位与数据位之间存在如下关系：
  P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8
  P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8
  P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7
  P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7
码字：M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1

## Slide 88: 汉明校验过程
根据公式求出每一组对应的校验位Pi (i=1,2,3,4)
数据M和校验位P一起被存储，根据读出数据M’得新校验位P’
读出校验位P’’与新校验位P’ 按位进行异或操作，得故障字
S = S4S3S2S1
根据S的值确定：无错、仅校验位错、某个数据位错
存储器
或
传输线路
f
f
比较
纠正器
M
P
M’
P”
P’
M
出错信号
数据输出
数据输入

## Slide 89: 汉明码举例
假定一个8位数据M为：M8M7M6M5M4M3M2M1= 01101010，根据上述公式求出相应的校验位为：
  P4 = M5⊕M6⊕M7⊕M8=0⊕1⊕1⊕0=0
  P3 = M2⊕M3⊕M4⊕M8=1⊕0⊕1⊕0=0
  P2 = M1⊕M3⊕M4⊕M6⊕M7 =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
  P1 = M1⊕M2⊕M4⊕M5⊕M7 =0⊕1⊕1⊕0⊕1=1
  假定12位码字 (M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1) 读出后为：
  (1) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’=P=0011
  (2) 数据位M’= 01111010，校验位P’’=P=0011
  (3) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’= 1011
  要求分别考察每种情况的故障字。
(1) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’=P=0011，即无错。
  因为M’=M，所以P’= P， 因此 S = P’’⊕P’=P⊕P=0000。

## Slide 90: 汉明码举例
(2) 数据位M’= 01111010，校验位P’’=P=0011，即M5错。
  对M’生成新的校验位P’为：
  P4’ = M5’⊕M6’⊕M7’⊕M8’=1⊕1⊕1⊕0=1
  P3 ’= M2’⊕M3’⊕M4’⊕M8’=1⊕0⊕1⊕0=0
  P2’ = M1’⊕M3’⊕M4’⊕M6’⊕M7’ =0⊕0⊕1⊕1⊕1=1
  P1 ’= M1’⊕M2’⊕M4’⊕M5’⊕M7’=0⊕1⊕1⊕1⊕1=0
  故障字S为：
  S4= P4 ’⊕ P4’’=1⊕0=1
  S3= P3 ’⊕ P3’’=0⊕0=0
  S2= P2 ’⊕ P2’’=1⊕1=0
  S1= P1 ’⊕ P1’’= 0⊕1=1
  因此，错误位是第9位，排列的是数据位M5，所以检错正确,
  纠错时，只要将码字的第9位（M5）取反即可。

## Slide 91: 汉明码举例
(3) 数据位M’=M=01101010，校验位P’’= 1011，
即：校验码第4位(P4)错。
  因为M’=M，所以P’= P，因此故障位S为：
  S4= P4 ’⊕ P4’’=0⊕1=1
  S3= P3 ’⊕ P3’’=0⊕0=0
  S2= P2 ’⊕ P2’’=1⊕1=0
  S1= P1 ’⊕ P1’’= 1⊕1=0
  错误位是第1000位(即第8位)，这位上排列的是校验位P4，所以检错时发现数据正确，不需纠错。

## Slide 92: 单纠错和双检错码
单纠错码（SEC）
  问题：上述(n=8/k=4)汉明码的码距是几？
  码距d=3。因为，若有一位出错，则因该位至少要参与两组校验位的生成，因而至少引起两个校验位的不同。两个校验位加一个数据位等于3。
  例如，若M1出错，则故障字为0011，即P2和P1两个校验位发生改变，12位码字中有三位（M1、P2和P1）不同。
  根据码距与检错、纠错能力的关系，知：这种码制能发现两位错，或对单个位出错进行定位和纠错。这种码称为单纠错码（SEC）。

## Slide 93: 单纠错和双检错码
单纠错和双检错码（SEC-DED）
  具有发现两位错和纠正一位错的能力，称为单纠错和双检错码（SEC-DED）。
  若要成为SEC-DED ，则码距需扩大到d= 4。为此，还需增加一位校验位P5，将P5排列在码字的最前面，即：P5M8M7M6M5P4M4M3M2P3M1P2P1，并使得数据中的每一位都参与三个校验位的生成。从表中可看出除了M4和M7外，其余位都只参与了两个校验位的生成。因此P5按下式求值：
P5= M1⊕M2⊕M3⊕M5⊕M6⊕M8
  当任意一个数据位发生错误时，必将引起三个校验位发生变化，所以码距为4。
SKIP

## Slide 94: 固态硬盘（SSD）的数据校验
早期采用简单的汉明码进行检错和纠错。
每页数据分成两组，各自进行检错和纠错。例如，对于512B大小的页，每组数据都是256行x8列的矩阵，分别对矩阵中的行R0~R255和列C0~C7计算出16位行校验位RP0~RP15和6位列校验位CP0~CP5。
16个行校验位占两个字节，6个列校验位再加两位1构成一个字节，三个字节组成ECC（错误检测和纠正）信息。
每页除数据区外，还有OOB（out of-band）区，ECC记录其中。
写某页时，会将该页数据对应ECC信息计算出来，并写入OOB区。在读该页时，重新计算数据对应的ECC信息，并和记录在OOB区中的原ECC信息进行比较运算，根据运算结果进行数据检/纠错。
汉明码只能纠正1位错或检测2位错，已不能满足SDD要求，需要采用纠错能力更高的BCH码，甚至开始由BCH码向低密度奇偶校验码LDPC过渡来增加使用寿命。

## Slide 95: 循环冗余码
循环冗余校验码（Cyclic Redundancy Check），简称CRC码
  具很强的检错、纠错能力。
  用于大批量数据存储和传送(如：外存和通信)中的数据校验。
  为什么大批量数据不用奇偶校验？
  在每个字符后增加一位校验位会增加大量的额外开销；尤其在网络通信中，对传输的二进制比特流没有必要再分解成一个个字符，因而无法采用奇偶校验码。
  通过某种数学运算来建立数据和校验位之间的约定关系。
  奇偶校验码和海明校验码都是以奇偶检测为手段的。
网络或通信课程中会学到。

## Slide 96: CRC码的检错方法
基本思想：
  数据信息M(x)为一个n位的二进制数据，将M(x)左移k位后，用一个约定的“生成多项式”G(x)相除，G(x)是一个k+1位的二进制数，相除后得到的k位余数就是校验位。校验位拼接到M(x)后，形成一个n+k位的代码，称该代码为循环冗余校验 ( CRC ) 码，也称（n+k,n）码。
  一个CRC码一定能被生成多项式整除，当数据和校验位一起送到接受端后，只要将接受到的数据和校验位用同样的生成多项式相除，如果正好除尽，表明没有发生错误；若除不尽，则表明某些数据位发生了错误。通常要求重传一次。
数据(n位)
校验位(k位)
CRC码(n+k位)

## Slide 97: 循环冗余码举例
校验位的生成：用一个例子来说明校验位的生成过程。
  假设要传送的数据信息为：100011，即报文多项式为：
  M(x)= x5 + x + 1。数据信息位数n=6。
  若约定的生成多项式为：G(x)= x3+ 1，则生成多项式位数为4位，所以校验位位数k=3，除数为1001。
  生成校验位时，用x3.M(x)去除以G(x)，即：100011000÷1001。
  相除时采用“模2运算”的多项式除法。

## Slide 98: 循环冗余码举例
100011000
100111
1001
0011
0000
0111
0000
1110
1001
1110
1001
1110
1001
111
1001
X3.M(x)÷G(x)＝(x8+ x4 + x3)÷(x3 + 1)
校验位为111，CRC码为100011 111。如果要校验CRC码，可将CRC码用同一个多项式相除，若余数为0，则说明无错；否则说明有错。例如，若在接收方的CRC码也为100011 111时，用同一个多项式相除后余数为0。若接收方CRC码不为100011 111时，余数则不为0。
  (模2运算不考虑加法进位和减法借位，上商的原则是当部分余数首位是１时商取１，反之商取0。然后按模2相减原则求得最高位后面几位的余数。这样当被除数逐步除完时，最后的余数位数比除数少一位。这样得到的余数就是校验位，此例中最终的余数有3位。)
余数

## Slide 99: 循环冗余码举例
表7.2 G(x)＝1011
补充材料：
https://www.cnblogs.com/wlyperfect/p/12552503.html