## Slide 1: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述和RAM芯片
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：外部辅助存储器
  第四讲：存储器的数据校验
  第五讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第六讲：虚拟存储器 （Virtual Memory）
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现

## Slide 2: 早期分页方式的概念
1961年，英国曼切斯特研究人员提出一种自动执行overlay的方式。
动机：把程序员从大量繁琐的存储管理工作中解放出来，使得程序员编程时不用管主存容量的大小。
基本思想：把地址空间和主存容量的概念区分开来。程序员在地址空间里编写程序，而程序则在真正的内存中运行。由一个专门的机制实现地址空间和实际主存之间的映射。
举例说明：
  例如，当时的一种典型计算机，其指令中给出的主存地址为16位，而主存容量只有4K字，则指令可寻址范围是多少？
  地址空间为0、1、2…、65535组成的地址集合，即地址空间大小为216。程序员编写程序的空间（地址空间，可寻址空间）比执行程序的空间（主存容量）大得多，怎么自动执行程序呢？
早期：程序员自己管理主存，通过分解程序并覆盖主存的方式执行程序

## Slide 3: 早期分页方式的实现
  将地址空间划分成4K大小的区间，装入内存的总是其中的一个区间
  执行到某个区间时，把该区间的地址自动映射到0~4095之间，例如：
    4096→0, 4097 →1, ……, 8191 →4095
  程序员在0~65535范围内写程序，完全不用管在多大的主存空间上执行，所以，这种方式对程序员来说，是透明的！
  可寻址的地址空间是一种虚拟内存！
地址空间
4K主存
0
4095
0
4096
8192
执行到4096~8191之间的程序段时，自动做：
把当前主存内容保存到磁盘上；
在盘上找到4096~8191之间的程序段并读入主存
改变地址映射（仅改映射区间号（页号））
程序继续运行
后来把区间称为页(page)，主存中存放页的区域称为页框(page frame)。
早期主存只有一个页框！
Notes: 3

## Slide 4: 分页（Paging）
基本思想：
  内存被分成固定长且比较小的存储块（页框、实页、物理页）
  每个进程也被划分成固定长的程序块（页、虚页、逻辑页）
  程序块可装到存储器中可用的存储块中
  无需用连续页框来存放一个进程
  操作系统为每个进程生成一个页表
  通过页表(page table)实现逻辑地址向物理地址转换（Address Mapping ）
逻辑地址（Logical Address）：
  程序中指令所用地址(进程所在地址空间)，也称为虚拟地址（Virtual Address，简称VA）
物理地址（Physical Address，简称PA）：
  存放指令或数据的实际内存地址，也称为实地址、主存地址。

## Slide 5: 分页（Paging）
采用 “按需调页 Demand Paging”方式分配主存！这就是虚拟存储管理概念
问题：是否需要将一个进程的全部都装入内存？
根据程序访问局部性可知：可把当前活跃的页面调入主存，其余留在磁盘上！
优点：浪费的空间最多是最后一页的部分！
页表描述了虚拟页和物理页框之间的映射关系！
主存
0
1
2
3

## Slide 6: 虚拟存储系统的基本概念
虚拟存储技术的引入用来解决一对矛盾
  一方面，由于技术和成本等原因，主存容量受到限制
  另一方面，系统程序和应用程序要求主存容量越来越大
虚拟存储技术的实质
  程序员在比实际主存空间大得多的逻辑地址空间中编写程序
  程序执行时，把当前需要的程序段和相应的数据块调入主存，其他暂不用的部分存放在磁盘上
  指令执行时，通过硬件将逻辑地址（也称虚拟地址或虚地址）转化为物理地址（也称主存地址或实地址）
  在发生程序或数据访问失效(缺页)时，由操作系统进行主存和磁盘之间的信息交换
虚拟存储器机制由硬件与操作系统共同协作实现，涉及到操作系统中的许多概念，如进程、进程的上下文切换、存储器分配、虚拟地址空间、缺页处理等。
SKIP

## Slide 7: 虚拟存储技术的实质
编程空间
编程空间
用户程序1
用户程序k
磁盘物理空间
用户程序1
用户程序k
用户程序2
主存物理空间
用户程序1片段
用户程序2片段
用户程序k片段
操作系统程序
通过页表建立虚拟空间和物理空间之间的映射!
虚拟(逻辑)空间
仅装入当前所需的代码和数据
存储全部
发生缺页时，调入新页
虚拟(逻辑)空间
BACK
页表1
页表k

## Slide 8: 虚拟地址空间
%esp
(栈顶)
brk
0xC0000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
Linux在X86上的虚拟地址空间
（其他Unix系统的设计类此）
  内核空间（Kernel）
  用户栈（User Stack）
  共享库（Shared Libraries）
  堆（heap）
  可读写数据（Read/Write Data）
  只读数据（Read-only Data）
  代码（Code）
可执行文件相关内容“复制”到代码段和数据段
问题：加载时是否真正从磁盘调入信息到主存？
实际上不会从磁盘调入，只是将虚拟页和磁盘上的数据/代码建立对应关系，称为“映射”。

## Slide 9: MIPS程序和数据的存储器分配
这就是每个进程的虚拟（逻辑）地址空间！
每个用户程序都有相同的虚拟地址空间！
问题：你知道一个程序在“编辑、编译、汇编、链接、装入”过程中的哪个环节确定了每条指令及其操作数的虚拟地址吗？
链接时确定虚拟地址；装入时生成页表以建立虚拟地址与物理地址之间的映射！
请参考《深入理解计算机系统》和有关Linux内核分析方面的资料。

## Slide 10: Linux将虚存空间组织成“区域”的集合
pgd: 全局页目录地址
vm_prot: 访问权限
vm_flags：映射对象的类型
vm_next
vm_next
task_struct
mm_struct
pgd
mm
mmap
vm_area_struct
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_start
vm_end
vm_prot
vm_next
vm_start
Process virtual memory
Text
Static Data
Shared libraries
0
vm_flags
vm_flags
vm_flags
task_struct是某个进程（即任务）所有相关信息的描述结构（称进程描述符），其中mm是其虚拟空间的描述结构

## Slide 11: 虚拟存储器管理
实现虚拟存储器管理，需考虑：
  块大小（在虚拟存储器中“块”被称为“页 / Page”）应多大？
  主存与辅存的空间如何分区管理?
  程序块 / 存储块之间如何映像?
  逻辑地址和物理地址如何转换，转换速度如何提高?
  主存与辅存之间如何进行替换（与Cache所用策略相似）?
  页表如何实现，页表项中要记录哪些信息?
  如何加快访问页表的速度?
  如果要找的内容不在主存，怎么办?
  如何保护进程各自的存储区不被其他进程访问?
  有三种虚拟存储器实现方式：
  分页式、分段式、段页式
这些问题是由硬件和OS共同协调解决的！
Notes: 11

## Slide 12: 存储器的层次结构
cache
主存(RAM和ROM)
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~1GB
40GB~200GB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns(0.5~1cycles)
2ns(1~3cycles)
10ns(10~100cycles)
10ms(107~108cycles)
10s(脱机)
列出的时间和容量会随时间变化，但数量级相对关系不变。

## Slide 13: “主存--磁盘”层次
与“Cache--主存”层次相比：
页大小（2KB~64KB）比Cache中的Block大得多！ Why？
采用全相联映射！Why?
因为缺页的开销比Cache缺失开销大的多！缺页时需要访问磁盘（约几百万个时钟周期），而cache缺失时，访问主存仅需几十到几百个时钟周期！因此，页命中率比cache命中率更重要！“大页面”和“全相联”可提高页命中率。
通过软件来处理“缺页”！Why?
缺页时需要访问磁盘（约几百万个时钟周期），慢！不能用硬件实现。
采用Write Back写策略！ Why?
避免频繁的慢速磁盘访问操作。
地址转换用硬件实现！Why?
加快指令执行

## Slide 14: 页表结构
每个进程有一个页表，其中有装入位、修改（Dirt）位、替换控制位、访问权限位、禁止缓存位、实页号。
一个页表的项数由什么决定？
每个进程的页表大小一样吗？
页表首址记录在页表基址寄存器中
理论上由虚拟地址空间大小决定。
各进程有相同虚拟空间，故理论上一样。实际大小看具体实现方式，如“空洞”页面如何处理等

## Slide 15: 主存中的页表示例
未分配页：进程的虚拟地址空间中“空洞”对应的页（如VP0、VP4）
已分配的缓存页：有内容对应的已装入主存的页（如VP1、VP2、VP5等）
已分配的未缓存页：有内容对应但未装入主存的页（如VP3、VP6）
SKIP
Notes: 15

## Slide 16: 存储管理的总体结构
Notes: 16

## Slide 17: 逻辑地址转换为物理地址的过程
VA
page no.
disp
10
页表索引
页表基址寄存器
Page Table
V
Access
Rights
PF#
页表位于主存
frame no.
disp
PA
当V=0时，发生缺页
当读写操作不符合存取权限（Access Right）时，发生保护违例
PF#为对应的物理页号（页框号或实页号）
disp为页内偏移量
访问越权
问题：虚拟页与主存页框之间采用全相联方式进行映射，为何不像全相联Cache那样（高位地址是Tag），而高位地址是索引呢？ (页表基址+虚拟页号)*页表项大小；按虚页号排；
Notes: 17

## Slide 18: 信息访问中可能出现的异常情况
可能有两种异常情况：
1）缺页（ page fault）
产生条件：当Valid（有效位 / 装入位）为 0 时
相应处理：从磁盘读到内存，若内存没有空间，则还要从内存选择一页替换到磁盘上，替换算法类似于Cache，采用回写法，淘汰时，根据“dirty”位确定是否要写磁盘
当前指令执行被阻塞，当前进程被挂起，处理结束回到原指令继续执行
2）保护违例（ protection_violation_fault ）或访问违例
产生条件： 当Access Rights (存取权限)与所指定的具体操作不相符时
相应处理：在屏幕上显示“内存保护错”或“访问违例”信息
当前指令的执行被阻塞，当前进程被终止
Access Rights (存取权限)可能的取值有哪些？
R = Read-only, R/W = read/write, X = execute only
Notes: 18

## Slide 19: 回顾：用“系统思维”分析问题
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
当参数len为0时，返回值应该是0，但是在机器上执行时，却发生访存异常。但当len为int型时则正常Why?
访问违例，0xC0000005是异常ID
Linux下显示为“Segment fault”

## Slide 20
%esp
(栈顶)
brk
0xC0000000
0x08048000
Kernel virtual memory
Memory-mapped region
for shared libraries
Run-time heap
(created by malloc)
User stack
(created at runtime)
Unused
0
Read/write segment
(.data, .bss)
Read-only segment
(.init, .text, .rodata)
a[0]
用户进程
OS页故障处理程序
页故障
访问
越权
发SIGSEGV信号给用户进程
… …
movl (%ebx,%eax,4)…
… …
a[i]：(%ebx,%eax,4)
&a[0] → %ebx
i → %eax

## Slide 21: TLBs --- Making Address Translation Fast
把经常要查的页表项放到Cache中，这种在Cache中的页表项组成的页表称为Translation Lookaside Buffer or TLB（快表）
Virtual Address Physical Address Dirty Ref Valid Access
(tag)
问题：一次存储器引用要访问几次主存？
0 / 1 / 2 / 3次？
CPU访存时，地址中虚页号被分成tag+index，tag用于和TLB页表项中的tag比较，index用于定位需要比较的表项
对应物理页框号
TLB全相联时，没有index，只有Tag，虚页号需与每个Tag比较；TLB组相联时，则虚页号高位为Tag，低位为index，用作组索引。
TLB中的页表项：tag+主存页表项
Notes: 21

## Slide 22: TLBs --- Making Address Translation Fast
先由虚页号到TLB中找
如何找？
Physical memory
virtual page #
Disk storage
page frame #
1
1
1
1
0
1
tag
valid
TLB
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
页表
若TLB中的V=0 或Tag≠VA,则到页表中找
若页表中的V=0，则缺页，到磁盘中找
主存页表中需要Tag吗？为什么？按虚页号排
这里的TLB采用何映射方式？
全相联！VP#需和每个tag比较
问题：引入TLB的目的是什么？
减少到内存查页表的次数！
Notes: 22

## Slide 23: Translation Look-Aside Buffers
CU
TLB
Cache
Main
Memory
VA
PA
miss3
hit3
页表
hit1
miss1
20 t
t
1/2 t
miss2
Page fault
hit2
CPU
Miss1:
TLB缺失
Miss2:
缺页
Miss3:
PA 在主存中，但不在Cache中
TLB冲刷指令和Cache冲刷指令都是操作系统使用的特权指令
Notes: 23

## Slide 24
虚拟地址
物理地址
TLB
页表
缺页
处理
cache
缺失
主存
命中
P260 图7.43

## Slide 25: CPU访存过程
TLB缺失可由硬件也可由OS处理
Cache缺失由硬件处理
缺页由OS处理（缺页异常）

## Slide 26: 举例：三种不同缺失的组合
可能，TLB命中则页表一定命中，但实际上不会查页表
可能，TLB缺失但页表命中，信息在主存，就可能在Cache
可能，TLB缺失但页表命中，信息在主存，但可能不在Cache
可能，TLB缺失页表缺失，信息不在主存，一定也不在Cache
不可能，页表缺失，信息不在主存，TLB中一定没有该页表项
同上
不可能，页表缺失，信息不在主存，Cache中一定也无该信息
以上组合中，最好的情况是？
最好的情况是hit、hit、hit，此时，访问主存几次？
不需要访问主存！
hit、hit、miss和miss、hit、hit
访存1次
介于最坏和最好之间的是？
miss、hit、miss
不需访问磁盘、但访存至少2次
以上组合中，最坏的情况是？
miss、miss、miss
需访问磁盘、并访存至少2次

## Slide 27: 缩写的含义
基本参数（按字节编址）
  N = 2n : 虚拟地址空间大小
  M = 2m : 物理地址空间大小
  P = 2p : 页大小
虚拟地址 (VA)中的各字段
  TLBI: TLB index（TLB索引）
  TLBT: TLB tag（TLB标记）
  VPO: Virtual page offset （页内偏移地址）
  VPN: Virtual page number （虚拟页号）
物理地址(PA)中的各字段
  PPO: Physical page offset (页内偏移地址)
  PPN: Physical page number（物理页号）
  CO: Byte offset within cache line（块内偏移地址）
  CI: Cache index（cache索引）
  CT: Cache tag（cache标记）

## Slide 28: 一个简化的存储系统举例
假定以下参数，则虚拟地址和物理地址如何划分？共多少页表项？
  14-bit virtual addresses（虚拟地址14位）
  12-bit physical address（物理地址12位）
  Page size = 64 bytes（页大小64B）
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
Virtual Page Number
Virtual Page Offset
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
Physical Page Number
Physical Page Offset
页表项数应为：214-6=256

## Slide 29: 一个简化的存储系统举例（续）
1
0D
02F
1
11
02E
1
2D
02D
0
–
02C
0
–
02B
1
09
02A
1
17
029
1
13
028
Valid
PPN
VPN
0
–
007
0
–
006
1
16
005
0
–
004
1
02
003
1
33
002
0
–
001
1
28
000
Valid
PPN
VPN
0
–
02
1
34
0A
1
0D
03
0
–
07
3
0
–
03
0
–
06
0
–
08
0
–
02
2
0
–
0A
0
–
04
0
–
02
1
2D
03
1
1
02
07
0
–
00
1
0D
09
0
–
03
0
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Valid
PPN
Tag
Set
假定TLB如下：16 个TLB项，4路组相联，则TLBT和TLBI各占几位？
假定部分页表项内容（十六进制表示）如右：
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT

## Slide 30
03
DF
C2
11
1
16
7
–
–
–
–
0
31
6
1D
F0
72
36
1
0D
5
09
8F
6D
43
1
32
4
–
–
–
–
0
36
3
08
04
02
00
1
1B
2
–
–
–
–
0
15
1
11
23
11
99
1
19
0
B3
B2
B1
B0
V
Tag
Idx
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
一个简化的存储系统举例（续）
假定Cache的参数和内容（十六进制）如下：16 行，主存块大小为4B，直接映射，则主存地址如何划分？
–
–
–
–
0
14
F
D3
1B
77
83
1
13
E
15
34
96
04
1
16
D
–
–
–
–
0
12
C
–
–
–
–
0
0B
B
3B
DA
15
93
1
2D
A
–
–
–
–
0
2D
9
89
51
00
3A
1
24
8
B3
B2
B1
B0
V
Tag
Idx

## Slide 31: 一个简化的存储系统举例（续）
假设该存储系统所在计算机采用小端方式， CPU执行某指令过程中要求访问一个16位数据，给出的逻辑地址为0x03D4，说明访存过程。
  VPN ___ TLBI ___ TLBT ____ TLB Hit? __ Page Fault? __ PPN: ____
物理地址为
  CO ___ CI___ CT ____ cache Hit? __ 数据: ____
0x0F
0x3
0x03
Y
N
0x0D
0
0x5
0x0D
Y
0x7236
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VPO
VPN
TLBI
TLBT
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PPO
PPN
CO
CI
CT
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
问题：逻辑地址为0x0A7A、0x0507时的访存过程如何？
TLB缺失/cache缺失、TLB缺失/缺页

## Slide 32: IA-32中线性地址向物理地址转换
线性地址空间划分：4GB=1K个子空间 * 1K个页面/子空间 * 4KB/页

## Slide 33: Core i7 Page Table Translation
CR3
Physical
address
of page
Physical
address
of L1 PT
9
VPO
9
12
Virtual
address
L4 PT
Page
table
L4 PTE
PPN
PPO
40
12
Physical
address
Offset into
physical and
virtual page
VPN 3
VPN 4
VPN 2
VPN 1
L3 PT
Page middle
directory
L3 PTE
L2 PT
Page upper
directory
L2 PTE
L1 PT
Page global
directory
L1 PTE
9
9
40
/
40
/
40
/
40
/
40
/
12
/
512 GB
region
per entry
1 GB
region
per entry
2 MB
region
per entry
4 KB
region
per entry
线性地址空间划分：248B=512* 512 *512 *512 * 4KB/页
主存划分252B=240页框 *4KB/页框

## Slide 34: 分段式虚拟存储器
分段系统的实现
  程序员或OS将程序模块或数据模块分配给不同的主存段，一个大程序有多个代码段和多个数据段构成，是按照程序的逻辑结构划分而成的多个相对独立的部分。
  （例如，代码段、只读数据段、可读写数据段等）
  段通常带有段名或基地址，便于编写程序、编译器优化和操作系统调度管理
  分段系统将主存空间按实际程序中的段来划分，每个段在主存中的位置记录在段表中，并附以“段长”项
  段表由段表项组成，段表本身也是主存中的一个可再定位段

## Slide 35: 段式虚拟存储器的地址映像
Faults (异常情况)：
缺段（段不存在）：装入位= 0
地址出界： 偏移量超出最大段长
保护违例：访问操作与访问方式不匹配
物理地址=段起始地址+段内偏移
段表由段表项组成

## Slide 36: 段页式存储器
段页式系统基本思想
  段、页式结合：
    程序的虚拟地址空间按模块分段、段内再分页，进入主存仍以页为基本单位
  逻辑地址由段地址、页地址和偏移量三个字段构成
  用段表和页表（每段一个）进行两级定位管理
  根据段地址到段表中查阅与该段相应的页表首地址，转向页表，然后根据页地址从页表中查到该页在主存中的页框地址，由此再访问到页内某数据

## Slide 37: 内存访问时的异常信息
0xc0000005为出错ID

## Slide 38: 存储保护的基本概念
什么是存储保护？
  为避免多道程序相互干扰，防止某程序出错而破坏其他程序的正确性或不合法地访问其他程序或数据区，应对每个程序进行存储保护
操作系统程序和用户程序都需要保护
以下情况发生存储保护错
  地址越界（转换得到的物理地址不属于可访问范围）
  访问越权（访问操作与所拥有的访问权限不符）
    页表中设定访问（存取）权限
访问属性的设定
  数据段可指定R/W或RO；程序段可指定R/E或RO
最基本的保护措施：
规定各道程序只能访问属于自己所在的存储区和共享区
  对于属自己存储区的信息：可读可写，只读/只可执行
  对共享区或已获授权的其他用户信息：可读不可写
  对未获授权的信息（如OS内核、页表等）：不可访问

## Slide 39: 存储保护的硬件支持
为了对操作系统的存储保护提供支持，硬件必须具有以下三种基本功能：
  支持至少两种运行模式：
    管理模式(Supervisor Mode)
    执行系统程序（内核）时处理器所处的模式称为管理模式(Supervisor Mode)，或称管理程序状态，简称管态、管理态、核心态、内核态
    用户模式(User Mode)
    CPU执行非操作系统的用户程序时，处理器所处的模式就是用户模式，或称用户状态、目标程序状态，简称为目态或用户态
  使一部分CPU状态只能由内核程序读写而不能由用户程序读写：这部分状态包括：User/Supervisor模式位、页表首地址、TLB等。OS内核可以用特殊的指令（一般称为管态指令或特权指令）来读写这些状态
  提供让CPU在管理模式（内核态）和用户模式（用户态）相互转换的机制：“异常”和“陷阱”（系统调用）使CPU从用户态转到内核态；异常处理中的“返回”指令使CPU从内核态态转到用户态
通过上述三个功能并把页表保存在OS的地址空间，OS就可以更新页表，并防止用户程序改变页表，确保用户程序只能访问由OS分配给的存储空间

## Slide 40: RISC-V的三种特权模式
机器模式（Machine Mode）
  也称为M模式。M模式是RISC-V中硬件线程（hart）可以执行的最高权限模式。在M模式下运行的hart可访问所有资源和所有内存，具有启动和配置系统等系统底层支撑功能。因此，M模式是所有标准RISC-V处理器都必须实现的运行模式。通常，用于嵌入式系统的简单RISC-V微控制器仅支持M模式。
用户模式（User Mode）
  也称为U模式。为阻止不可信代码通过特权指令访问系统中重要的信息或控制系统的行为，RISC-V把处理器执行普通应用程序时的模式定义为用户模式。在U模式下只能执行各类普通指令，不能执行特权指令。安全的嵌入式系统一般支持M模式+U模式，执行ecall指令从U→M模式，执行mret指令从M→U模式。
监管模式（Supervisor Mode）
  也称为S模式。复杂的RISC-V系统会使用请求分页虚拟存储管理方式，对应的运行模式为支持存储保护的S模式。因此，操作系统内核程序运行在S模式下。
  在支持M、S和U三种模式的系统中，可实现类似UNIX的操作系统。
  RISC-V当前的特权模式属于处理器的内部状态，软件无法直接查询。
  模式位占两位，00：U模式；01：S模式；11：M模式。

## Slide 41: RISC-V不同特权模式组合系统的存储保护机制
RISC-V采用可灵活组合特权模式的方式来实现不同的系统。
仅支持M模式的系统
  因为所有程序都在M模式下执行，所以所有代码都可直接访问系统中的重要信息，因此，这种系统易受到不可信代码的控制和攻击，只能用于安全性和可靠性要求不高的场合，例如，只运行少数甚至一个程序的微控制器。
支持M模式和U模式的系统
  安全的嵌入式系统一般都属于这种系统。通过将不可信代码限制在较低特权的U模式执行，来保证系统的重要信息得到保护。
  处理器具有物理内存保护（Physical Memory Protection，PMP）功能，允许M模式指定U模式可以访问的物理内存地址空间范围。
  在U模式下，如果处理器在取指令或执行Load/Store指令时，发生了与配置寄存器设置的权限不相符的操作，则会引起异常。
  只有在M模式下才能执行级别较高的特权指令，以避免不可信代码对系统的破坏。
支持M模式、S模式和U模式的系统
  S模式比U权限高，但比M低。S模式下不能使用M模式下的CSR寄存器和指令。
  S模式支持页式虚拟存储管理机制，因而这种系统可实现现代操作系统的功能。
  在M模式下发生的异常总是在M模式下处理，S模式下发生的异常，只可能在M或S模式下处理，不可能移交到U模式下处理。

## Slide 42: S模式下的页式虚拟存储管理机制
RV32的分页方案Sv32：4GB虚拟空间、4KB页面、页目录项（PDE）和页表项（PTE）都占32位，内容如下：
V：有效位。0表示对应页不在主存，发生缺页故障（page fault）。
R、W、X： 存取权限位。表示是否可读、可写和可执行。当指令执行时实际发生的操作与存取权限发生矛盾，则会引起访存故障或取指令故障。若全为0，则说明是页目录项，其中PPN存放的是所指向的下一级页表所在的物理页（即页框）号。
U：是否U模式可访问。0表示U模式不能访问该页，但S模式可以；1表示U模式下能访问该页，而默认S模式不能。若不能访问时进行了访存操作，则引起访存故障。默认S模式不能访问U=1的页面，可防止恶意程序哄骗操作系统窃取其它程序的数据。
G：指定全局映射。全局映射指存在于整个地址空间的映射，通常用于OS自身使用的页面。页目录项时，G=1说明其下一级所有页表项都是全局映射。将全局映射标记为非全局映射只会降低性能，而将非全局映射标记为全局映射则会发生访存故障。
A：访问位。记录自上一次A位被清除以来，该页是否被访问过。
D：脏位。记录自上一次D位被清除以来，该页是否被写过。
RSW：留给操作系统使用，硬件可忽略。
PPN：物理页（页框）号。

## Slide 43: Sv32中地址转换过程
satp（Supervisor Address Translation and Protection）寄存器是S模式下的一个CSR寄存器，其中，MODE字段可设置是否开启分页模式，以及支持多少位虚拟地址，在开启分页模式的情况下，PPN字段用于指出页目录表的页框号。
Step1. 读取位于主存地址(satp.PPN×4096+VA[31:22]×4)处的页目录项（PDE）
Step2. 读取位于主存地址(PDE.PPN×4096+VA[21:12]×4)的页表项（PTE）
Step3. 页表项中22位的PPN字段和VA中的页内偏移地址（offset）组成34位物理地址：(PTE.PPN×4096+VA[11: 0])
地址转换过程中，处理器会根据页表项内容进行各种异常情况检查。
例如，若V=0，则引起缺页故障；若实际操作与R、W、X指定的操作不符，则引起访存故障或取指令故障（有时统称为保护错）。

## Slide 44: 第六讲小结
虚拟存储器是磁盘和主存之间的缓存管理机制，而不是一种物理存储器
引入虚拟存储器，使程序员可以在一个极大的存储空间写程序，无需知道运行程序的物理存储器有多大
虚拟存储器采用“按需调页”技术，一部分程序调入主存，一部分存放在磁盘上
交换的块（称为页）比Cache-MM层次的块要大得多
采用全相联映射，通过页表实现逻辑地址和物理地址转换，由硬件实现
缺页处理由OS完成（cache miss处理由硬件实现）
采用Write Back写策略
页表中记录装入位、访问方式、使用情况、修改位、磁盘地址或页框号
经常使用的页表项放到特殊的Cache中，称为快表（TLB）
有分页式、分段式、段页式三种管理模式
存储保护
  可利用程序重定位或其他存储保护方式进行地址越界判断
  可利用访问方式进行存取权限的判断
  可利用特权模式进行越级访问的判断

## Slide 45: 本章作业
第7章习题
3、4（不用画逻辑框图）、5、8、
11、14、25