## Slide 1: 第二讲 程序的机器级表示
主要内容
MIPS指令格式
  R-类型 / I-类型 / J-类型
MIPS寄存器
  长度 / 个数 / 功能分配
MIPS操作数
  寄存器操作数 / 存储器操作数 / 立即数 / 文本 / 位
MIPS指令寻址方式
  立即数寻址 / 寄存器寻址 / 相对寻址 / 伪直接寻址 / 偏移寻址
MIPS指令类型
  算术 / 逻辑 / 数据传送 / 条件分支 / 无条件转移
MIPS汇编语言形式
  操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
机器语言的解码（反汇编）
高级语言、汇编语言、机器语言之间的转换
过程调用

## Slide 2: MIPS指令格式
有三种指令格式
  R-Type
    两个操作数和结果都在寄存器的运算指令。如：sub rd, rs, rt
  I-Type
    运算指令：一个寄存器、一个立即数。如：ori rt, rs, imm16
    LOAD和STORE指令。如：lw rt, rs, imm16
    条件分支指令。如：beq rs, rt, imm16
  J-Type
    无条件跳转指令。如：j target
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令
所有指令都是32位宽，须按字地址对齐
字地址为4的倍数！

## Slide 3: MIPS指令字段含义
OP：操作码
rs：第一个源操
作数寄存器
rt：第二个源操
作数寄存器
rd：结果寄存器
shamt：移位指令
的位移量
func：R-Type指令的OP字段是特定的“000000”，具体操作由func字段给定。例如：func=“100000”时，表示“加法”运算。
immediate：立即数或load/store指令和分支指令的偏移地址
target address：无条件转移地址的低26位。将PC高4位拼上26位直接地址，最后添2个“0”就是32位目标地址。为何最后两位要添“0”？
操作码的不同编码定义不同的含义，操作码相同时，再由功能码定义不同的含义!
指令按字地址对齐，所以每条指令的地址都是4的倍数（最后两位为0）。
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
R-Type指令
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
I-Type指令
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
J-Type指令

## Slide 4: OP字段的含义（MIPS指令的操作码编码/解码表）
BACK to Assemble
Back to Load/Store
op=0:R型；op=2/3:J型；其余:I型

## Slide 5: R-型指令的解码（op=0时，func字段的编码/解码表）
BACK to Assemble
add指令的func字段为100000B（32）
div指令的func字段为多少？
011010B（26）！

## Slide 6: MIPS Addressing Modes（寻址方式）
immed
op
rs
rt
register
Base或index
基址或变址
+
Memory
immed
op
rs
rt
Immediate
immed
op
rs
rt
PC + 4
PC-relative
相对寻址
+
Memory
I-format:
op
rs
rt
rd
register
Register
func
R-format:
smt
6
5
5
5
6
5
J-format:
op
addr.
Memory
Pseudodirect
伪直接寻址
B/HW/W
Byte / Half Word / Word
有专门的寻址方式字段（Mod）吗？
没有！由指令格式来确定，而指令格式由op来确定！
还记得如何确定的吗？
为什么称伪直接？还记得如何得到最终地址的吗？
最终地址=PC31～28||addr.||00 位数：4+26+2=32
OP=000000H
OP=000010H or 000011H

## Slide 7: Example：汇编形式与指令的对应
若从存储器取来一条指令为00AF8020H，则对应的汇编形式是什么？
指令的前6位为000000，根据指令解码表知，是一条R-Type指令，按照R-Type指令的格式
得到： rs=00101, rt=01111, rd=10000, shamt=00000, funct=100000
1. 根据R-Type指令解码表，知是 “add”操作（非移位操作)
2. rs、rt、rd的十进制值分别为5、15、16，从MIPS寄存器功能表知:
rs、rt、rd分别为：$a1、$t7、$s0
故对应的汇编形式为：
add $s0 ，$a1，$t7
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
000000 00101 01111 10000 00000 100000
这个过程称为“反汇编”，可用来破解他人的二进制代码（可执行程序）.
32位指令代码：0000 0000 1010 1111 1000 0000 0010 0000
功能：$a1 + $t7 → $s0

## Slide 8: Example：汇编形式与指令的对应
若MIPS Assembly Instruction: Add $t0,$s1,$s2
则对应的指令机器代码是什么？
op
rs
rt
rd
func
smt
6
5
5
5
6
5
0
17
18
8
32
0
6
5
5
5
6
5
Decimal representaton:
$s1
$s2
$t0
R-Type
Add
No shift
Binary representaton:
000000
10001
10010
01000
100000
00000
6
5
5
5
6
5
这个过程称为“汇编”，所有汇编源程序都必须汇编成二进制机器代码才能让机器直接执行！
问题：如何知道是R型指令？
汇编器
？
根据汇编指令中的操作码助记符查表能知道是什么格式！
从助记符表中查到Add是R型指令，即：
何为助记符？
汇编语言中的指令和寄存器等的名称。
0232 4020H
02 32 40 20

## Slide 9: MIPS Circuits for R-Type Instructions
问题：你能给出R-型指令在上述通路中的大致执行过程吗？

## Slide 10: MIPS R-type指令实现电路的执行过程
装入指令寄存器（IR-Instruction Register）
以下相应字段送控制逻辑
  op field (OP字段)
  func field (func字段)
  shmt field (shmt字段)
以下相应字段送寄存器堆
  第一操作数寄存器编号
  第二操作数寄存器编号
  存放结果的目标寄存器编号
寄存器号被送选择器
对应选择器输出被激活
被选寄存器的输出送到数据线
控制逻辑提供：
  ALU操作码
  写信号 等
结果被写回目标寄存器
Phase1: Preparation (1：准备阶段)
Phase2: Execution(2：执行阶段)
这个过程描述仅是示意性的，实际上整个过程需要时钟信号的控制，并有其他部件参与。将在下一章详细介绍。

## Slide 11: MIPS指令中寄存器数据和存储器数据的指定
寄存器数据指定：
  31 x 32-bit GPRs （r0 = 0）
  寄存器编号占5 bit
  32 x 32-bit FP regs （f0 ～ f31, paired DP）
  HI, LO, PC: 专用特殊寄存器（无需编号）
  寄存器功能和2种汇编表示方式
存储器数据指定
  32- bit machine --> 可访问空间: 232bytes
  Big Endian(大端方式)
  只能通过Load/Store指令访问存储器数据
  数据地址通过一个32位寄存器内容加16位偏移量得到
  16位偏移量是带符号整数，故应符号扩展
  数据要求按边界对齐（地址是4的倍数）
SKIP

## Slide 12: MIPS寄存器的功能定义和两种汇编表示
Name | number | Usage | Reserved on call?
zero | 0 | constant value =0(恒为0) | n.a.
at | 1 | reserved for assembler(为汇编程序保留) | n.a.
v0 ～ v1 | 2 ～ 3 | values for results(过程调用返回值) | no
a0 ～ a3 | 4 ～ 7 | Arguments(过程调用参数) | yes
t0 ～ t7 | 8 ～ 15 | Temporaries(临时变量) | no
s0 ～ s7 | 16 ～ 23 | Saved(保存) | yes
t8 ～ t9 | 24 ～ 25 | more temporaries(其他临时变量) | no
k0 ～ k1 | 26 ～ 27 | reserved for kernel(为OS保留) | n.a.
gp | 28 | global pointer(全局指针) | yes
sp | 29 | stack pointer (栈指针) | yes
fp | 30 | frame pointer (帧指针) | yes
ra | 31 | return address (过程调用返回地址) | yes
zero
v0-v1
a0 - a3
t0 - t7
s0 - s7
t8 - t9
gp
sp
fp
ra
at
0
2 - 3
4 - 7
8 --- 15
16 --- 23
24 - 25
28
29
30
31
k0 - k1
1
26 - 27
Registers are referenced either by number—$0, … $31, or by name —$t0, $s1… $ra.
BACK to last
BACK to Assemble
BACK to Procedure

## Slide 13: MIPS arithmetic and logic instructions
Instruction Example Meaning Comments
add add $1,$2,$3 $1 = $2 + $3 3 operands; exception possible
subtract sub $1,$2,$3 $1 = $2 – $3 3 operands; exception possible
add immediate addi $1,$2,100 $1 = $2 + 100 + constant; exception possible
multiply mult $2,$3 Hi, Lo = $2×$3 64-bit signed product
divide div $2,$3 Lo = $2 ÷ $3, Lo = quotient, Hi = remainder
Hi = $2 mod $3
Move from Hi mfhi $1 $1=Hi get a copy of Hi
Move from Lo mflo $1 $1=lo
Instruction Example Meaning Comment
and and $1,$2,$3 $1 = $2 & $3 Logical AND
or or $1,$2,$3 $1 = $2 | $3 Logical OR
xor xor $1,$2,$3 $1 = $2 $3 Logical XOR
nor nor $1,$2,$3 $1 = ~($2 |$3) Logical NOR
这里没有全部列出，还有其他指令，如addu（不带溢出处理，自然丢弃）， addui 等
问题：x86没有分add还是addu，会不会有问题？
不会。x86只产生各种标志，由软件根据标志信息来判断是否溢出。而MIPS是由硬件直接判溢出否。
需要判溢出，溢出时发生“异常”

## Slide 14: MIPS data transfer instructions
Instruction Comment Meaning
SW $3, 500($4) Store word $3 →($4+ 500)
SH $3, 502($2) Store half Low Half of $3 →($2+ 502)
SB $2, 41($3) Store byte LQ of $2 →($3+ 41)
LW $1, -30($2) Load word ($2 -30) → $1
LH $1, 40($3) Load half ($3+40) → LH of $1
LB $1, 40($3) Load byte ($3+40) → LQ of $1
问题：为什么指令必须支持不同长度的操作数？
因为高级语言中的数据类型有char，short，int，long,……等，故需要存取不同长度的操作数；
指令中操作数长度由什么决定？
操作数长度的不同由不同的操作码指定。
SKIP

## Slide 15: MIPS的call/return/ jump/branch和compare指令
Instruction Example Meaning
jump register jr $31 go to $31 For switch, procedure return （对应过程返回）
jump and link jal 10000 $31 = PC + 4; go to 10000 For procedure call（对应过程或函数调用）
jump j 10000 go to 10000 Jump to target address
Pseudoinstruction blt, ble, bgt, bge
not implemented by hardware, but synthesized by assembler
set on less than slt $1,$2,$3 if ($2 < $3) $1=1; else $1=0
set less than imm. slti $1,$2,100 if ($2 < 100) $1=1; else $1=0
branch on equal beq $1,$2,100 if ($1 == $2) go to PC+4+25*4
branch on not eq. bne $1,$2,100 if ($1!= $2) go to PC+4+25*4
call / return
BACK to Procedure
按补码比较大小
汇编指令中给出的是相对单元数！
问题：机器指令中立即数是多少？
100=0064H
问题：机器指令中立即数是多少？
25=0019H
伪指令：由若干指令（即指令序列）实现。
分支指令的机器代码中给出的是相对于当前指令的指令条数！
000100
00001
00010
0000 0000 0001 1001

## Slide 16: MIPS汇编语言示例列表

## Slide 17: MIPS机器代码示例列表

## Slide 18: MIPS指令中位的指定和逻辑运算
逻辑数据表示
  用一位表示 真：1 -True / 假：0-False
  N位二进制数可表示N个逻辑数据
逻辑运算
  按位进行， 如: And / Or / Shift Left / Shift Right等
位的指定
  设置某位的值：
    清0: 与掩码（1…101…1）相“与”
    置1：与位串（0…010…0）相“或”
  判断某位的值：
    是否为0: 与位串（0…010…0）相“与”后，是否为0
    是否为1：与位串（ 0…010…0 ）相“与”后，是否不为0
MIPS中的移位指令（sll / srl）
逻辑数据和数值数据在形式上并无差别，也是一串0/1序列，机器本身不能识别，需靠指令的类型来识别。包括后面所讲的字符数据等都一样。
op
rs
rt
rd
shamt
func
000000
00000
10000
01010
01000
000010
例 : srl $t2,$s0,8
$s0右移8位后送$t2

## Slide 19: MIPS指令中常数的指定
程序中经常需要使用常数，例如：
  C编译器gcc中52%的算术指令用到常数
  电路模拟程序Spice中69%的算术指令用到常数
指令中如何取得常数
  若程序装入时，常数已在内存中，则需用load指令读入寄存器
  在指令中用一个“立即数”来使用常数
例1：i=i+4; Assuming variable i ~ $1
则： addi $1, $1, 4
例2：if (i<20) …. ; Assuming variable i ~ $1
则： slti $3, $1, 20 ; if (i<20) $3=1 else $3=0
如果常数的值用16位无法表示，怎么办？
用lui指令把高16位送到寄存器的高16位，再把低16位加到该寄存器中。
例3：将“0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000 1000”送$3中
则： lui $3, 61
addi $3, $3, 8

## Slide 20: MIPS指令中如何表示文本字符串
有些情况下，程序需要处理文本。例如：
  西文文本由ASCII码字符构成字符串
  Java等语言使用Unicode编码构成字符串
  汉字文本使用的汉字编码字符构成字符串
字符串的表示
  由一个个字符组成，长度不定。有三种表示方式：
    字符串的首字节记录长度
    用其他变量来记录长度（即：用“struc”类型来描述）
    字符串末尾用一个特殊字符表示。
    如：C语言用字符（NULL）来标记字符串结束
如何在指令中表示字符
  ASCII字符串，每个字符由8位组成，用 “lb/sb”指令存/取一个字节
  Unicode及汉字字符都有16位，用 “lh/sh”指令存/取两个字节
例：x[i] = y[j]; variables i,j ~ $1,$2, base address x,y ~ $3,$4
则： add $5, $3, $1 ; $5=the address of x[i]
add $6, $4, $2 ; $6=the address of y[j]
lb $7, 0($6) ; $7=y[j]
sb $7, 0($5) ; x[i]=$7
SKIP

## Slide 21: 数据类型和MIPS指令的对应
C语言中的“char”为8位， Java语言中的“char”为16位(Unicode)

## Slide 22: Example：算术运算
E.g. f= (g+h) - (i+j),
assuming f, g, h, i, j be assigned to $1, $2, $3, $4, $5
add $7, $2, $3
add $8, $4, $5
sub $1, $7, $8
寄存器资源由编译器分配！
简单变量尽量被分配在寄存器中，为什么？
程序中的常数如何处理呢？
E.g. f= (g+100) - (i+50)
问题：以下程序如何处理呢？
E.g. f= (g+65000) - (i+50)
addi $7, $2, 100
addi $8, $4, 50
sub $1, $7, $8
addi $7, $2, 65000
addi $8, $4, 50
sub $1, $7, $8
指令设计时必须考虑这种情况！MIPS有一条专门的处理指令！
16位立即数：-32768~32767

## Slide 23: Example (Base register)
Assume A is an array of 100 words, and compiler has
associated the variables g and h with the register $1 and $2.
Assume the base address of the array is in $3. Translate
g = h + A[8]
lw $4, 8($3) ;$4 <-- A[8]
add $1, $2, $4
lw $4, 32($3)
add $1, $2, $4
A[12] = h+A[8]
sw $1, 48($3)
base register
（基址寄存器）
offset or displacement
（偏移量）
问题：如果在一个循环体内执行：g = h + A[i] ，则能否用基址寻址方式？
不行，因为循环体内指令不能变，故首地址A不变，只能把下标 i 放在变址寄存器中，每循环一次下标加1，所以，不能用基址方式而应该用变址方式。
有没有问题？
有！因为各数组元素是字，并按字节编址，故各占4个单元。

## Slide 24: Example (Index Register)
Assume A is an array of 100 words, and compiler has
associated the variables g and i with the register $1, $5.
Assume the base address of the array is in $3. Translate
g = g + A[i]
addi $6, $0, 4 ; $6 = 4
mult $5, $6 ; Hi,Lo = i*4
mflo $7 ; $7 = i*4, assuming i is small
add $4, $3, $7 ; $4 <-- address of A[i]（即A+i*4）
lw $4, 0($4)
add $1, $1, $4
addi $5, $5, 1
为什么i必须乘4 ? 怎样加快乘4运算？
每个数组元素为字！用加法或移位！
变址寻址适合数组元素的循环访问！
Index Register
（变址寄存器）
问题：若循环执行 g=g+A[i]，怎样使循环体内指令条数减少并缩短时间？
用$5做变址器，初值为0，每次$5加4 或 左移2位，而不用乘法指令
若增设专门的“变址自增（即自动变址）”指令，则可使循环更短

## Slide 25: Example：if-then-else语句和“=”判断
if (i = = j)
f = g+h ;
else
f = g-h ;
Assuming variables i, j, f, g, h, ~ $1, $2, $3, $4, $5
bne $1, $2, else ; i!=j, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:

## Slide 26: Example：“less than”判断
if (a < b) f = g+h ; else f = g-h ;
Assuming variables a, b, f, g, h, ~ $1, $2, $3, $4, $5
slt $6, $1, $2 ; if a<b, $6=1, else $6=0
bne $6, $zero, else ; $6!=0, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:
slt $6, $1, $2 ; if a<b, $6=1, else $6=0
beq $6, $zero, else ; $6=0, jump to else
add $3, $4, $5
j exit ; jump to exit
else: sub $3, $4, $5
exit:

## Slide 27: Example：Loop循环
Loop: g = g +A[i];
i = i+ j;
if (i != h) go to Loop:
Assuming variables g, h, i, j ~ $1, $2, $3, $4 and base address
of array is in $5
Loop: add $7, $3, $3 ; i*2
add $7, $7, $7 ; i*4
add $7, $7, $5
lw $6, 0($7) ; $6=A[i]
add $1, $1, $6 ; g= g+A[i]
add $3, $3, $4
bne $3, $2, Loop
加法比乘法快！
编译器和汇编语言程序员不必计算分支指令的地址，而只要用标号即可！汇编器完成地址计算
也可用移位来实现乘法！
$3中是i，$7中是i*4
数组元素为int类型，sizeof(int)=4

## Slide 28: Example：过程调用
int i;
void set_array(int num)
{
int array[10];
for (i = 0; i < 10; i ++) {
arrar[i] = compare (num, i);
}
}
int compare (int a, int b)
{
if ( sub (a, b) >= 0)
return 1;
else
return 0;
}
int sub (int a, int b)
{
return a-b;
}
set_array是调用过程
compare是被调用过程
compare是调用过程
sub是被调用过程
i是全局静态区变量
array数组是局部变量
问题：过程调用对应的机器代码如何表示？
如何从调用程序把参数传递到被调用程序？
如何从调用程序执行转移到被调用程序执行？
如何从被调用程序返回到调用程序执行？并把返回结果传递给调用程序？
如何保证调用程序中寄存器内容不被破坏？

## Slide 29: 过程调用和栈
过程调用的执行步骤（假定过程P调用过程Q）：
  将参数放到Q能访问到的地方
  将P中的返回地址存到特定的地方，将控制转移到过程Q
  为Q的局部变量分配空间（局部变量临时保存在栈中）
  执行过程Q
  将Q执行的返回结果放到P能访问到的地方
  取出返回地址，将控制转移到P，即返回到P中执行
MIPS中用于过程调用的指令（见MIPS过程调用指令, jal, jr）
MIPS规定少量过程调用信息用寄存器传递（见MIPS寄存器功能定义）
如果过程中用到的参数超过4个(a0-a3)，返回值超过2个(v0-v1)，怎么办？
  更多的参数和返回值要保存到存储器的特殊区域中
  这个特殊区域为：栈(Stack)
一般用“栈”来传递参数、保存返回地址，并用来临时存放过程中的局部变量等。为什么？
便于嵌套或递归调用！
在调用过程P中完成
在被调用过程Q中完成
set_array
{
compare (num, i);
}
还记得栈在虚拟空间中哪个区域吗？

## Slide 30: 虚拟地址空间
Linux在X86上的虚拟地址空间
（其他Unix系统的设计类此）
  内核（Kernel）
  用户栈（User Stack）
  共享库（Shared Libraries）
  堆（heap）
  可读写数据（Read/Write Data）
  只读数据（Read-only Data）
  代码（Code）
可执行文件的相关内容“映射”到只读代码段和数据段，然后跳转到程序入口。
问题：加载时是否真正从磁盘调入信息到主存？
实际上不会从磁盘调入，只是将代码和数据与虚拟空间建立对应关系，称为“映射”。
“空洞”对应页面

## Slide 31: MIPS程序和数据的存储器分配
这就是每个进程的虚拟（逻辑）地址空间！
每个用户程序都有相同的虚拟地址空间！
问题：你知道一个程序在“编辑、编译、汇编、链接、装入”过程中的哪个环节确定了每条指令及其操作数的虚拟地址吗？
链接时确定虚拟地址；装入时生成页表以建立虚拟地址与物理地址之间的映射！
Notes: 31

## Slide 32: 栈(Stack)的概念
栈的基本概念
  是一个“先进后出”队列
  需一个栈指针指向栈顶元素
  每个元素长度一致
  用“入栈”（push）和“出栈”（pop）操作访问栈元素
MIPS中栈的实现
  用栈指针寄存器$sp来指示栈顶元素
  每个元素的长度为32位，即：一个字(4个字节)
  “入栈” 和“出栈” 操作用 sw / lw 指令来实现，需用add / sub指令调整$sp的值，不能像x86那样自动进行栈指针的调整
  （有些处理器有专门的push/pop指令，能自动调整栈指针。如x86）
  栈生长方向
  从高→低地址“增长”，而取数/存数的方向是低→高地址（大端方式）
    每入栈1字，$sp- 4→$sp ; 每出栈1字，$sp+4 →$sp
例：若将返回地址$ra和参数$a0
保存到栈，则指令序列为：
sub $sp, $sp, 8
sw $ra, 4($sp)
sw $a0, 0($sp)
$a0
$ra
$sp
高地址
低地址
栈增长的方向

## Slide 33: 栈帧的概念
各过程有自己的栈区，称为栈帧（Stack frame），即过程的帧（procedure frame）
栈由若干栈帧组成
用专门的帧指针寄存器指定起始位置
当前栈帧范围在帧指针和栈指针之间
程序执行时，栈指针可移动，帧指针不变。所以过程内对栈信息的访问可通过帧指针进行
复杂局部变量一定分配在栈帧中
假定P调用Q
P frame
Q frame
P帧中Q所用的参数
在P帧中存放的从Q返回后的地址
需保存的寄存器
Q所用的局部和临时变量
Q传给其他过程的参数
X86栈帧如右图所示
帧指针
栈指针

## Slide 34: IA-32中P调用caller，caller调用add
int add ( int x, int y )
{
return x+y;
}
int caller ( )
{
int temp1 = 125;
int temp2 = 80;
int sum;
sum=add (temp1, temp2);
return sum
}
没有优化的代码将局部简单变量分配在栈中，而优化编译的代码将局部简单变量分配在寄存器中。
根据栈帧内容猜测，是否优化？
add
caller
P

## Slide 35
1 caller：
2 pushl %ebp
3 movl %esp, %ebp
4 subl $24, %esp
5 movl $125, -12(%ebp)
6 movl $80, -8(%ebp)
7 movl -8(%ebp), %eax
8 movl %eax, 4(%esp)
9 movl -12(%ebp), %eax
10 movl %eax, (%esp)
11 call add
12 movl %eax, -4(%ebp)
13 movl -4(%ebp), %eax
14 leave
15 ret
int temp1 = 125;  5
int temp2 = 80;  6
sum=add(temp1,temp2);  7~11
准备
阶段
分配局部变量
-4
-8
-12
-16
-20
准备入口参数
返回参数总在EAX中
准备返回参数
结束阶段
caller
帧底
ESP+4
call指令：
R[esp] <- R[esp]-4
M[R[esp]] <-返回地址
R[eip] <- add函数首地址
ret指令：
R[eip] <- R[esp]
R[esp] <- R[esp]+4
movl %ebp, %esp 空间释放
popl %ebp
add函数开始是什么？
pushl %ebp
movl %esp, %ebp

## Slide 36: MIPS中的过程调用（假定P调用Q）
程序可访问的寄存器组是所有过程共享的资源，给定时刻只能被一个过程使用，因此过程中使用的寄存器的值不能被另一个过程覆盖！
MIPS的寄存器使用约定：
  保存寄存器$s0 ~$s7 的值在从被调用过程返回后还要被用，被调用者需要保留
  临时寄存器$t0 ~$t9的值在从被调用过程返回后不需要被用（需要的话，由调用者保存） ，被调用者可以随意使用
  参数寄存器$a0~$a3在从被调用过程返回后不需要被用（需要的话，由调用者保存在栈帧或其他寄存器中），被调用者可以随意使用
  全局指针寄存器$gp的值不变
  帧指针寄存器$fp用栈指针寄存器$sp- 4来初始化
需在被调用过程Q中入栈保存的寄存器（称为被调用者保存）
  返回地址$ra (如果Q又调用R，则$ra内容会被破坏，故需保存)
  保存寄存器$s0 ~$s7 (Q返后P可能还会用到，Q中用的话就被破坏，故需保存)
除了上述寄存器以外，所有局部数组和结构等复杂类型变量也要入栈保存
如果局部变量和临时变量发生寄存器溢出（寄存器不够分配），则也要入栈
不同架构对（被）调用过程栈帧规定保存的信息可能不同。如：
  x86中返回地址保存在调用过程栈帧中；而MIPS则在被调用过程栈帧中保存
  x86中入口参数保存在调用过程栈帧中；MIPS也在调用过程栈帧中保存
  X86中调用过程的帧指针保存在被调用过程栈帧中；MIPS也一样。

## Slide 37: 过程调用时MIPS中的栈和栈帧的变化

## Slide 38: Example in C: swap
swap(int v[ ], int k)
{
int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
假定swap作为一个过程被调用，temp对应$t0, 变量v 和 k分别对应$s0和$s1
写出对应的MIPS汇编代码。
sll $s2, $a1, 2 ; mulitply k by 4
addu $s2 $s2, $a0 ; address of v[k]
lw $t0, 0($s2) ; load v[k]
lw $s3, 4($s2) ; load v[k+1]
sw $s3, 0($s2) ; store v[k+1] into v[k]
sw $t0, 4($s2) ; store old v[k] into v[k+1]
问题1：若swap中不保存$s2，则会发生什么情况？
caller中$s2的值被破坏！须在swap中保存$s2
问题2：若swap中不保存$t0，则会发生什么情况？
$t0约定由caller保存，故无须在swap栈帧中保存$t0
问题3：程序的执行轨迹是什么？
在调用过程中用指令“jal swap” 进行swap调用
jal --- jump and link (跳转并链接)
$31 = PC+4 ; $31=$ra
goto swap
问题：上述假设有何问题？
参数v和k应该在$a0和$a1
sub $s2,$s3,$s1
jal swap
add $s3,$s2,$t0
调用程序
swap程序
jr $ra

## Slide 39: swap: MIPS中的一个过程示例
swap:
addi $sp,$sp, –12 ; 栈增长3个
sw $31, 8($sp) ; 返回地址入栈
sw $s2, 4($sp) ; 保留寄存器$s2入栈
sw $s3, 0($sp) ; 保留寄存器$s3入栈
....
lw $s3, 0($sp) ; 恢复$s3
lw $s2, 4($sp) ; 恢复$s2
lw $31, 8($sp) ; 恢复$31（$ra）
addi $sp,$sp, 12 ; 退栈
jr $31 ; 从swap返回到调用过程
sll $s2, $a1, 2 ; mulitply k by 4
addu $s2, $s2, $a0 ; address of v[k]
lw $t0, 0($s2) ; load v[k]
lw $s3, 4($s2) ; load v[k+1]
sw $s3, 0($s2) ; store v[k+1] into v[k]
sw $t0, 4($s2) ; store old v[k] into v[k+1]
问题：是否一定要将返回地址（$31）保存到栈中？
如果swap是叶子过程，则无需保存返回地址到栈中，为什么？
如果将所有内部寄存器都用临时寄存器 (如$t1等)，则叶子过程swap的栈帧为空，且上述黑色指令都可去掉
$s2
$ra
$sp
高地址
栈增长的方向
$s3
$ra的内容不会被破坏！
如果过程体中又调用了其他函数，则 $ ra是否需保存？

## Slide 40: Example：过程调用
void set_array(int num)
{
int i, array[10];
for (i = 0; i < 10; i ++) {
arrar[i] = compare (num, i);
}
}
int compare (int a, int b)
{
if ( sub (a, b) >= 0)
return 1;
else
return 0;
}
int sub (int a, int b)
{
return a-b;
}
set_array是调用过程
compare是被调用过程
compare是调用过程
sub是被调用过程
array数组是局部变量
问题1：编译器如何为全局变量和局部变量
分配空间？
问题2：set_array执行结果是什么？为什么？

## Slide 41: 过程调用时的变量分配
为减少指令条数，并减少访问内存次数，在每个过程的过程体中总是先使用临时寄存器$t0~$t9（Why？）；临时寄存器不够或者某个值在调用过程返回后还需要用，就使用保存寄存器$s0~$s7 （Why？） 。
过程set_array的入口参数为num，没有返回参数，有一个局部数组。假定局部变量 i 分配在临时寄存器$t2中，这样无需在栈帧中为 i 分配空间，也无需在栈帧中保存$t2。被调用过程为compare，因此，set_array的栈帧中除了保留所用的保存寄存器外，必须保留返回地址（Why？）（是否保存$fp要看具体情况，如果确保后面都不用到$fp，则可以不保存，但为了保证$fp的值不被后面的过程覆盖，通常情况下，应该保存$fp的值），并给局部数组预留4×10=40个字节的空间。
从过程体来看，从compare返回后还需要用到数组基地址，故将其分配在$s1中。需将$s1保存在栈帧中（Why？），另外加上返回地址$ra、帧指针$fp、局部数组， set_array的栈帧空间最少为3×4+40=52B。

## Slide 42: 过程调用举例：栈指针、帧指针和栈帧中信息的变化
过程set-array没有多于4个额外入口参数，无需保留临时寄存器，故栈帧占52字节。
过程compare入口参数为a和b，仅一个返回参数，没有局部变量，被调用过程为sub。过程体中没用到保存寄存器，所以，其栈帧中只需保留返回地址$ra和$fp的值。
过程sub是叶子过程，其栈帧为空。

## Slide 43: 过程调用举例：set_array过程
set-array: addi $sp, $sp, –52 # generate stack frame
sw $ra, 48 ($sp) # save $ra on stack
sw $fp, 44($sp) # save $fp on stack
sw $s1, 40($sp) # save $s1 on stack
addi $fp, $sp, 48 # set $fp
move $s1, $sp # $s1=base address of array
move $t0, $a0 # $t0=num
move $t2, $zero # i=0
for-loop: slti $t1, $t2, 10 # if i<10 $t1=1 else $t1= 0
beq $t1, $zero, exit1 # if $t1= 0, jump to exit1
move $a0, $t0 # $a0=num
move $a1, $t2 # $a1=i
jal compare # call compare
sll $t1, $t2, 2 # i×4
add $t1, $s1, $t1 # $t1=array[i]
sw $v0, 0($t1) # store result to array[i]
addi $t2, $t2, 1 # i=i+1
j for-loop
exit1: lw $ra, 48($sp) # restore $ra
lw $fp, 44($sp) # restore $fp
lw $s1, 40($sp) # restore $s1
addi $sp, $sp, 52 # free stack frame
jr $ra # return to caller

## Slide 44: 过程调用举例：compare过程和sub过程
compare: addi $sp, $sp, –8
sw $ra, 4($sp)
sw $fp, 0($sp) # save $fp on stack
addi $fp, $sp, 4 # set $fp
jal sub
slt $t1, $v0, $zero # if $v0<0 $t1=1 else $t1= 0
beq $t1, $zero, else # if $t1= 0, jump to else
move $v0, $zero # return 0
j exit2
else: ori $v0, $zer0, 1 # return 1
exit2: lw $fp, 0($sp)
lw $ra, 4($sp)
addi $sp, $sp, 8
jr $ra
sub: sub $v0, $a0, $a1
jr $ra

## Slide 45: 程序的翻译、链接和加载
不同的高级语言有不同的编译器，但生成的汇编语言一样
前面许多例子说明了编译器如何把高级语言语句翻译成汇编指令
每台机器的汇编程序功能一样，与高级语言无关
目标文件就是机器语言（指令、数据及链接说明信息）
将多个过程（包括库例程）的目标文件链接成一个可执行文件。
加载可执行文件到存储器，并启动开始执行。
如何链接？
如何分配代码和数据的地址？
可执行文件要说明代码和数据区多大，并给出每条指令的机器码及其地址、各数据及其地址
这里指虚拟地址！
SKIP

## Slide 46: 复习：MIPS程序和数据的存储器分配
栈区位于堆栈高端，堆区位于堆栈低端
静态数据区存放全局变量（也称静态变量），指所有过程之外声明的变量和用Static声明的变量；从固定的0x1000 0000处开始向高地址存放
全局指针$gp总是0x1000 8000，其16位偏移量的访问范围为0x1000 0000～0x1000 ffff，可遍及整个静态数据区的访问
程序代码从固定的0x0040 0000处开始存放
故PC的初始值为0x0040 0000
BACK
每个MIPS程序都按如下规定进行存储器分配
每个可执行文件都按如下规定给出代码和数据的地址
Heap

## Slide 47: 目标文件的链接
过程A和过程B分别编译、汇编成目标文件，链接后生成一个可执行文件
过程A的目标文件
代码的长度为0x100
数据的长度为0x20
链接前地址总是从0开始
X的地址待定
链接前地址总是从0开始
实际是指令机器码
B的地址待定
0是由x待定的地址
0是由B待定的地址

## Slide 48: 目标文件的链接
过程A和过程B分别编译、汇编成目标文件，链接后生成一个可执行文件
过程B的目标文件
代码的长度为0x200
数据的长度为0x30
0是由Y待定的地址
0是由A待定的地址

## Slide 49: 目标文件的链接
过程A和B分别编译、汇编成目标文件，链接后生成一个可执行文件
生成的可执行文件
代码地址总是从0040 0000开始
过程B从A后的0x100开始
静态区地址从0x1000 0000开始
过程B从A后的0x20开始
1000 0000=?+
1000 8000
1000 8000+ FFFF 8000=1000 0000H
?= 8000 (符号扩展后为FFFF 8000)
BACK

## Slide 50: 第二讲小结
MIPS指令格式
  R-类型 / I-类型 / J-类型
MIPS寄存器
  长度 / 个数 / 功能分配
MIPS操作数
  寄存器操作数 / 存储器操作数 / 立即数 / 文本
MIPS指令寻址方式
  立即数寻址 / 寄存器寻址 / 相对寻址 / 伪直接寻址 / 偏移寻址
MIPS指令类型
  算术 / 逻辑 / 数据传送 / 条件分支 / 无条件转移
MIPS汇编语言形式
  操作码的表示 / 寄存器的表示 / 存储器数据表示
机器语言的解码（反汇编）
高级语言、汇编语言、机器语言之间的转换
  运算表达式 / If语句 / 循环 / 数组访问 / 过程 / 堆栈 / 栈帧

## Slide 51: 第三讲 指令系统实例：RISC-V（可选）
主要内容
RISC-V指令系统概述
RISC-V指令参考卡和指令格式
RISC-V基础整数指令集
  整数运算
  控制转移
  存储访问
  系统控制

## Slide 52: RISC-V指令系统概述
设计目标
  广泛的适应性：从最袖珍的嵌入式微控制器，到最快的高性能计算机
  支持各种异构处理架构，成为定制加速器的基础
  稳定的基础指令集架构，并能灵活扩展，且扩展时不影响基础部分
开源理念和设计原则
  本着“指令集应自由（Instruction Set Want to be Free）”的理念，指令集完全公开，且无需为指令集付费
  由一个非盈利性质的基金会管理，以保持指令集的稳定性，并加快生态建设
  与以前的增量ISA不同，遵循“大道至简”的设计哲学，采用模块化设计，既保持基础指令集的稳定，也保证扩展指令集的灵活配置
  特点：具有模块化结构、稳定性和可扩展性好，在简洁性、实现成本、功耗、性能和程序代码量等各方面具有显著优势
RISC-V的模块化结构
  核心：RV32I + 标准扩展集：RV32M、RV32F、RV32D、RV32A = RV32G
  32位架构RV32G = RV32IMAFD，其压缩指令集RV32C（指令长度16位）
  64位架构RV64G = RV64IMAFD，其压缩指令集RV64C（指令长度16位）
  向量计算RV32V和RV64V；嵌入式RV32E（RV32I的子集，16个通用寄存器）

## Slide 53: 指令参考卡①
核心指令集：基础整数指令集 RV32I 和 RV64I
特权指令：陷阱指令对应的返回指令、wfi等待中断指令、sfence.vma虚拟存储器的同步操作
伪指令举例
压缩指令集：RV32C和RV64C

## Slide 54: 指令参考卡②
扩展指令集
乘除运算指令集RVM、原子操作指令集RVA、浮点运算指令集RVF和RVD、向量操作指令集RVV
通用寄存器的调用约定
32个定点通用寄存器x0~x31；32个浮点寄存器f0~f31；通用寄存器x0中恒0；x1中返回地址；x2、x3和x4分别为栈指针、全局指针和线程指针

## Slide 55: 32位RISC-V指令格式
共有6种指令格式
  R-型为寄存器操作数指令
  I-型为短立即数或装入（Load）指令
  S-型为存储（Store）指令
  B-型为条件跳转指令
  U-型为长立即数操作指令
  J-型为无条件跳转指令
opcode：操作码字段
rd、rs1和rs2：通用寄存器编号
imm：立即数，其位数在括号[ ]中表示
funct3和funct7：分别表示3位功能码和7位功能码，和opcode字段一起定义指令的操作功能

## Slide 56: 16位RISC-V压缩指令格式
共有8种指令格式。与32位指令相比，16位指令中的一部分寄存器编号还是占5位。指令变短了，但还是32位架构，处理的还是32位数据，还是有32个通用寄存器。
为了缩短指令长度，操作码op、功能码funct、立即数imm和另一部分寄存器编号的位数都减少了。
每条16位指令都有功能完全相同的32位指令，在执行时由硬件先转换为32位指令再执行。目的是：缩短程序代码量，用少量时间换空间！

## Slide 57: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
包含：
  移位（Shifts）
  算术运算（Arithmetic）
  逻辑运算（Logical）
  比较（Compare）
  分支（Branch）
  跳转链接（Jump & Link）
  同步（Synch）
  环境（Environment）
  控制状态寄存器（Control Status Register）
  取数（Load）
  存数（Store）
整数运算类指令
控制转移类指令
存储访问类指令
系统控制类指令
RTL规定：
R[r]：通用寄存器r的内容M[addr]：存储单元addr的内容
M[R[r]]：寄存器r的内容所指存储单元的内容
PC：PC的内容
M[PC]：PC所指存储单元的内容
SEXT[imm]：对imm进行符号扩展
ZEXT[imm]：对imm进行零扩展
传送方向用←表示，即传送源在右，传送目的在左

## Slide 58: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
整数运算类指令

## Slide 59: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
U型指令共2条
lui rd, imm20：将立即数imm20存到rd寄存器高20位，低12位为0。该指令和“addi rd, rs1, imm12”结合，可以实现对一个32位变量赋初值。
举例：请给出C语句“int x=-8191;”对应的RISC-V机器级代码。
解：C语句“int x=-8191;”对应的RISC-V机器指令和汇编指令为：
1111 1111 1111 1111 1110 00101 0110111 lui x5, 1048574 #R[x5]←FFFF E000H
0000 0000 0001 00101 000 00101 0010011 addi x5, x5, 1 #R[x5]←R[x5]+SEXT[001H]
-8191的机器数为：1111 1111 1111 1111 1110 0000 0000 0001
SEXT表示符号扩展
auipc rd, imm20：将立即数imm20加到PC的高20位上，结果存rd。可用指令“auipc x10, 0”获取当前PC的内容，存入寄存器x10中。

## Slide 60: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
I 型指令共9条，其中三条为用立即数指定所移位数的移位指令
操作码opcode：都是0010011，其功能由funct3指定，而当funct3=101时，再有高7位区分是算术右移（srai）还是逻辑右移（srli）。
imm[11:0]：12位立即数，符号扩展为32位，作为第2个源操作数，和R[rs1]（寄存器rs1中的内容）进行运算，结果存rd。
shamt：指出移位位数，因为最多移31位，故用5位即可。

## Slide 61: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
举例：请给出C语句“int x=8191;”对应的RISC-V机器级代码。
“int x=8191;”对应的RISC-V机器指令和汇编指令如下，对不对？
0000 0000 0000 0000 0001 00101 0110111 lui x5, 1 #R[x5]← 0000 1000H
1111 1111 1111 00101 000 00101 0010011 addi x5, x5,-1#R[x5]←R[x5]+SEXT[FFFH]
解：8191的机器数为：0000 0000 0000 0000 0001 1111 1111 1111
lui rd, imm20：将立即数imm20存到rd寄存器高20位，低12位为0。该指令和“addi rd, rs1, imm12”结合，可以实现对一个32位变量赋初值。
不对！因为低12位中第一位为1，addi按符号扩展相加！结果为4095。
可利用addi符号扩展特性进行调整！因为 imm12范围为-2048~2048，故可用lui先装入一个距离目标常数小于2048的数，再通过 addi 进行 加 或 减（imm12为负时）来调整！
这里 8191=8192-1，故可先装入8192，再用 addi 减1 （加全1）！
0000 0000 0000 0000 0010 00101 0110111 lui x5, 2 #R[x5]← 0000 2000H
1111 1111 1111 00101 000 00101 0010011 addi x5, x5,-1#R[x5]←R[x5]+SEXT[FFFH]

## Slide 62: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
操作码opcode：都是0110011，其功能由funct3指定，而当funct3=000、101时，再由funct7区分是加（add）还是减（sub）、逻辑右移（srl）还是算术右移（sra）。
rs1、rs2、rd：5位通用寄存编号，共32个；两个源操作数分别在rs1和rs2寄存器中，结果存rd。
sll：逻辑左移指令，无算术左移指令。因逻辑左移和算术左移结果完全相同！
R型指令共10条

## Slide 63: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
举例：假定变量x、y和z都是long long型，占64位，x的高、低32位分别存放在寄存器x13、x12中；y的高、低32位分别存放在寄存器x15、x14中；z的高、低32位分别存放在寄存器x11、x10中，请写出C语句“z=x+y;”对应的32位字长RISC-V机器级代码。
解：可通过sltu指令将低32位的进位加入到高32位中。
0000000 01110 01100 000 01010 0110011 add x10,x12,x14 #R[x10]←R[x12]+R[x14]
0000000 01100 01010 011 01011 0110011 sltu x11,x10,x12 #若R[x10]<R[x12]，则
# R[x11]←1（若和比加数小，则一定有进位）
0000000 01111 01101 000 10000 0110011 add x16,x13,x15 #R[x16]←R[x13]+R[x15]
0000000 10000 01011 000 01011 0110011 add x11,x11,x16 #R[x11]←R[x11]+R[x16]
4条比较指令：带符号小于（slt、slti）、无符号小于（sltu、sltiu）
例如，“sltiu rd, rs1, imm12”功能为：将rs1内容与imm12符号扩展结果按无符号整数比较，若小于，则1存入rd中；否则，0存入rd中。

## Slide 64: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
控制转移类指令
J 型：jal 功能为: PC←PC+SEXT[imm[20:1]<<1]；R[rd]←PC+4
rd指定为x1时可实现过程调用；指定为x0时，可实现无条件跳转。
I 型：jalr功能为: PC←R[rs1]+SEXT[imm[12]；R[rd]←PC+4
指令“jalr x0,x1,0”可实现过程调用的返回。
B型：皆为分支指令，其中，bltu、bgeu分别为无符号数比较小于、大于等
于转移。转移目标地址=PC+SEXT[imm[12:1]<<1]
<<1: 指令地址总是2的倍数（RV32G、RV32C指令分别为4、2字节长）

## Slide 65: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
举例：若int型变量x、y、z分别存放在寄存器x5、x6、x7中，写出C语句“z=x+y;”对应的RISC-V机器级代码，要求检测是否溢出。
解：当x、y为int类型时，若“y<0且x+y≥x”或者 “y≥0且x+y<x”，则x+y溢出。可通过slti指令对y与0进行比较。
0000000 00110 00101 000 00111 0110011 add x7,x5,x6 #R[x7]←R[x5]+R[x6]
0000 0000 0000 00110 010 11100 0010011 slti x28,x6,0 #若R[x6]<0，则R[x28]←1
0000000 00101 00111 010 11101 0110011 slt x29,x7,x5 #若R[x7]<R[x5] 则R[x29]←1
0000010 11101 11100 001 10000 0110011 bne x28,x29,overflew #若R[x28]≠R[x29]
…… #则转溢出处理
overflew:
假定标号为overflew的指令与“bne x28, x29, overflew”之间相距20条指令，每条指令4字节，则“bne x28, x29, overflew”指令中的偏移量应为80，因此，指令中的立即数为40=0000 0010 1000B，按照B-型格式，该指令的机器码为“0000010 11101 11100 001 10000 0110011”。

## Slide 66: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
存储访问指令
I 型：5条取数（Load）指令。功能: R[rd]←M[R[rs1]+SEXT[imm[12]]。
lbu、lhu：分别为无符号字节、半字取，取出数据按0扩展为32位，装入rd
S型：3条存数（Store）指令。功能: M[R[rs1]+SEXT[imm[12]]←R[rs2].
sb、sh: 分别将rs2寄存器中低8、16位写入存储单元中。
汇编形式：存储地址可写成imm12(rs1)。

## Slide 67: RISC-V基础整数指令集（RV32I）
系统控制类指令
fence：RISC-V架构在不同硬件线程之间使用宽松一致性模型，fence和fence.i 两条屏障指令，用于保证一定的存储访问顺序。
ecall和ebreak：陷阱（trap）指令，也称自陷指令，主要用于从用户程序陷入到操作系统内核（ecall）或调试环境（ebreak）执行，因此也称为环境（Environment）类指令。
csrxxx: 6条csr指令用于设置和读取相应的控制状态寄存器（CSR）。

## Slide 68: RISC-V可选的扩展指令集
标准扩展指令集
  RV32I基础指令集之上，可标准扩展RV32M、RV32F/D、RV32A，以形成32位架构合集RV32IMAFD，也称为RV32G
  RV32G基础上，对每个指令集进行调整和添加，可形成64位架构RV64G，原先在RV32G中处理的数据将调整为64位。但为了支持32位数据操作，每个64位架构指令集中都会添加少量32位数据处理指令。
RISC-V扩展集包括
  针对64位架构需要，在47条RV32I指令基础上，增加12条整数指令（+RV64I），包括6条32位移位指令、3条32位加减运算指令、两条64位装入（Load）指令和1条64位存储（Store）指令，故RV64I共59条指令。举例
  针对乘除运算需要，提供了32位架构乘除运算指令集RV32M中的8条指令，并在此基础上增加了4条RV64M专用指令（+RV64M）
  针对浮点数运算的需要，提供了32位架构的单精度浮点处理指令集RV32F和双精度浮点处理指令集RV32D，并在此基础上分别增加了RV64F和RV64D专用指令集（+RV64F）和（+RV64D）。
  针对事务处理和操作原子性的需要，提供了32位架构原子操作指令集RV32A以及RV64A专用指令集（+RV64A）。关于事务处理和原子性操作问题的说明可参考第8章。
  向量处理指令集RVV、未来可选扩展指令集RVB、RVE、RVH、……

## Slide 69: 64位架构指令举例
例：在64位RISC-V架构中，如何实现将一个32位常数00000000 00111101 00000101 00000000装入64位寄存器a0中？
解：在64位架构中，lui指令将一个常数的高位装入到64位寄存器中。
首先，可以用lui指令将常数中的第31~12位0000 0000 0011 1101 0000（对应十进制数976）装入到a0寄存器的第31~12位，同时，a0寄存器的第11~0位为全0，高32位按符号（第31位为符号）扩展为全0。
然后，再将常数的低12位0101 0000 0000（对应十进制数1280）加到a0寄存器。
因此，实现上述功能对应的汇编指令序列为：
lui a0, 976
addi a0, a0, 1280
BACK

## Slide 70: RISC-V中整数的乘、除运算处理
乘法指令: mul，mulh，mulhu，mulhsu
  mul rd, rs1, rs2：将低32位乘积存入结果寄存器rd
  mulh、mulhu：将两个乘数同时按带符号整数（mulh）、同时按无符号整数（mulhu）相乘，高32位乘积存入rd中
  mulhsu：将两个乘数分别作为带符号整数和无符号整数相乘后得到的高32位乘积存入rd中
  得到64位乘积需要两条连续的指令，其中一定有一条是mul指令，实际执行时只有一条指令
  两种乘法指令都不检测溢出, 而是直接把结果写入结果寄存器。由软件根据结果寄存器的值自行判断和处理溢出
除法指令: div ，divu，rem，remu
  div / rem：按带符号整数做除法，得到商 / 余数
  divu / remu：按无符号整数做除法，得到商 / 余数
RISC-V指令不检测和发出异常，而是由系统软件自行处理
问题：如何判断溢出？

## Slide 71: 举例：整数除运算
RISC-V指令不检测和发出异常，而是由系统软件自行处理
  如除法错， 不触发异常，而用特殊的商和余数来表示
  这样做的好处是：简化流水线的硬件实现
  若整数x除以0，则指令执行结果为：商为全1，余数为x。
  当最小的负整数除以-1时，会发生结果溢出，此时，相应指令执行结果为：商为被除数（即最小负整数），余数为0。
  若编译器对除法错进行处理，可查看商和余数来判断
  若编译器不处理除法错，则程序就得到错误结果，这种情况下需要程序员进行相应处理

## Slide 72: 本章作业
第4章习题
3、4、6、7、8、11、12、13、14