## Slide 1: 第二讲 单周期数据通路的设计
选择MIPS指令集的一个子集作为CPU的实现目标
  下条指令地址计算与取指令部件
  R型指令的数据通路
  访存指令的数据通路
  立即数运算指令的数据通路
  分支和跳转指令的数据通路
综合所有指令的数据通路
主 要 内 容

## Slide 2: MIPS的三种指令类型
ADD and SUBSTRACT
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
这些指令具有代表性！
有算术运算、逻辑运算；有RR型、RI型；有访存指令；有条件转移、无条件转移。
本讲目标：实现以上7条指令对应数据通路！
教材中实现了11条指令，可将7条指令和11条指令的数据通路进行对比，以深入理解设计原理。
R-Type、I-Type、J-Type

## Slide 3: 设计处理器的步骤
第一步：分析每条指令的功能，并用RTL(Register Transfer Language)
来表示。
第二步：根据指令的功能给出所需的元件，并考虑如何将他们互连。
第三步：确定每个元件所需控制信号的取值。
第四步：汇总所有指令所涉及到的控制信号，生成一张反映指令与控制信 号之间关系的表。
第五步：根据表得到每个控制信号的逻辑表达式，据此设计控制器电路。
处理器设计涉及到数据通路的设计和控制器的设计
数据通路中有两种元件
  操作元件：由组合逻辑电路实现
  存储（状态）元件：由时序逻辑电路实现
ISA确定后，进行处理器设计的大致步骤

## Slide 4: RTL: The ADD Instruction（加法指令）
add rd, rs, rt
  M[PC] 从PC所指的内存单元中取指令
  R[rd] ← R[rs] + R[rt] 从rs、rt 所指的寄存器中取数后
  相加。若结果不溢出，则将结果送rd 所
  指的寄存器中；若结果溢出，则不送结
  果，并转到“溢出处理程序”执行。
  PC ← PC + 4 PC加4，使PC指向下一条指令
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits

## Slide 5: RTL: The Load Instruction（装入指令）
lw rt, rs, imm16
  M[PC] (同加法指令)
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16)
  计算数据地址 (立即数要进行符号扩展)
  R[rt] ← M[Addr]
  从存储器中取出数据，装入到寄存器中
  PC ← PC + 4 (同加法指令)
与R-type加法指令相比，更复杂！
其他指令的分析与R-type和Load指令类似
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 6: 取指令部件(Instruction Fetch Unit)
每条指令都有的公共操作：
  取指令： M[PC]
  更新PC：PC ← PC + 4
  转移（Branch and Jump）时，PC内容再次被更新为 “转移目标地址”
32
Instruction Word
Address
Instruction
Memory
PC
Clk
Next Addr
Logic
顺序：先取指令，再改PC的值（具体实现时，可以并行）
绝不能先改PC的值，再取指令
下地址逻辑
取指后，各指令功能不同，数据通路中信息流动过程也不同
下面分别对每条指令进行相应数据通路的设计
取指令部件

## Slide 7: 加法和减法指令(R-type类型）
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
首先考虑add和sub指令（R-Type指令的代表）
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 8: RR（R-type）型指令的数据通路
功能：R[rd] ← R[rs] op R[rt]，如：add rd, rs, rt
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
rs
rt
rd
ALU
不考虑公共操作，仅R-Type指令执行阶段的数据通路如下：
ALUctr, RegWr: 指令译码后产生的控制信号
  Ra, Rb, Rw 分别对应指令的rs, rt, rd
“add rd, rs, rt”控制信号？
ALUctr=add，RegWr=1
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
溢出时，不写结果并需转异常处理程序
溢出
寄存器组结构
ALU如何实现呢？

## Slide 9: 例：实现某11条MIPS指令的ALU
该ALU能实现哪些运算？
add,sub,addu,subu,or,slt,sltu
lw/sw指令应是add/addu?
beq指令应是sub/subu?
定点整数ALU！
ALUctr=add/sub时, OVctr=1
ALUctr=其余运算时, OVctr=0
add
sub
ALUctr=sub/subu/slt/sltu时, SUBctr=1，其余 SUBctr=0
ALUctr=slt, SIGctr=1
ALUctr=sltu, SIGctr=0
其余情况，任意
SUBctr、OPctr等由ALUctr决定
P. 136 图5.7

## Slide 10: ALUctr与ALU内部控制信号的关系
SUBctr = ALUctr<2>
OVctr = !ALUctr<1>&ALUctr<0>
SIGctr = ALUctr<0>
OPctr<1> = ALUctr<2> & ALUctr<1>
OPctr<0> = !ALUctr<2> & ALUctr<1> & !ALUctr<0>

## Slide 11: 带立即数的逻辑指令（ori指令）
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
2. 考虑ori 指令（I-Type指令和逻辑运算指令的代表）
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 12: RTL: The OR Immediate Instruction
ori rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  R[rt] ← R[rs] or ZeroExt(imm16)
  立即数零扩展，并与rs内容做“或”运算
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
imm16
0
16
15
31
16 bits
16 bits
0000 0000 0000 0000
零扩展 ZeroExt(imm16)
思考：应在前面数据通路上加哪些元件和连线？用何控制信号？
逻辑运算，立即数为逻辑数
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 13: 带立即数的逻辑指令的数据通路
R[rt] ← R[rs] op ZeroExt[imm16]] Example: ori rt, rs, imm16
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Don’t Care
(Rt)
ALU
R-Type类型的结果写入Rd
R-Type的操作数来自busB
应加兰色部分，为什么？
Ori指令的控制信号：RegDst=1；RegWr=1；ALUSrc=1；ALUctr=ori
Rt
Rd
RegDst
Mux
0
1
Ext
Mux
16
32
imm16
ALUSrc
0
1
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
各控制信号取何值？

## Slide 14: 访存指令中的数据装入指令 (lw)
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
3. 考虑lw 指令（访存指令的代表）
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 15: RTL: The Load Instruction
lw rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16) 计算存储单元地址 (符号扩展！)
  R[rt] ← M [Addr] 装入数据到寄存器rt中
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
immediate
0
16
15
31
16 bits
16 bits
0000 0000 00000 0000
0
0
16
15
31
immediate
16 bits
16 bits
1111 1111 1111 1111
1
符号扩展( 为什么不是零扩展? ) ：
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用何控制信号？
立即数用补码表示
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 16: 装入(lw)指令的数据通路
R[rt] ← M[ R[rs] + SignExt[imm16] ] lw rt, rs, imm16
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Don’t Care
(Rt)
Rd
RegDst
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ALU
加兰色部分。为什么？
0
1
Ext
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
0
1
RegDst=1, RegWr=1, ALUctr=add, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=0, MemtoReg=1
0:零扩展，1：符号扩展
0
1
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
各控制信号取何值？

## Slide 17: 访存指令中的存数指令 (sw)
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
4. 考虑sw 指令（访存指令的代表）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 18: RTL: The Store Instruction
sw rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16) 计算存储单元地址（符号扩展！）
  Mem[Addr] ← R[rt] 寄存器rt中的内容存到内存单元中
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用何控制信号？

## Slide 19: 存数(sw)指令的数据通路
M[ R[rs] + SignExt[imm16] ← R[rt] ] Example: sw rt, rs, imm16
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
0
1
0
1
加兰色部分。为什么？
RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=add, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=1, MemtoReg=x
0
1
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
各控制信号取何值？

## Slide 20: 分支（条件转移）指令（相等转移：beq）
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
5. 考虑beq指令（条件转移指令的代表）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 21: 回顾：RTL: The Store Instruction
sw rt, rs, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Addr ← R[rs] + SignExt(imm16) 计算存储单元地址（符号扩展！）
  Mem[Addr] ← R[rt] 寄存器rt中的内容存到内存单元中
  PC ← PC + 4 计算下地址（公共操作，取指部件完成）
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用何控制信号？

## Slide 22: 回顾：存数(sw)指令的数据通路
M[ R[rs] + SignExt[imm16] ← R[rt] ] Example: sw rt, rs, imm16
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
0
1
0
1
加兰色部分。为什么？
RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=addu, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=1, MemtoReg=x
0
1
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
各控制信号取何值？

## Slide 23: RTL: The Branch Instruction
beq rs, rt, imm16
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  Cond ← R[rs] - R[rt] 做减法比较rs和rt中的内容
  if (COND eq 0) 计算下地址（根据比较结果，修改PC）
    PC ← PC + 4 + ( SignExt(imm16) x 4 )
  else
    PC ← PC + 4
思考：立即数的含义是什么？是相对指令数还是相对单元数？
应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
立即数用补码表示
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 24: 条件转移指令的数据通路
beq rs, rt, imm16 We need to compare Rs and Rt !
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
ALU
PC
Clk
Next Addr
Logic
16
imm16
Branch
To Instruction
Memory
Zero
思考：下址逻辑如何设计？
各控制信号取何值？
RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=subu, ExtOp=x, ALUSrc=0, MemWr=0, MemtoReg=x, Branch=1
0
1
0
1
op
rs
rt
imm16
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits

## Slide 25: 下地址计算逻辑的设计
PC是一个32位地址:
  顺序执行时: PC<31:0> = PC<31:0> + 4
  转移执行时: PC<31:0> = PC<31:0> + 4 + SignExt[Imm16] × 4
MIPS按字节编址，每条指令为32位，占4个字节，故PC的值总是4的倍数，即后两位为00，因此，PC只需要30位即可。
下地址计算逻辑简化为：
顺序执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1
  转移执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1 + SignExt[Imm16]
  取指令时: 指令地址 = PC<31:2> 串接 “00”
PC采用30位后，其转移地址计算逻辑变得更加简单。
采用32位PC时，可用左移2位实现“×4”操作，计算转移地址用2个加法器！ 可以用更简便的方式实现如下：

## Slide 26: 下址逻辑设计
Using a 30-bit PC:
  顺序执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1
  转移执行时: PC<31:2> = PC<31:2> + 1 + SignExt[Imm16]
  取指令时: 指令地址 = PC<31:2> concat “00”
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch
Zero
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
“00”
32
Instruction<31:0>
Instruction<15:0>
30
先根据当前PC取指令， 计算的下条指令地址在下一个时钟到来后才能写入PC！
标志位ZF，由ALU产生！
为什么这里没有用“ALU”而是用“Adder”? “ALU”和“Adder”有什么差别？

## Slide 27: 无条件转移指令
实现目标（7条指令）：
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
6. 考虑Jump指令（无条件转移指令的代表）
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 28: RTL: The Jump Instruction
j target
  M[PC] 取指令（公共操作，取指部件完成）
  PC<31:2> ← PC<31:28> 串接 target<25:0> 计算目标地址
思考：应在原数据通路上加哪些元件和连线？用什么控制信号来控制？
想一想：跳转指令的转移范围有多大？
是当前指令后面的0x000 0000~0xFFF FFFC 处？
不对！它不是相对寻址，而是绝对寻址
FFFF FFFF
F000 0000
EFFF FFFF
E000 0000
AFFF FFFF
A000 0000
0FFF FFFF
0000 0000
j target
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 29: Instruction Fetch Unit: 取指令部件
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch
Zero
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
j target
  PC<31:2> ← PC<31:28> concat target<25:0>
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
imm16、Target、…
30
26
4
Mux
1
0
Target
30
Jump
Instruc<25:0>
这是“取指部件”的完整设计
3 个输入: jump, Branch, Zero
1个输出: 指令字
PC的改变在下个Clk到达后发生！
RegDst=ExtOp=ALUSrc=MemtoReg=ALUctr=x, RegWr=0, MemWr=0, Branch=0, Jump=1
各控制信号取何值？

## Slide 30: The MIPS Subset(考察实现以下指令的数据通路)
ADD and subtract
  add rd, rs, rt
  sub rd, rs, rt
OR Immediate:
  ori rt, rs, imm16
LOAD and STORE
  lw rt, rs, imm16
  sw rt, rs, imm16
BRANCH:
  beq rs, rt, imm16
JUMP:
  j target
所有指令的数据通路都已设计好，合起来的数据通路是什么样的？
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
6 bits
16 bits
5 bits
5 bits
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
6 bits
6 bits
5 bits
5 bits
5 bits
5 bits
op
target address
0
26
31
6 bits
26 bits

## Slide 31: Putting it All Together: A Single Cycle Datapath
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32 bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
指令执行结果总是在下个时钟到来时开始保存在 寄存器 或 存储器 或 PC 中！
下一讲考虑：如何产生控制信号！（控制器的设计内容）

## Slide 32: 数据通路中的关键路径(Load操作)
记住：寄存器组和理想存储器的定时方式
  写操作时，作为时序逻辑电路。即：
    时钟到达前，输入需setup；到达后经Clk-to-Q，写入数据到达输出端
  读操作时，作为组合逻辑电路。即：
    地址有效后经过 “access time”，输出开始有效
Clk
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rd
ALU
Clk
DataIn
DataOut
Data
Address
Ideal
Data
Memory
Instruction bus
Instruction Address
Ideal
Instruction
Memory
Clk
PC
5
Rs
5
Rt
16
Imm
32
32
32
32
Critical Path (Load Operation) =
PC’s prop time (Clk-to-Q) +
Instruction Memory’s Access Time +
Register File’s Access Time +
ALU to Perform a 32-bit Add +
Data Memory Access Time +
Setup Time for Register File Write +
Clock Skew
Load操作：
R[Rt] ← M[R[Rs]+Imm16]

## Slide 33: 第二讲小结
CPU设计直接决定了时钟周期宽度和CPI，所以对计算机性能非常重要！
CPU主要由数据通路和控制器组成
  数据通路：实现指令集中所有指令的操作功能
  控制器：控制数据通路中各部件进行正确操作
数据通路中包含两种元件
  操作元件（组合电路）：ALU、MUX、Ext.、Adder、Reg/Mem Read等
  状态 / 存储元件（时序电路）：PC、Reg/Mem Write
数据通路的定时
  数据通路中的操作元件没有存储功能，其操作结果必须写到存储元件中
  在时钟到达后clk-to-Q时存储元件开始更新状态
MIPS指令集的一个子集作为CPU的实现目标
  公共操作：取指令和PC+4
  下址计算：30位PC，三路选择：顺序、Branch（结合标志Zero）、Jump
  R型：ALU两个操作数来自rs和rt，结果写到rd
  访存：符号扩展，数据在rt和主存单元中交换
  立即数：0扩展后的操作数送到ALU的一个输入端