## Slide 1: 第三讲 单周期控制器的设计
考察每条指令在数据通路中的执行过程和涉及到的控制信号的取值
  公共操作：取指令和计算下址PC
  R-Type指令（add / sub）
  立即数指令 （ori）
  访存指令（lw / sw）
  分支指令 （beq）
  跳转指令 （j）
汇总各指令的控制信号取值
  分两类控制信号：直接送往数据通路 / 送往局部控制单元
分析ALU操作对应的控制信号与func字段之间的关系
设计ALU局部控制单元
设计主控制单元
主 要 内 容

## Slide 2: The Big Picture: Where are We Now?
The Five Classic Components of a Computer
Control
Datapath
Memory
Processor
Input
Output
下一个目标：设计单周期数据通路的控制器。
设计方法：
根据每条指令的功能，分析控制信号的取值，并在表中列出。
根据列出的指令和控制信号的关系，写出每个控制信号的逻辑表达式。

## Slide 3: Add / Sub操作开始时取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Adder
30
30
Branch = previous
Zero = previous
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
取指令: Instruction ← M[PC]
  所有指令都相同
Jump = previous
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instr<25:0>
Clk
新指令还没有取出译码，所以控制信号的值还是原来指令的旧值。
新指令还没有执行，所以标志也为旧值。
取出指令的第31-26位作为操作码首先被译码。op=000000, 则为R-type指令
取指部件由旧控制信号控制，会不会有问题？
没有问题！Why?
因为在下个Clk到来之前PC输入端的值不会写入，只要保证下个Clk来之前能产生正确的PC即可！

## Slide 4: 指令译码后R型指令（Add / Sub）操作过程
32
ALUctr = Add or Sub
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 1
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rd] ← R[rs] + / - R[rt]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31

## Slide 5: R型指令（Add /Sub）最后阶段取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC + 4
  除 Branch and Jump以外的指令都相同
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
因为新的控制信号保证了正确的PC值的产生，在足够长的时间后，下个时钟Clk到来！

## Slide 6: Register-Register（R型指令） Timing
32
Result
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rd
ALU
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA, B
Register File Access Time
Old Value
New Value
busW
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
Register Write
Occurs Here
PC+4
PC+4 PC

## Slide 7: ori 指令译码后的执行过程
32
ALUctr = or
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 0
Mux
MemtoReg = 0
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
R[rt] ← R[rs] or ZeroExt[Imm16]
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 8: Load指令译码后的执行过程
32
ALUctr = addu
Clk
busW
RegWr = 1
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = 0
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = 1
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
R[rt] ← Data Memory {R[rs] + SignExt[imm16]}
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31
ALUtcr应为add还是addu？差别在于溢出标志！

## Slide 9: 回顾：实现某11条MIPS指令的ALU
该ALU能实现哪些运算？
add,sub,addu,subu,or,slt,sltu
lw/sw指令应是add/addu?
beq指令应是sub/subu?
定点整数ALU！
ALUctr=add/sub时, OVctr=1
ALUctr=其余运算时, OVctr=0
add
sub
ALUctr=sub/subu/slt/sltu时, SUBctr=1，其余 SUBctr=0
ALUctr=slt, SIGctr=1
ALUctr=sltu, SIGctr=0
其余情况，任意
SUBctr、OPctr等由ALUctr决定
P. 136 图5.7

## Slide 10: Store指令译码后的执行过程
32
ALUctr = addu
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 1
ExtOp = 1
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 1
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
M{R[rs] + SignExt[imm16]} ← R[rt]
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 11: Branch指令译码后的执行过程
32
ALUctr = subu
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = 0
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 0
Branch = 1
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
if (R[rs] - R[rt] == 0) then Zero ← 1 ; else Zero ← 0
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 12: Branch指令最后阶段取指部件中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 1
Zero = 1
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
Jump = 0
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
if (Zero == 1) then PC = PC + 4 + SignExt[imm16]*4 ; else PC = PC + 4
op
rs
rt
immediate
0
16
21
26
31

## Slide 13: Jump指令译码后的执行过程
32
ALUctr = x
Clk
busW
RegWr = 0
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst = x
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc = x
ExtOp = x
Mux
MemtoReg = x
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr = 0
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump = 1
Branch = 0
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rt
Rs
IFU中目标地址送PC，其他什么都不做（只要保证存储部件不发生写的动作）
op
target address
0
26
31
如何保证存储部件不发生写？
使相应的写使能信号为0！

## Slide 14: Jump指令结束前IFU中的动作
30
30
SignExt
30
16
imm16
Mux
0
1
Adder
“1”
PC
Clk
Adder
30
30
Branch = 0
Zero = x
“00”
Addr<31:2>
Instruction
Memory
Addr<1:0>
32
Mux
1
0
26
4
PC<31:28>
Target
30
PC ← PC<31:29> concat target<25:0> concat “00”
Jump = 1
Instruction<15:0>
Instruction<31:0>
30
Instruction<25:0>
op
target address
0
26
31

## Slide 15: 综合分析结果，得到如下指令与控制信号的关系表
add
sub
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr<2:0>
1
0
0
1
0
0
0
x
add
1
0
0
1
0
0
0
x
sub
0
1
0
1
0
0
0
0
or
0
1
1
1
0
0
0
1
add
x
1
x
0
1
0
0
1
add
x
0
x
0
0
1
0
x
sub
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
target address
op
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
op
rs
rt
immediate
R-type
I-type
J-type
add, sub
ori, lw, sw, beq
jump
func
op
00 0000
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
10 0000
10 0010
与func字段无关！

## Slide 16: 主控制单元和ALU局部控制单元
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALUctr
1
0
0
1
0
0
0
x
Add/Sub
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Add
x
1
x
0
1
0
0
1
Add
x
0
x
0
0
1
0
x
Sub
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
MIPS指令格式中指示操作性质的字段有两个：op(主控) 和 func（ALU局控）。
ALUctr的值：
非R型指令时，取决于ALUop;
R型指令时，
取决于func。
3
ALU
ALUop的输出位数N应为3！why？
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
N=?
6
ALUop
ALUctr
R-Type
0
1
R、I-ori、I-lw/sw、I-beq、J

## Slide 17: ALUop的逻辑表达式
ALUop的编码定义如下：
R型指令时，ALUctr与func有关，需建立ALUctr 与func之间对应关系
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
N=?
6
ALUop
ALUctr
R-Type
0
1
ALUop<2>=beq=!op<5>&!op<4>&!op<3>&op<2>&!op<1>&!op<0> (op=000100)
ALUop<1>=ori=!op<5>&!op<4>&op<3>&op<2>&!op<1>&op<0> (op=001101)
ALUop<0>= R-type=!op<5>&!op<4>&!op<3>&!op<2>&!op<1>&!op<0> (op=000000)
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
运算
由func指定
or
addu
addu
subu
xxx
ALUop<2:0>
xxx 或 xx1
010
000
000
100
xxx
指令
000000
001101
100011
101011
000100
000010

## Slide 19: ALU局部控制器逻辑表达式
ALUctr<0> = !func<3> & !func<2> & !func<1> & !func<0> +
!func<2> & func<1> & !func<0>
func<5:0>
Instruction Operation
10 0000
10 0010
10 0100
10 0101
10 1010
add
sub
and
or
set-on-less-than
ALUctr<2:0>
ALU Operation
001
101
-----
010
111
Add
Sub
And
Or
Slt
ALU
ALUctr<1> = !func<3> & func<2> & !func<1> & func<0> +
  func<3> & !func<2> & func<1> & !func<0>
ALUctr<2> = !func<2> & func<1> & !func<0>
func
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
N=?
6
ALUop
ALUctr
R-Type
0
1
000000
rs
rt
rd
shamt
func
0
6
11
16
21
26
31
R-type

## Slide 20: 主控制单元的真值表
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegDst
ALUSrc
MemtoReg
RegWrite
MemWrite
Branch
Jump
ExtOp
ALU运算
1
0
0
1
0
0
0
x
“R-type”
0
1
0
1
0
0
0
0
Or
0
1
1
1
0
0
0
1
Addu
x
1
x
0
1
0
0
1
Addu
x
0
x
0
0
1
0
x
Subu
x
x
x
0
0
0
1
x
xxx
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
ALUop <2>
x
0
0
0
1
x
ALUop <1>
x
1
0
0
0
x
ALUop <0>
1
0
0
0
0
x
Main
Control
op
6
ALU
Control
(Local)
func
3
6
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
:
主控单元的输入
主控单元的输出
R-type
1
0
0
0
0
0
R-Type
1
0

## Slide 21: 考察每个控制信号的逻辑方程（如：RegWrite）
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
1
1
1
0
0
0
op
00 0000
00 1101
10 0011
10 1011
00 0100
00 0010
RegWrite = R-type + ori + lw
  = !op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & !op<1> & !op<0> (R-type)
  + !op<5> & !op<4> & op<3> & op<2> & !op<1> & op<0> (ori)
  + op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & op<1> & op<0> (lw)
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
指令译码器

## Slide 22: Main Control的PLA实现
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
ALUSrc
MemtoReg
MemWrite
Branch
Jump
RegDst
ExtOp
ALUop<0>
ALUop<1>
ALUop<2>
指令译码器

## Slide 23: 执行前述7条指令的完整的单周期处理器
32
ALUctr
Clk
busW
RegWr
32
32
busA
32
busB
5
5
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rs
Rt
Rt
Rd
RegDst
Ext
Mux
Mux
32
16
imm16
ALUSrc
ExtOp
Mux
MemtoReg
Clk
Data In
WrEn
32
Adr
Data
Memory
32
MemWr
ALU
Instruction
Fetch Unit
Clk
Zero
Instruction<31:0>
Jump
Branch
0
1
0
1
0
1
<21:25>
<16:20>
<11:15>
<0:15>
Imm16
Rd
Rs
Rt
Main
Control
op
6
ALU
Control
func
6
3
ALUop
ALUctr
3
RegDst
ALUSrc
:
Instr<5:0>
Instr<31:26>
Instr<15:0>

## Slide 24: lw指令的执行时间最长, 它所花时间作为时钟周期
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA
Register File Access Time
Old Value
New Value
busB
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
ExtOp
Old Value
New Value
ALUSrc
Old Value
New Value
MemtoReg
Old Value
New Value
Address
Old Value
New Value
busW
Old Value
New
Delay through Extender & Mux
Register
Write Occurs
Data Memory Access Time
PC+4
PC+4 PC

## Slide 25: 单周期计算机的性能
单周期处理器的CPI为多少？
  其他条件一定的情况下，CPI越小，则性能越好！
  CPI=1，不是很好吗？
单周期处理器的性能会不会很好？为什么？
  计算机的性能除CPI外，还取决于时钟周期的宽度
  单周期处理器的时钟宽度为最复杂指令的执行时间
  很多指令可以在更短的时间内完成
    非load/store指令无需访问DM
    J-指令无需访问寄存器
CPI=1!

## Slide 26: 单周期计算机的性能
假设在单周期处理器中，各主要功能单元的操作时间为：
存储单元：200ps
ALU和加法器：100ps
寄存器堆（读/写）：50ps
假设MUX、控制单元、PC、扩展器和传输线路都没有延迟，则下面实现方式中，哪个更快？快多少？
（1）每条指令在一个固定长度的时钟周期内完成
（2）每条指令在一个时钟周期内完成，但时钟周期仅为指令所需，也即为可变的（实际不可行，只是为了比较）
假设程序中各类指令占比：25%取数、10%存数、45%ALU、15%分支、5%跳转

## Slide 27: 单周期计算机的性能
解：CPU执行时间=指令条数 x CPI x 时钟周期=指令条数 x 时钟周期
两种方案的指令条数都一样，CPI都为1，所以只要比较时钟周期宽度即可。
各类指令要求的时间长度为：

## Slide 28: 单周期计算机的性能
对于方式（1），时钟周期由最长指令来决定，应该是load指令，为600ps
对于方式（2），时钟周期取各条指令所需时间，时钟周期从600ps至200ps
根据各类指令的频度，计算出平均时钟周期长度为：
CPU时钟周期=600x25%+550x10%+400x45%+350x15%+200x5%=447.5ps
CPU性能比= = = =1.34
方式(1)的CPU执行时间
方式(2)的CPU执行时间
方式(1)的CPU 时钟周期数
方式(2)的CPU 时钟周期数
600
447.5
由此可见，可变时钟周期的性能是定长周期的1.34倍！
但是，对每类指令采用可变长时钟周期实现非常困难，而且所带来的额外开销会很大，不合算！
下一讲介绍多周期数据通路和控制器，其特点是：
时钟周期固定、时钟周期数可变
早期的小指令集计算机用过单周期实现技术，但现代计算机都不采用。

## Slide 29: 第三讲 小结
考察每条指令在单周期数据通路中的执行过程
  每条指令在一个时钟周期内完成
  每个时钟到来时，都开始进入取指令操作
    经过clk-to-Q，PC得到新值，经过access time后得到当前指令
    按三种方式分别计算下条指令地址，在branch / zero / jump的控制下，选择其中之一送到PC输入端，但不会马上写到PC中，一直到下个时钟到达时，才会更新PC。三种下址方式为：
      branch=jump=0：PC+4
      branch=zero=1： PC+4+signExt[imm16]*4
      jump=1： PC<31:28> concat target<25:0> concat “00”
  指令取出后被译码，产生指令对应的控制信号
    R-type指令：rd为目的寄存器，无访存操作，……
    ori指令：rt为目的寄存器，0扩展，无访存操作，……
    lw指令： rt为目的寄存器，计算地址、符号扩展，读内存，……
    sw指令： rt为源寄存器，计算地址、符号扩展，写内存，……
汇总每条指令控制信号的取值，生成真值表，写出逻辑表达式，设计主控制逻辑和ALU局部控制逻辑