## Slide 1: 第四讲 多周期处理器的设计
多周期数据通路实现思想
单周期数据通路和多周期数据通路的差别
  通过简要分析LOAD指令分阶段执行过程，以加深理解单周期和多周期数据通路的差别
多周期通路中存储单元的“竞争”问题及其解决思路
详细分析7条指令在多周期通路中的执行过程
在分析执行过程基础上，分析每个周期内控制信号的取值，生成相应的状态
综合生成所有指令的状态转换图
根据状态转换图，生成控制器输出的逻辑表达式
根据逻辑表达式，用PLA(硬布线)实现控制逻辑
主 要 内 容

## Slide 2: Drawback of Single Cycle Processor
单周期处理器的CPI为1，所有指令执行时间都以最长的load指令为准
最长指令时间（load指令执行时间）为：
    PC’s Clock -to-Q +
    Instruction Memory Access Time +
    Register File Access Time +
    ALU Delay (address calculation) +
    Data Memory Access Time +
    Register File Setup Time +
    Clock Skew
时钟周期远远大于其他指令实际所需的执行时间，效率极低
  R-type指令、立即数运算指令不需要读内存
  Store指令不需要写寄存器（无需Setup时间）
  分支指令不需要访问内存和写寄存器
  Jump 不需要ALU运算，不需要读内存，也不需要读/写寄存器
SKIP

## Slide 3: 回顾（单周期处理器）： Load 指令执行过程
Clk
5
Rw
Ra
Rb
32 32-bit
Registers
Rd
ALU
Clk
DataIn
DataOut
Data
Address
Ideal
Data
Memory
Instruction bus
Instruction Address
Ideal
Instruction
Memory
Clk
PC
5
Rs
5
Rt
16
Imm
32
32
32
32

## Slide 4: 回顾（单周期处理器）：lw指令执行时间为时钟周期
Clk
PC
Rs, Rt, Rd,
Op, Func
Clk-to-Q
ALUctr
Instruction Memory Access Time
Old Value
New Value
RegWr
Old Value
New Value
Delay through Control Logic
busA
Register File Access Time
Old Value
New Value
busB
ALU Delay
Old Value
New Value
Old Value
New Value
New Value
Old Value
ExtOp
Old Value
New Value
ALUSrc
Old Value
New Value
MemtoReg
Old Value
New Value
Address
Old Value
New Value
busW
Old Value
New
Delay through Extender & Mux
Register
Write Occurs
Data Memory Access Time
PC+4
PC+4 PC
BACK

## Slide 5: 多周期处理器的实现思想
单周期处理器的问题根源:
  时钟周期以最复杂指令所需时间为准，太长！
解决思路:
  把指令的执行分成多个阶段，每个阶段在一个时钟周期内完成
    时钟周期以最复杂阶段所花时间为准
    尽量分成大致相等的若干阶段
    规定每个阶段最多只能完成1次访存 或 寄存器堆读/写 或 ALU
  每步都设置存储元件，每部执行结果都在下个时钟开始保存到相应单元
多周期处理器的好处:
  时钟周期短
  不同指令所用周期数可以不同，如：
    Load： five cycles
    Jump： three cycles（前两个都一样）
  允许功能部件在一条指令执行过程中被重复使用。如：
    Adder + ALU（多周期时只用一个ALU，在不同周期可重复使用）
    Inst. / Data mem（多周期时合用，不同周期中重复使用）

## Slide 6: 多周期数据通路
指令
只有一个ALU、一个存储器，并在多处增加了MUX和临时寄存器（加红框的）
能否对P.151图5.25作如下调整？
MDR
不行！因为取数时所需的BT会被随后结果冲掉！
Load指令在该数据通路的执行过程是什么？
A、B与MDR一样不是必须的。

## Slide 7: Load指令各阶段分析
取指令
  根据PC读出指令保存到寄存器IR（指令寄存器）,并执行PC+4
  IR的内容不是每个时钟都更新，所以IR必须加一个“写使能”控制
  在取指令阶段结束时，ALU的输出为PC+4，并送到PC的输入端，但不能在每个时钟到来时都更新PC，所以PC也要有“写使能”控制
译码/读寄存器
  经过控制逻辑延迟后，控制信号更新为新值。执行一次寄存器读操作
  读出的内容（操作数）保存到临时寄存器A和B中
  每个时钟到来时，A和B中的值都要更新，所以不需“写使能”控制
  投机计算分支目标地址：PC+4+4*SignExt(imm16), 保存到临时寄存器BranchTarget中
地址生成（ALU运算）
  选择A寄存器中的内容和扩展器的输出分别送A口和B口，控制ALU进行addu运算，结果在ALU的输出端
读存储器
  由ALU输出作为地址访问存储器，读出数据，保存在临时寄存器MDR中
写结果到寄存器
  把MDR中的内容写到寄存器堆中

## Slide 8: 多周期数据通路
存储元件有PC、存储器、IR、寄存器堆和BranchTarget

## Slide 9: 寄存器堆和存储器的写定时（ Ideal vs. Reality）
单周期机器中，寄存器组和存储器被简化为理想的：
  时钟边沿到来之前，地址、数据和写使能都已经稳定
  时钟边沿到来时，才进行写
实际机器中，寄存器组和存储器的情况为：
  写操作不是由时钟边沿触发，是组合电路，其过程为：
    写使能(WE)为 1，并且 Din信号已稳定的前提下，经过Write Access时间，Din信号被写入 Adr 处
  重要之处: 地址和数据必须在写使能为1前稳定
Adr
Din
WrEn
Dout
Ideal
Memory
32
32
32
Clk
Adr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32
因此，存在地址Adr、数据Din和写使能WrEn信号的“竞争”问题！

## Slide 10: 竞争（race）问题
Register File(寄存器组)：
实际寄存器组在单周期通路中不能可靠工作
这是因为：
  不能保证 Rw 和busW在RegWr=1之前稳定
  即在 Rw和busW 与RegWr 之间存在“race”
Memory(存储器)：
实际存储器在单周期通路中也不能可靠工作
这是因为：
  不能保证 Adr和Din在WrEn=1之前稳定
  即：在 Adr 和Din与 WrEn之间存在“race”
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
busA
busB
RegWr
5
5
5
32
32
32
Adr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32

## Slide 11: 如何在多周期通路中避免“race”问题
多时钟周期中解决“竞争”问题的方案
  确认地址和数据在第N周期结束时已稳定
  使写使能信号在一个周期后(即：第N+1周期)有效
  在写使能信号无效前地址和数据不改变
“Race”问题有时会导致机器神秘出错！
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
busA
busB
RegWr
5
5
5
32
32
32
Adr
Din
WrEn
Dout
Real
Memory
32
32
32

## Slide 12: 取指周期（取指令、计算下地址）开始时
在一个时钟到来的下降沿开始取指令周期的任务：
  M[PC] ； PC ← PC + 4
Real
Memory
Din
Adr
32
32
32
Dout
MemWr=?
PC
32
32
Clk
ALU
32
32
ALUop=?
ALU
Control
4
I R
32
Clk
IRWr=?
PCWr=?
Clk
You are here!
One “Logic” Clock Cycle
下个时钟到达时，PC和IR的输入端应是什么？
能否每个时钟更新PC和IR?
PC和IR怎样在必要时更新？
加“写使能”控制！
PCWr=?, MemWr=?, IRWr=?, ALUop=?
PCWr=1, MemWr=0, IRWr=1, ALUop=addu

## Slide 13: 取指周期结束时
每一个周期都在下一个时钟到来时结束 (此时，存储元件被更新):
  IR ← M[PC] PC← PC + 4
Real
Memory
Din
Adr
32
32
32
Dout
MemWr=0
PC
32
32
Clk
ALU
32
32
ALUOp = Add
ALU
Control
4
Instruction Reg
32
IRWr=1
Clk
PCWr=1
Clk
You are here!
One “Logic” Clock Cycle
取指结束时，新的PC值(PC+4)开始写入PC
即下个周期里，PC中已经是PC+4了。
取指结束时，当前指令开始写入IR ！为保证本指令期间IR中指令不变，后面周期中IRWr应该为0

## Slide 14: 考察整个取指周期（第一个周期）
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
IRWr=1
32
32
busA
32
busB
PCWr=1
ALUSelA=0
Mux
0
1
32
PC
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
ALUSelB=01
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=x
PCSrc=0
BrWr=0
32
IorD=0
为什么多周期时需要PCWr？
PC的更新时间
PC需要写使能信号（非每个周期都写）
多了一个指令寄存器IR
每个周期产生各自的控制信号
。。。。。。
想想看，和单周期有哪些不同？
分析的结果就是生成的一个“状态”
所有控制信号的取值的组合
1: PCWr, IRWr
ALUOp=Add
Others: 0s
x: PCWrCond
RegDst, Mem2R
Ifetch
分析：取指周期中各控制信号的取值应为？
PCWr

## Slide 15: 寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
busA ← RegFile[rs] ; busB ← RegFile[rt] ;
Decoder ← Op and Func;
ALU is not being used: ALUctr = xx
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=xx
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=x
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
ALUSelB=xx
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
32
IorD=x
Func
Op
Go to the
Control
6
6
指令未译码，故只执行公共操作
ALU空闲，可用ALU“投机计算”转移地址！
问题：PC中已是下条顺序指令的地址，对本条指令的执行有没有影响？
转移地址投机计算的数据通路如何实现？
没有影响，因为IRWr=0!

## Slide 16
busA ← Reg[rs] ; busB ← Reg[rt] ;
Decoder ← Op and Func;
投机：Target ← PC + SignExt(Imm16)*4
（为什么不是 PC+4+ SignExt(Imm16)*4？）
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Addu
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Rtype
Ori
Memory
:
为什么不直接送 PC? 为什么加BrWr?
寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
指令译码
1: BrWr, ExtOp
ALUOp=Add
Others: 0s
x: RegDst, PCSrc
ALUSelB=10
IorD, MemtoReg
Rfetch/Decode
第二周期结束时，执行的结果是什么？
控制信号与指令相关吗？

## Slide 17: 寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Ori
Memory
:
Rtype
Beq
如果指令译码输出为：Beq
下面第三个周期就是Beq指令的第一个执行周期！

## Slide 18: Branch指令执行并完成周期（第三个周期）
if (busA == busB)
  PC ← Target
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Sub
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=1
PCSrc=1
BrWr=0
32
IorD=x
若不“投机”，则在此周期前还要加一个周期，用来计算转移地址后保存到Target中！
如果指令译码输出为：Branch
“ALU”每步都不空闲，被重复使用
1: PCWrCond
ALUOp=Sub
x: IorD, Mem2Reg
ALUSelB=01
RegDst, ExtOp
ALUSelA
BrFinish
PCSrc
PC是否在下个周期更新为Target，则由Zero决定！
控制信号的取值是什么？

## Slide 19: 寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Ori
Memory
:
Rtype
如果指令译码输出为：R-Type
第三个周期就是R-Type指令的第一个执行周期！

## Slide 20: R-type指令的执行周期（第三个周期）
ALU Output ← busA op busB
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Rtype
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=1
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
1: RegDst
ALUOp=Rtype
ALUSelB=01
x: PCSrc, IorD
MemtoReg
ALUSelA
ExtOp
RExec
为解决“Race”问题，该周期使RegDst=1，RegWr=0. Why?
R-type指令第一个周期控制信号取值？
保证地址Rw在写使能RegWr前先稳定，准备好下周期写

## Slide 21: R-type完成周期（第四个周期）
R[rd] ← ALU Output
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Rtype
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=1
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=1
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
R-type指令第二个周期控制信号取值？
RegDst=1 使Rw继续稳定
RegWr=1使busW的值写入
ALUSelA=1, ALUSelB=01, ALUop=Rtype,使ALU输出保持稳定，直到本周期结束
1: RegDst, RegWr
ALUOp=Rtype
ALUselA
x: IorD, PCSrc
ALUSelB=01
ExtOp
Rfinish
有谁发现和最初多周期通路的说明有何不同？这里少了些什么？为什么能少？
A
B

## Slide 22
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Intruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Rtype
Memory
:
寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Ori
指令译码输出为：ori
下面第三个周期就是ori指令的第一个执行周期！

## Slide 23: Ori 指令执行周期（第三个周期）
ALU output ← busA or ZeroExt[Imm16]
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Ori
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=0
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
为解决“Race”问题，该周期使RegDst=0，而使RegWr=0
ori指令的第一个周期，控制信号取值？
ALUOp=Ori
IorD, PCSrc
1: ALUSelA
ALUSelB=11
x: MemtoReg
OriExec

## Slide 24: Ori 指令完成周期（第四个周期）
R [rt] ← ALU output
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Or
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=1
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=0
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
RegDst=0使Rw继续稳定，RegWr=1使busW上的值写入
ori指令的第二个周期控制信号取值？
1: ALUSelA
ALUOp=Ori
x: IorD, PCSrc
RegWr
ALUSelB=11
OriFinish

## Slide 25
Target
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Addu
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=0
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=10
Mux
1
0
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=1
32
IorD=x
Func
Op
Control
6
6
Beq
Rtype
Ori
:
寄存器取 / 指令译码周期（第二个周期）
Mem
指令译码输出：访存指令（lw 或 sw）
第三个周期就是lw/sw指令的第一个周期！

## Slide 26: lw/sw内存地址计算周期（第三个周期）
ALU output ← busA + SignExt[Imm16]
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Addu
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=x
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=1
ALUOp=Add
PCSrc
1: ExtOp
ALUSelB=11
x: MemtoReg
ALUSelA
MemAdr
lw/sw指令的第一个周期控制信号取值？
ALU的输出可能是读地址，也可能是写地址！

## Slide 27: sw指令存数周期（第四周期）
M[ALU output] ← busB
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=1
32
ALU
32
32
ALUOp=Addu
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=x
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=x
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=1
ALUOp=Add
x: PCSrc,RegDst
1: ExtOp
ALUSelB=11
MemtoReg
MemWr
ALUSelA
swFinish
sw指令的第二个周期，控制信号取值？
必须保持 ALUSelA, ALUSelB, ALUOp与上个周期取值相同! 以保证Adr稳定不变！

## Slide 28: lw指令取数周期（第四周期）
Mem Dout ← M[ALU output]
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=1
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=1
lw指令的第二个周期，控制信号取值？
RegDst=0,RegWr=0,MemtoReg=1使Rw和busW在RegWr=1前先稳定
ALUOp=Add
x: MemtoReg
1: ExtOp
ALUSelB=11
ALUSelA, IorD
PCSrc
MemFetch

## Slide 29: lw指令回写周期（第五周期）
R[rt] ← Mem Dout
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Add
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=1
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=0
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=1
Extend
ExtOp=1
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=11
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=1
ALUOp=Add
x: PCSrc
1: ALUSelA
ALUSelB=11
MemtoReg
RegWr, ExtOp
lwFinish
lw指令的第三个周期，控制信号取值？
RegDst=0,RegWr=1使Rw在RegWr=1后继续保持稳定
ALU输出在ALU控制不变时保持稳定，以使Dout和busW保持稳定。

## Slide 30: 完成前述6条指令的完整多周期数据通路
Ideal
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
到现在为止，给出了指令在每个周期内的数据流动过程，以及每个周期包含的控制信号取值
和书中的图有一些不同
下面关键是如何控制在不同周期产生不同的控制信号取值！这就是控制器的任务。下面考虑如何设计控制器！

## Slide 31: 状态转换图
下一步目标：设计“状态转换电路” 即：控制器
问题：各指令的时钟数多少？
每来一个时钟，进入下一个状态
R-4, ori-4, beq-3, Jump-3, lw-5, sw-4
问题：控制器应采用“摩尔机”还是“米利机”实现？
每个状态下，输出的控制信号有相应的不同取值！
BACK

## Slide 32: 多周期控制器的实现
多周期控制器功能描述方式：
有限状态机：
  用硬连线路(PLA)实现
微程序：
  用ROM存放微程序实现
硬连线路控制器
（硬布线控制器）
回忆单周期控制器的实现：控制信号在整个指令执行过程中不变，用真值表能反映指令和控制信号的关系。根据真值表就能实现控制器！
多周期控制器能不能这样做？
初始表示
顺序控制
逻辑表示
实现技术
“hardwired control”
Finite State Diagram
Explicit Next State
Function
Logic Equations
PLA
微程序控制器
“microprogrammed control”
Microprogram
Microprogram counter
+ Dispatch ROMs
Truth Tables
ROM
多周期数据通路的控制更复杂，体现在：每个指令有多个周期，每个周期控制信号取值不同！
SKIP

## Slide 33: 复习：单周期数据通路（The Main Control）
op<0>
op<5>
.
.
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
op<5>
.
.
<0>
R-type
ori
lw
sw
beq
jump
RegWrite
ALUSrc
MemtoReg
MemWrite
Branch
Jump
RegDst
ExtOp
ALUop<2>
ALUop<1>
ALUop<0>
BACK

## Slide 34: 时序控制的描述
Opcode
状态寄存器
输入
输出
组合逻辑控制单元
Multicycle
Datapath
下一状态被看成和其他控制信号一样。
下一状态是当前状态和操作码的函数。
每来一个时钟，当前状态变到下一个状态
在不同状态下输出不同的控制信号。
下一步目标：设计控制逻辑（control Logic）
由时钟、当前状态和操作码确定下一状态。不同状态输出不同控制信号值
clk
Next
State
控制逻辑采用“摩尔机”方式，即：输出函数仅依赖于当前状态

## Slide 35: 多周期控制器状态转换表
以上功能可以由PLA电路来实现！
当前状态 S3S2S1S0 | 指令操作码OP5OP4OP3OP2OP1OP0 | 下一状态NS3NS2NS1NS0
State2、3、5、7、9、11 |  | 0 0 0 0
State0 (IFetch) |  | 0 0 0 1
State1 (ID/RFetch) | 000100 (beq) | 0 0 1 0
State1 (ID/RFetch) | 000010 (jump) | 0 0 1 1
State1 (ID/RFetch) | 001101 (ori) | 0 1 0 0
State4 (OriExec) |  | 0 1 0 1
State1 (ID/RFetch) | 000000 (R-type) | 0 1 1 0
State6 (RExec) |  | 0 1 1 1
State1 (ID/RFetch) | 100011 (lw) | 1 0 0 0
State1 (ID/RFetch) | 101011 (sw) | 1 0 0 0
State8 (MemAdr) | 101011 (sw) | 1 0 0 1
State8 (MemAdr) | 100011 (lw) | 1 0 1 0
State10 (MemFetch) |  | 1 0 1 1
多周期处理器的有限状态机

## Slide 36: 用PLA电路实现的组合逻辑控制单元（硬布线方式）
左上角：由操作码和当前状态确定下一状态的电路
右下角：由当前状态确定控制信号的电路
你能找出图中的错误吗？
有三个点的位置不对！

## Slide 37: 用PLA电路实现的组合逻辑控制单元（另一种布局方式）
Op5
Op4
Op3
Op2
Op1
Op0
S3
S2
S1
S0
NS3
NS2
NS1
NS0
0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1000
9 = 1001
10 = 1010
11 = 1011
beq j ori R lw sw lw sw
PCWr
IorD
…
RegDst
1 1 1 1 1 1 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
当前状态
…
R= 000000
beq=000100
lw= 100011
sw= 101011
ori= 001011
j= 000010

## Slide 38: 第四讲小结
单周期CPU和多周期CPU的成本比较：
  单周期下功能部件不能重复使用；而多周期下可重复使用，比单周期省
  单周期指令执行结果直接保存在PC、Regfile和Memory；而多周期下需加一些临时寄存器保存中间结果，比单周期费
单周期CPU和多周期CPU的性能比较：
  单周期CPU的CPI为1，但时钟周期为最长的load指令执行时间
  多周期CPU的CPI是多少？时钟周期多长？
  假定程序中22%为Load，11%为Store，49%为R-Type，16%为Branch，2%为Jump。每个状态需要一个时钟周期，CPI为多少？
  分析如下：每种指令所需的时钟周期数为：
  Load：5；Store：4；R-Type：4；Branch：3；Jump：3
  CPI计算如下：
  CPI=CPU时钟周期数 / 指令数 = Σ（指令数 i x CPI i ）/ 指令数
  = Σ（指令数 i / 指令数 ）x CPI i
  CPI = 0.22x5+0.11x4+0.49x4+0.16x3+0.02x3 = 4.04
  假设单周期时钟宽度为1，则多周期时钟周期约为单周期的1/5，所以，
  多周期的总体时间约：4.04x1/5=0.8 ；而单周期总体时间为：1x1=1
  由此看出：多周期比单周期效率高！