## Slide 1: 第五讲 微程序设计和异常处理
硬连线路控制器设计的优点和缺点
微程序设计控制器的基本思想
微程序、微指令、微操作和微命令的概念及其关系
微指令格式设计
  微操作码字段
    水平微程序：不译法、字段直接编译法、字段间接编译法
    垂直微程序：垂直编译法
  下条微指令地址确定方式
    增量法（计数器法）
    断定法（下址字段法）
MIPS指令子集的微程序控制器设计
为什么处理器设计要考虑异常的处理
“异常”和“中断”的概念
如何在数据通路中加入异常处理部件
如何控制数据通路中的异常处理部件
主 要 内 容

## Slide 2: 回顾：状态转换图
下一步目标：设计“状态转换电路” 即：控制器
问题：各指令的时钟数多少？
每来一个时钟，进入下一个状态
R-4, ori-4, beq-3, Jump-3, lw-5, sw-4
问题：控制器应采用“摩尔机”还是“米利机”实现？
每个状态下，输出的控制信号有相应的不同取值！

## Slide 3: 回顾：多周期控制器的实现
多周期控制器功能描述方式：
有限状态机：
  用硬连线路(PLA)实现
微程序：
  用ROM存放微程序实现
硬连线路控制器
（硬布线控制器）
回忆单周期控制器的实现：控制信号在整个指令执行过程中不变，用真值表能反映指令和控制信号的关系。根据真值表就能实现控制器！
多周期控制器能不能这样做？
初始表示
顺序控制
逻辑表示
实现技术
“hardwired control”
Finite State Diagram
Explicit Next State
Function
Logic Equations
PLA
微程序控制器
“microprogrammed control”
Microprogram
Microprogram counter
+ Dispatch ROMs
Truth Tables
ROM
多周期数据通路的控制更复杂，体现在：
每个指令有多个周期，每个周期控制信号取值不同！
SKIP

## Slide 4: 回顾：用PLA电路实现的组合逻辑控制单元
Op5
Op4
Op3
Op2
Op1
Op0
S3
S2
S1
S0
NS3
NS2
NS1
NS0
0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1000
9 = 1001
10 = 1010
11 = 1011
beq j ori R lw sw lw sw
PCWr
IorD
…
RegDst
1 1 1 1 1 1 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
当前状态
…
R= 000000
beq=000100
lw= 100011
sw= 101011
ori= 001011
j= 000010

## Slide 5: 硬连线路设计和微程序设计
硬连线路设计的特点：
优点：速度快，适合于简单或规整的指令系统，例如，MIPS指令集。
缺点：它是一个多输入/多输出的巨大逻辑网络。对于复杂指令系统来说，结构庞杂，实现困难；修改、维护不易；灵活性差。甚至无法用有限状态机描述！
简化控制器设计的一个方法：微程序设计
微程序控制器的基本思想：
  仿照程序设计的方法，编制每个指令对应的微程序
  每个微程序由若干条微指令构成，各微指令包含若干条微命令
  （一条微指令相当于一个状态，一个微命令就是状态中的控制信号）
  所有指令对应的微程序放在只读存储器中，执行某条指令时，取出对应
  微程序中的各条微指令，对微指令译码产生对应的微命令，这个微命
  令就是控制信号。这个只读存储器称为控制存储器（Control
  Storage），简称控存CS 。
微程序设计的特点：具有规整性、可维性和灵活性，但速度慢。

## Slide 6: 微程序控制器的基本结构
输入：指令、条件码
输出：控制信号(微命令)
核心：控存CS
µPC：指出将要执行的微指令在CS中的位置
µIR： 正在执行的微指令
每个时钟执行一条微指令
微程序第一条微指令地址由起始地址发生器产生
顺序执行时， µPC+1
转移执行时，由转移控制字段指出对哪些条件码进行测试，转移地址发生器根据条件码修改µPC
指令
最初把固化在ROM的微程序称固件（Firmware），表示用软件实现的硬部件，现在对固件通俗的理解是在ROM中“固化的软件”。

## Slide 7
状态和微程序的对应关系
每条指令用一个微程序实现
每个微程序由若干微指令组成，每个状态对应一条微指令
取指令和译码用专门的微程序实现，称为取指微程序
上述取指微程序包含几条微指令？ lw指令有几条微指令？
2条
3条
该处理器的CS中有几个微程序？

## Slide 8: 微程序\微指令\微命令\微操作的关系
一条机器指令
一个微程序
微指令1
微指令2
微指令n
微命令1
微命令2
微命令m
微操作
微操作
微操作
将指令的执行转换为微程序的执行
微程序是一个微指令序列
每条微指令是一个0/1序列，其中包含若干个微命令（即：控制信号）
微命令控制数据通路的执行
控制程序执行要解决什么问题？
(1) 指令如何译码、执行
(2) 下条指令到哪里去取
微程序执行也要解决两个问题：
(1)微指令如何对微命令编码
(2)下条微指令在哪里

## Slide 9: 第一个问题：微指令格式的设计
水平型微指令
基本思想：相容微命令尽量多地安排在一条微指令中。
优点：微程序短，并行性高，适合于较高速度的场合。
缺点：微指令长，编码空间利用率较低，并且编制困难。
垂直型微指令
基本思想：一条微指令只控制一、二个微命令。
优点：微指令短，编码效率高，格式与机器指令类似，故编制容易。
缺点：微程序长，一条微指令只能控制一、二个，无并行，速度慢。
垂直型微指令面向算法描述，水平型微指令面向内部控制逻辑描述

## Slide 10: 第一个问题：微指令格式的设计
微指令格式设计风格取决于微操作码的编码方式 （微命令：控制信号）
微操作码编码方式：
  不译法（直接控制法）
  字段直接编码（译）法
  字段间接编码（译）法
  最小（最短、垂直）编码（译）法
水平型微指令风格
垂直型微指令风格
微指令格式：
µOP
µAddr
微指令中包含了：若干微命令、下条微指令地址（可选）、常数（可选）
常数
µOP: 微操作码字段，产生微命令；
µAddr：微地址码字段，产生下条微指令地址。

## Slide 11: 不译法(直接控制法)
微地址寄存器Ⅱ
微地址寄存器Ⅰ
G
微地址
译码器
IR
时钟
条件码
控制信号
下条微指令地址
Wilkes微程序控制器是最早提出的，采用的就是不译法。
基本思想： 一位对应一个微命令（控制信号），不需译码。

## Slide 12: 多周期数据通路对应的微操作码
Ideal
Memory
WrAdr
Din
RAdr
32
32
32
Dout
MemWr
32
ALU
32
32
ALUOp
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr
ALUSelA
Mux
0
1
RegDst
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg
Extend
ExtOp
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond
PCSrc
BrWr
32
IorD
采用不译法的微操作码格式为：
PCWr
IorD
PCSrc
BrWr
MemWr
控制字 (微指令) 长度等于控制信号（微命令）总位数
该图对应控制器的微指令长度为多少位？
17位
2
3

## Slide 13
状态和微程序的对应关系
每条指令用一个微程序实现
每个微程序由若干微指令组成，每个状态对应一条微指令
状态号相当于微指令所在的存储单元地址
取指令和译码用专门的微程序实现，称为取指微程序
该处理器的CS中有几个微程序？
PCWr
IorD
PCSrc
BrWr
MemWr
BACK

## Slide 14: R-type指令的执行周期（第三个周期）
ALU Output ← busA op busB
Real
Memory
Din
Adr
32
32
Dout
MemWr=0
32
ALU
32
32
ALUOp=Rtype
ALU
Control
Instruction Reg
32
IRWr=0
32
Reg File
Ra
Rw
busW
Rb
5
5
32
busA
32
busB
RegWr=0
Rs
Rt
Mux
0
1
Rt
Rd
PCWr=0
ALUSelA=1
Mux
0
1
RegDst=1
Mux
0
1
32
PC
MemtoReg=0
Extend
ExtOp=x
Mux
0
1
32
0
1
2
3
4
16
Imm
32
<< 2
ALUSelB=01
Mux
1
0
Target
32
Zero
Zero
PCWrCond=0
PCSrc=x
BrWr=0
32
IorD=x
1: RegDst
ALUOp=Rtype
ALUSelB=01
x: PCSrc, IorD
MemtoReg
ALUSelA
ExtOp
RExec
R-type指令第一个周期控制信号取值？
PCWr
IorD
PCSrc
BrWr
MemWr
采用不译法的微操作码格式为：
RExec对应的微指令为:
0
x
x
0
0

## Slide 15: 不译法(直接控制法)
基本思想： 一位对应一个微命令（控制信号），不需译码。
优点：
并行控制能力强，且不必译码，故执行速度快。
编制的微程序短。
缺点：
微指令字很长，可能多达几百位。
编码空间利用率低。(几百位中可能只有几位为1)
微操作码编码方式：
  不译法（直接控制法）
  字段直接编码（译）法
  字段间接编码（译）法
  最小（最短、垂直）编码（译）法
水平型微指令风格
垂直型微指令风格

## Slide 16: 字段直接编码法
基本思想：
  将微指令分成若干字段，每个字段对包含的若干微命令编码
  把互斥微命令组合在同一字段，相容微命令组合在不同字段
  一条微指令中最多可同时发出的微命令个数就是字段数
优点：
  有较高的并行控制能力，速度较快。
  微指令短，能压缩到不译法的1/2到1/3，节省控存容量。
缺点:
  增加译码线路，并开销一部分时间。但因分段后各字段位数少，所以译码对微指令的执行速度影响不大。
相容微操作：能同时进行的微操作，称为相容的。
互斥微操作：不能同时进行的微操作，称为互斥的。例如：
ALU运算( add/sub/or/… )，存储器操作( 读指令/读数据/写数据 )
你还能想出哪些互斥微操作？
从各个寄存器送总线: R1out、R2out

## Slide 17: 实例：IA-32处理器的实现
问题：IA-32处理器适合用单周期还是多周期方式来实现？
  单周期方式：
    每条指令都按最复杂指令时间执行（指令执行效率低！）
    功能部件不能重复使用，对于一条具有多个复杂寻址的指令来说，可能要用到相当多个ALU。（成本高！）
  多周期方式：
    各指令执行时间可不同，简单指令3-4个时钟，复杂指令几十个时钟
    （指令执行效率高！）
    功能部件可以在一条指令执行过程中重复使用，这对于一条指令中具有多个复杂寻址的指令，非常有好处（成本低！）
问题：IA-32处理器适合用硬连线路控制器还是微程序控制器来实现？
  Hardwired Control：速度快，但无法实现复杂指令
  Microprogrammed control：容易实现复杂指令，但速度慢
从80x486开始，采用了一种折中的方式：
  简单指令用Hardwired Control
  复杂指令用microcoded control，不需为复杂指令构造复杂的控制电路

## Slide 18: 回顾：异常和中断的处理
程序执行过程中CPU会遇到一些特殊情况，使正在执行的程序被“中断”
  此时，CPU中止原来正在执行的程序，转到处理异常情况或特殊事件的程序去执行，执行后再返回到原被中止的程序处（断点）继续执行
程序执行被 “中断” 的事件有两类
  内部“异常”：在CPU内部发生的意外事件或特殊事件
    按发生原因分为硬故障中断和程序性中断两类
    硬故障中断：如电源掉电、硬件线路故障等
    程序性中断：执行某条指令时发生的“例外(Exception)”，如溢出、缺页、越界、越权、非法指令、除数为0、堆栈溢出、访问超时、断点设置、单步、系统调用等
  外部“中断”：在CPU外部发生的特殊事件，通过“中断请求”信号向CPU请求处理。如实时钟、控制台、打印机缺纸、外设准备好、采样计时到、DMA传输结束等。

## Slide 19: 回顾：处理器中的异常处理机制
检测到异常时，处理器必须进行以下基本处理：
① 关中断（“中断/异常允许”状态位清0）：使处理器处于“禁止中断”状态，以防止新异常(或中断)破坏断点、程序状态和现场（现场指通用寄存器的值）。
② 保护断点和程序状态：将断点和程序状态保存到堆栈或特殊寄存器中。即：
  PC→堆栈 或 EPC（专门存放断点的寄存器）
  PSWR →堆栈 或 EPSWR （专门保存程序状态的寄存器）
  PSW（Program Status Word）：程序状态字，包括条件码、中断码、状态位等。
  PSWR（PSW寄存器）：用于存放程序状态字的寄存器。如，X86的FLAGS）。
③ 识别异常事件：有软件识别和硬件识别（向量中断方式）两种不同的方式。

## Slide 20: 回顾：处理器中的异常处理机制
有两种不同的识别方式：软件识别和硬件识别（向量中断方式）。
（1）软件识别（MIPS采用）
设置一个异常状态寄存器（MIPS中为Cause寄存器），用于记录异常原因。操作系统使用一个统一的异常处理程序，该程序按优先级顺序查询异常状态寄存器，识别出异常事件。
（例如：MIPS中位于内核地址0x8000 0180处有一个专门的异常处理程序，用于检测异常的具体原因，然后转到内核中相应的异常处理程序段中进行具体的处理）
（2）硬件识别（向量中断）（80x86采用）
每个异常和中断都有一个异常/中断号，根据此号，到中断向量表（中断描述符表）中读取对应的具体的中断服务程序的入口地址。

## Slide 21: MIPS带异常处理的数据通路设计
MIPS采用软件（操作系统提供的一个特定的异常查询程序）识别中断源
数据通路中需增加以下两个寄存器：
  EPC：32位，用于存放断点（异常处理后返回到的指令的地址）。
    写入EPC的断点可能是正在执行的指令的地址（故障时），也可能是下条指令的地址（自陷和中断时）。前者需要把PC的值减4后送到EPC，后者则直接送PC到EPC why？
  Cause：32位（有些位还没有用到），记录异常原因。
    假定处理的异常类型有以下两种：
      未定义指令（Cause=0）、溢出（Cause=1）
需要加入两个寄存器的“写使能”控制信号
  EPCWr：在保存断点时该信号有效，使断点PC写入EPC。
  CauseWr：在处理器发现异常（如：非法指令、溢出）时，该信号有效，使异常类型被写到Cause寄存器。
需要一个控制信号IntCause来选择正确的值写入到Cause中
需要将异常查询程序的入口地址（MIPS为0x8000 0180）写入PC，可以在原来PCSource控制的多路复用器中再增加一路，其输入为0x8000 0180

## Slide 22: 带异常处理的数据通路
需加入两个寄存器的“写使能”控制信号
EPCWr：保存断点时该信号有效，使断点PC写入EPC
CauseWr：在处理器发现异常（如：非法指令、溢出）时
该信号有效，使异常类型被写到Cause寄存器
需一个控制信号IntCause来选择正确的值写入到Cause中
需将异常查询程序入口地址（MIPS为0x8000 0180）写入PC， 可在原PCSource控制的多路器中再增加一路，其输入为 0x8000 0180。
NEXT

## Slide 23: 带异常处理的控制器设计
在有限状态机中增加异常处理的状态，每种异常占一个状态
每个异常处理状态中，需考虑以下基本控制
  Cause寄存器的设置
  计算断点处的PC值（PC-4），并送EPC
  将异常查询程序的入口地址送PC
  将中断允许位清0（关中断）
假设要控制的数据通路中有以下两种异常处理
  未定义指令（Cause=0）：状态12
  数据溢出（Cause=1）：状态13
在原来状态转换图基础上加入两个异常处理状态
  如何检测是否发生了这两种异常
    未定义指令：当指令译码器发现op字段
    是一个未定义的编码时
    数据溢出：当R-Type指令执行后在ALU
    输出端的Overflow为1时
ALUop=Sub
IntCause=0
ALUSelA=0
CauseWrite=1
ALUSelB=01
EPCWrite=1
PCSrc=11
12 未定义指令异常状态
PCWrite=1
12 UndefInstr
ALUop=Sub
IntCause=1
ALUSelA=0
CauseWrite=1
ALUSelB=01
EPCWrite=1
PCSrc=11
13 数据溢出异常状态
PCWrite=1
13 Overflow
注：7条指令共需12个状态：第0~11状态

## Slide 24
加入异常处理后的有限状态转换图
加入异常处理后的控制器设计可根据该有限状态机实现
问题：中断检测能否和异常检测一样，在指令执行中进行？
中断随机发生，与指令执行不同步
不能在指令执行中检测
总是每条指令执行结束时检测
问题：为什么在指令执行中不能
响应中断？
因为无法回到一条指令的中间
继续执行
“fault”异常的检测在指令执行中。
“trap”异常怎样检测？
问题：何时检测“缺页”？
MMU中地址转换时！
指令译码（系统调用指令）或条件码检测（单步）
异常响应周期
中断隐指令
想象一下：IA-32的异常处理中中断响应过程需要多少个时钟周期？

## Slide 25: TLB缺失处理和缺页处理
TLB缺失处理（可以由硬件处理，也可发出“TLB缺失”异常由软件来处理）
  TLB miss说明可能发生以下两种情况之一：
    页在内存中：只要把主存中的页表项装载到TLB中
    页不在内存中(缺页)：OS从磁盘调入一页，并更新主存页表和TLB
缺页（page fault）处理
  当主存页表的页表项中“valid”位为“0”时，发生page fault
  Page fault是一种“故障”异常，按以下方式处理（MIPS异常处理）
    关中断（中断允许位清0）
    在Cause寄存器置相应位为“1”
    发生缺页的指令地址（PC减4）送EPC
    0x8000 0180(异常查询程序入口)送PC
      执行OS的异常查询程序，取出Cause寄存器中相应的位分析，得知发生了“缺页”，转到“缺页处理程序”执行
  page fault一定要在发生缺失的存储器操作时钟周期内捕获到，并在下个时钟转到异常处理，否则，会发生错误。
    例：lw $1, 0($1) ，若没有及时捕获“异常”而使$1改变，则再重新执行该指令时，所读的内存单元地址被改变，发生严重错误！

## Slide 26: 本讲小结
硬连线路控制器的优点是速度快，适合于简单规整指令集的数据通路；缺点是设计周期长、繁琐、不灵活、不易修改和增删指令
微程序控制器设计借用程序设计思想，将每个周期所涉及的状态用只读存储器保存起来，执行到某条指令时，把这条指令对应的状态按序取出，转换为控制信号。优点：简化设计、灵活、易修改、易维护；缺点：速度慢
异常会改变程序执行流程，所以处理器设计要考虑异常处理
在数据通路中加入异常处理必须考虑：
  保存断点和异常原因，并将控制转到异常处理程序首地址处
带异常处理的有限状态机中，每个异常对应一个状态，并需考虑进入状态的检测条件

## Slide 27: 本章总结1
CPU的主要功能
  周而复始执行指令
  执行指令过程中，若发现异常情况，则转异常处理
  每个指令结束，查询有没有中断请求，有则响应中断
CPU的内部结构
  由数据通路(Datapath)和控制单元(Control unit)组成
    数据通路中包含组合逻辑单元和存储信息的状态单元
      组合逻辑单元用于对数据进行处理，如：加法器、运算器ALU、扩展器（0扩展或符号扩展）、多路选择器、以及状态单元的读操作线路等。
      状态单元包括触发器、寄存器、寄存器堆、数据/指令存储器等，用于对指令执行的中间状态或最终结果进行保存。
    控制单元对指令进行译码，与指令执行得到的条件码或当前机器的状态、时序信号（时钟）等组合，生成对数据通路进行控制的控制信号

## Slide 28: 本章总结2
CPU中的寄存器
  用户可见寄存器（用户可使用）
    通用寄存器：用来存放地址或数据，需在指令中明显给出
    专用寄存器：用来存放特定的地址或数据，无需在指令中明显给出
    数据寄存器：专用于保存数据，可以是通用或专用寄存器
    地址寄存器：专用于保存地址，可以是通用或专用寄存器。如：段指针、变址器、基址器、堆栈指针、栈帧指针等。
    标志(条件码)寄存器、程序计数器PC：部分可见。由CPU根据指令执行结果设定，只能以隐含方式读出其中若干位，用户程序（非内核程序）不能改变
  控制和状态寄存器（用户不可使用）
    指令寄存器IR
    存储器地址寄存器MAR
    存储器缓冲(数据)寄存器 MBR / MDR
    程序状态字寄存器PSWR
    临时寄存器：用于存放指令执行过程中的临时信息
    其他寄存器：如，进程控制块指针、系统堆栈指针、页表指针等

## Slide 29: 本章总结3
指令执行过程
  取指、译码、取数、运算、存结果、查中断
  指令周期：取出并执行一条指令的时间，由若干个时钟周期组成
  时钟周期：CPU中用于信号同步的信号，是CPU最小的时间单位
  （传统处理器一个指令周期由多个机器周期组成。一般把完成一次总线操作访问主存或I/O的时间称为机器周期 ，一个机器周期由多个时钟组成）
数据通路的定时方式
  现代计算机都采用时钟信号进行定时
  一旦时钟有效信号到来，数据通路中的状态单元可以开始写入信息
  如果状态单元每个周期都更新信息，则无需加“写使能”控制信号，否则，需加“写使能”控制信号，以使必要时控制信息写入寄存器
数据通路中信息的流动过程
  每条指令在取指令阶段和指令译码阶段都一样
  每条指令的功能不同，故在数据通路中所经过的部件和路径可能不同
  数据在数据通路中的流动过程由控制信号确定
  控制信号由控制器根据指令代码来生成

## Slide 30: 本章总结4
单周期处理器的设计
  每条指令都在一个时钟周期内完成
  时钟周期以最长的Load指令所花时间为准
  无需加临时寄存器存放指令执行的中间结果
  同一个功能部件不能重复使用
  控制信号在整个指令执行过程中不变，所以控制器设计简单，只要写出指令和控制信号之间的真值表，就可以设计出控制器
多周期处理器的设计
  每条指令分成多个阶段，每个阶段在一个时钟内完成
  不同指令包含的时钟个数不同
  阶段的划分要均衡，每个阶段只能完成一个独立、简单的功能，如：
    一次ALU操作
    一次存储器访问
    一次寄存器存取
  需加临时寄存器存放指令执行的中间结果
  同一个功能部件能在不同的时钟中被重复使用
  可用有限状态机来表示指令执行流程，并以此设计控制器

## Slide 31: 本章总结5
控制单元实现方式
  有限状态机描述方式
    每个时钟周期包含的控制信号的值的组合看成一个状态，每来一个时钟，控制信号会有一组新的取值，也就是一个新的状态
    所有指令的执行过程可用一个有限状态转换图来描述
    用一个组合逻辑电路（一般为PLA电路）来生成控制信号，用一个状态寄存器实现状态之间的转换
    实现的控制器称为硬布线控制器
  微程序描述方式
    每个时钟周期所包含的控制信号的值的组合看成是一个0/1序列，每个控制信号对应一个微命令，控制信号取不同的值，就发出不同的微命令
    若干微命令组合成一个微指令，每条指令所包含的动作就由若干条微指令来完成，每来一个时钟，执行一条微指令
    每条指令对应一个微程序，执行时，先找到对应的第一条微指令，然后按照特定的顺序取出后续的微指令执行
    实现的控制器称为微程序控制器

## Slide 32: 本章作业
第5章习题
4、6、7、9、11